北盘江-红水河过闸运输船舶

标准船型主尺度系列

(征求意见稿)

前   言

推进珠江水系船型标准化，是航运结构调整的重要内容。为满足市场需求，在总结和分析前期推进珠江水系船型标准化工作以及已有标准船型研发成果的基础上，由交通运输部珠江航务管理局组织广西壮族自治区交通运输厅等有关单位制定了珠江水系北盘江—红水河过闸运输船舶标准船型主尺度系列。

珠江水系北盘江—红水河过闸运输船舶标准船型主尺度系列是在广泛调研的基础上，充分考虑北盘江—红水河航道通航技术条件、各航段的差异性、干支流的相通性，根据船型与航道等级、船闸等通航建筑物相匹配，简化尺度系列档次，船型优选及实用性，以及与相关国家标准和交通运输行业标准相协调等原则，并经多种方案技术经济优化论证制定。

本尺度系列的制定和实施，旨在进一步规范北盘江—红水河过闸运输船舶船型主尺度，提高基础设施的通航效能，促进珠江水系船舶技术进步和航运可持续发展。

本尺度系列由交通运输部珠江航务管理局负责管理及解释。重大事项报交通运输部批准。

目   录

1．通则	4

1.1目的	4

1.2适用范围	4

1.3一般要求	4

1.4定义	5

1.5生效、适用及解释	5

2．干货船船型主尺度系列	5

3．液货船船型主尺度系列	6

4．集装箱船船型主尺度系列	7

5. 附录条款简要说明	7

# 1．通则

## 1.1目的

为促进船舶技术进步，提高航道和船闸等通航设施的利用率，保障水上交通安全，降低运输成本，提高内河航运竞争力，促进内河航运可持续发展，特制定珠江水系北盘江-红水河过闸运输船舶标准船型主尺度系列（以下简称本尺度系列）。

## 1.2适用范围

本尺度系列适用于航经珠江水系北盘江-红水河航道过船设施的干货船、液货船、集装箱船等货运船舶。同时适用北盘江-红水河至西江航运干线港口间运输的干支直达过闸船舶。

## 1.3一般要求

1.3.1 平面尺度应符合本尺度系列规定的总长、总宽的要求,为强制性指标,生效后适用新建(含船舶主尺度发生变化的重大改建)船舶。

1.3.2 设计吃水为推荐指标，船东可在满足现行法规和规范的前提下，针对市场需求和航道特点，对船舶设计吃水作适当调整，但应充分考虑航道(含船闸)尺度的限制和交通运输主管部门在枯水期的通航管理要求。

1.3.3 船舶空载情况下水面以上固定高度为推荐指标。

1.3.4 按本尺度系列设计的船舶应符合法规、规范及主管部门规章等有关规定。

1.3.5 按本尺度系列建造的船舶尚应符合中国造船质量标准有关规定。

## 1.4定义

本尺度系列采用定义如下：

总长——指船体（包括永久性固定结构在内的）最前端至最后端间垂直于舯站面方向量度的距离。符号：LOA。

总宽——从一舷到另一舷垂直于中线面方向量度（量至船壳外板、护舷材或缘饰材的外侧）的最大距离。符号：BOA。

北盘江－红水河——百层至石龙三江口741公里的高等级航道。

西江航运干线干支直达航线——北盘江－红水河与西江航运干线港口间的运输。

## 1.5生效、适用及解释

1.5.1 本尺度系列经交通运输部批准后公布施行。

1.5.2 除另有明文规定外, 本尺度系列适用于生效之日或以后安放龙骨或处于相应建造阶段的船舶。

1.5.3 本尺度系列由交通运输部珠江航务管理局负责管理和解释。重大事项报交通运输部批准。

# 2．干货船船型主尺度系列

干货船主尺度应符合表1要求。

表1   北盘江—红水河干货船船型主尺度系列

| 船型名称 | 总长 (m) | 总宽 (m) | 推荐设计吃水 (m) | 参考载货吨级 (t) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北盘江干货-I | 44.0-46.0 | 8.2 | 1.6-1.8 | 300-400 | 岩滩升船机以上航道适用。 |
| 北盘江干货-II | 61.0-64.0 | 9.2 | 1.6-1.8 | 500-700 |  |
| 岩滩干货-I | 34.0-36.0 | 7.4 | 1.2-1.5 | 150-250 | 岩滩升船机适用，1.5吃水适当减载 |
| 岩滩干货-II | 35.0-37.0 | 9.2 | 1.27-1.5 | 250-300 |  |
| 红水河干货-I | 42.0-44.0 |  | 2.0-2.3 | 500-600 | 岩滩升船机以下航道适用 |
| 红水河干货-II | 48.0-50.0 | 11.0 | 2.0-2.3 | 800-850 |  |
| 红水河干货-III | 55.0-56.0 |  | 2.0-2.3 | 900-950 |  |
| 注： 1）总宽可下浮不超过2%。 2）推荐空船水面以上固定高度≤7.5米。 |

# 3．液货船船型主尺度系列

# 液货船主尺度应符合表2要求。

表2  北盘江—红水河液货船船型主尺度系列

| 船型名称 | 总长 (m) | 总宽 (m) | 推荐设计吃水 (m) | 参考载货吨级 (t) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北盘江液货-I | 44.0-46.0 | 8.2 | 1.6-1.8 | 300-400 | 岩滩升船机以上航道适用。 |
| 北盘江液货-II | 61.0-64.0 | 9.2 | 1.6-1.8 | 500-650 |  |
| 岩滩液货-I | 34.0-36.0 | 7.4 | 1.2-1.5 | 150-250 | 岩滩升船机适用 |
| 岩滩液货-II | 35.0-37.0 | 9.2 | 1.27-1.5 | 200-300 |  |
| 红水河液货-I | 42.0-44.0 |  | 2.0-2.3 | 500-600 | 岩滩升船机以下航道适用 |
| 红水河液货-II | 48.0-50.0 | 11.0 | 2.0-2.3 | 750-800 |  |
| 红水河液货-III | 55.0-56.0 |  | 2.0-2.3 | 850-900 |  |
| 注：1）总宽可下浮不超过2%。 2）推荐空载水面以上固定高度≤7.5米。 |

# 4．集装箱船船型主尺度系列

# 集装箱船船型主尺度应符合表3要求。

表3  北盘江—红水河航线集装箱船船型主尺度系列

| 船型名称 | 总长 (m) | 总宽 (m) | 推荐设计吃水 (m) | 参考载箱量(TEU)/ 载货吨级(t) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩滩集-I | 35.0-37.0 | 9.2 | 1.27-1.5 | 18/200-300 | 岩滩升船机适用 |
| 红水河集-I | 39.0-42.0 | 10.0 | 1.8-2.1 | 36/450-550 | 岩滩升船机以下航道适用 |
| 红水河集-II | 48.0-50.0 | 11.0 | 2.0-2.3 | 54/700-800 |  |
| 红水河集-III | 55.0-56.0 |  | 2.0-2.3 | 66/800-900 |  |
| 注：1）总宽可下浮不超过2%。 2）推荐空载水面以上固定高度≤7.5米。 3）建议采用背载式布置方式。 |

# 5. 附录条款简要说明

5.1适用范围

5.1.1本尺度系列主要根据《关于编制全国内河主要通航水域运输船舶标准船型主尺度系列的通知》（厅水字〔2012〕6号）的要求，针对航行于珠江水系北盘江-红水河的过闸运输船舶进行规定，同时适用北盘江-红水河至西江航运干线港口间运输的干支直达过闸船舶。

本尺度系列适用于航经上述航线过船设施的干货船、集装箱船、液货船等运输船舶。强制执行只针对本尺度系列生效后新建（含主尺度发生变化的重大改装）船舶实施。按本尺度系列建造的船舶从事北盘江-红水河至西江航运干线航线干支直达营运的，视为满足《西江航运干线过闸船舶标准船型主尺度系列》的要求。1500吨级及以上船舶按《西江航运干线过闸船舶标准船型主尺度系列》执行。

本尺度系列未纳入的其他运输船舶按照船舶类型、货品特性等参照本尺度系列执行。工程船、航运支持系统船舶等非运输船舶不属于实施对象。

5.1.2本尺度系列所论及的集装箱船兼顾多用途，可兼装干货;液货船仅包括化学品船和油船。

5.1.3客船(含旅游船)由于其布置个性化较强，数量有限，故未纳入本尺度系列。但基于提高过船设施运行效率考虑，船舶主尺度设计应充分考虑过船设施的通航尺度，且与本尺度系列中船型的总长、总宽有效匹配。

5.2一般要求

5.2.1基于珠江水系北盘江-红水河通航设施限制的考虑，本尺度系列在优秀船型基础上经进一步优化论证后产生，且各类船型已形成分级系列，用户根据需求按相应船型的尺度系列分级选取船舶相应主尺度，船舶载货吨级或载箱量仅供参考，不作选择主尺度的依据。各船型之间、各货种之间、各等级之间的主尺度参数不能交叉使用。

5.2.2 基于对提高船舶综合性能及过船设施运行效率考虑，标准船型总长、总宽应满足本尺度系列相关规定。

本尺度系列允许用户对设计吃水进行适当调整。考虑到各季节、各航段航道水深不同，过船设施控制吃水亦随库区调节水位的变化而变化,以及船舶吃水对船舶综合性能的影响等方面,故所选取的设计吃水应充分考虑航道、过船设施的限制条件和交通运输主管部门在枯水期的通航管理要求，并对其综合性能进行进一步评估、比较后确定。

考虑到桥梁通航净空的限制，为保障船舶、桥梁安全，本尺度系列推荐船舶空载时水线以上固定高度。

5.2.3针对船舶建造质量方面存在问题，对标准船型建造质量的控制提出明确的要求，以适应通航设施及航运安全要求，即应满足中国造船质量标准CB/T4044-2005的有关规定，其中，船舶的主尺度偏差—总长及总宽偏差范围为:( L/1000及 (B/1000,单位均为mm。

5.3生效、适用及解释

条款旨在对本尺度系列进行有序管理，明确本尺度系列的生效及修改前后相关要求的适用性，以保持尺度系列的连续性、有效性。