20XX-XX-XX发布                                   20XX-XX-XX实施

目  次

前    言	II

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	报文结构和属性	1

4	电子单证	2

4.1	普通货物运输电子单证	3

4.2	普通货物运输托运单	3

4.3	普通货物运输派车单	9

4.4	普通运输托运状态变化单	12

4.5	普通运输回执单	15

5	危险品道路运输电子路单	18

5.1	概述	18

5.2	报文结构	18

6	集装箱道路运输电子单证	24

6.1	集装箱运输托运单	24

6.2	集装箱运输确认反馈单	28

6.3	集装箱运输派车单	30

6.4	集装箱运输回执单	31

前    言

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

JT/T XXXX《物流信息交换基础标准》分为三个部分：

——第1部分：数据元；

——第2部分：道路运输电子单证；

——第3部分：物流场站电子单证。

本部分为JT/T XXXX的第2部分。

本标准由全国智能运输系统标准化技术委员会（SAC/TC268）提出并归口。

本标准起草单位：交通运输部公路科学研究院、浙江交通物流公共信息平台管理中心。

本标准起草人：

物流信息交换基础标准

第2部分：道路运输电子单证

# 范围

本部分规定了物流行业中企业间业务协作过程中有关道路运输数据交换的电子单证的报文属性、报文结构。

本部分适用于物流行业相关的公共信息平台、电子数据交换平台以及相关物流业务信息管理系统的设计、开发与应用。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260-2007      中华人民共和国行政区划代码

GB/T 16833-2011     行政、商业和运输业电子数据交换(EDIFACT)代码表

GB/T 18804-2010     运输工具类型代码

GB/T 22430/34-2008  集装箱运输电子数据交换

JT/T XXXX.1-XXXX  物流信息交换基础标准  第1部分：数据元

# 报文结构和属性

电子单证报文结构由报文头和报文体两部分组成：

- 报文头：由报文参考号、单证名称、报文版本号、发送方代码、发送日期时间和报文功能代码六个数据项组成；

- 报文体：由描述业务的数据组成。

电子单证报文结构的属性见表1。

表1  报文结构属性

| 序号 | 属性名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报文层Level | 标识数据元在报文结构中的位置和层次关系。 |
| 2 | 分类编号 | 标识该数据元的唯一标记，反映该数据元在数据元集中的排列位置，其编码规则见JT/T XXXX.1-XXXX中的4.1.2。 |
| 3 | XML标记 | XML的元素名称，采用数据元的英文名称。 |
| 4 | 中文名称 | 对数据元的中文描述。 |
| 5 | 出现次数 | 指该数据元在报文中重复出现的次数： a）0..1——数据元值域可填，且出现一次； b）0..n——数据元值域可填，且可出现多次； c）1..1——数据元值域必填，且出现一次； d）1..n——数据元值域必填，且可出现多次。 |
| 6 | 数据类型和数据格式 | 数据类型是用于表示数据元的符号、字符或其他表示的类型。数据元值的类型可能的取值有：“字符型”、“数字型”、“日期型”、“时间型”、“日期时间型”、“布尔型”、“二进制型”。 数据格式中使用的字符含义如下： a = 字母字符 n = 数字字符 an = 字母数字字符 m(m=为自然数) = 定长m个字符（字符集默认为GB2312） ..ul = 长度不确定的文本 .. = 从最小长度到最大长度，前面附加最小长度，后面附加最大长度 CCYYMMDDhhmmss = “CCYY”表示世纪和年份，“MM”表示月份，“DD”表示日期，“hh”表示小时，“mm”表示分钟，“ss”表示秒，可以视具体实际情况组合使用。 True/False =布尔型 示例1： an5(aannn)表示定长5个字母数字字符，前2个为字母字符，后3个为数字字符。 示例2： an3..8 表示最大长度为8，最小长度为3的不定长字符。 示例3： n..8,4表示该数值最大长度为8位整数、4位小数。 示例4： True/False表示该数值为布尔型。 |
| 7 | 引用文件 | 代码型数据元值域引用的标准。 |
| 8 | 说明 | 对标记名的简要解释和应用说明。 |

# 电子单证

- 主要包括普通货运、道路货物集装箱运输、道路大型物件运输和道路危险货物运输业务过程中涉及的相关单证，其中：普通货运的主要单证包括：普通货物运输托运单、普通货物运输派车单、普通货物运输托运状态变化单和普通货物运输回执单；

- 道路危险货物运输的主要单证包括：危险货物道路运输路单；

- 道路货物集装箱运输的主要单证包括：集装箱专用车辆货物运输托运单、集装箱专用车辆货物运输确认反馈单、集装箱专用车辆货物运输派车单、集装箱专用车辆货物运输回执单。

## 普通货物运输电子单证

## 普通货物运输托运单

普通货物运输托运单是指生产制造企业、商贸企业等企业委托运输企业进行道路货物运输的单证。

| 报文名称 | 普通货物运输托运单 |
| --- | --- |
| 版本号 |  |

### 报文结构

表2  普通货物运输托运单报文结构属性

| 序号 | 报文层 Level | 分类编号 | XML标记 | 中文名称 | 出现 次数 | 数据类型和数据格式 | 引用 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Root | Root | 1..1 |  |  |  |
|  | 2 |  | Header | 报文头 | 1..1 |  |  |  |
|  | 3 | LG0000062 | MessageReferenceNumber | 报文参考号 | 1..1 | an..35 |  | 报文的唯一标识符，由系统按GUID规则自动产生 |
|  | 3 | LG0100000 | DocumentName | 单证名称 | 1..1 | an..35 |  | 单证的中文名称：普通货物运输托运单 |
|  | 3 | LG0000052 | DocumentVersionNumber | 报文版本号 | 1..1 | an..17 |  | 报文类型的版本号, 体现报文结构内容的调整 |
|  | 3 | LG0900813 | SenderCode | 发送方代码 | 1..1 | an..20 |  | 标识数据交换的发送方的代码 |
|  | 3 | LG0200863 | MessageSendingDateTime | 发送日期时间 | 1..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 3 | LG0100225 | MessageFunctionCode | 报文功能代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 16833-2011中的有关规定 | 指示报文功能的代码 |
|  | 2 |  | Body | 报文体 | 1..1 |  |  |  |
|  | 3 | LG0100802 | ShippingNoteNumber | 托运单号 | 1..1 | an..20 |  | 为托运单指定的单证号 |
|  | 3 | LG0100820 | OriginalDocumentNumber | 原始单号 | 0..1 | an..35 |  | 当上下游企业或上下游环节有业务直接关联时，上游企业或环节发出的单据号码 |
|  | 3 | LG0200805 | ConsignmentDateTime | 托运日期时间 | 1..1 | an..19 |  | 托运事件发生的日期时间，YYYYMMDDhhmmss |
|  | 3 | LG0900902 | BusinessTypeName | 业务类型名称 | 0..1 | an..35 |  | 根据物流环节中的企业实际业务情况，对业务进行分类的信息 |
|  | 3 | LG0900896 | OperationRequirment | 作业要求 | 0..1 | an..35 |  | 对业务要求的具体描述 |
|  | 3 | LG0800921 | PriorityCode | 紧急程度代码 | 1..1 | an..3 | 见JT/T XXXX.1-XXXX中的6.9 | 标识货物发送紧急程度的代码 |
|  | 3 | LG0800920 | PriorityDescription | 紧急程度描述 | 0..1 | an..17 |  | 对货物发送紧急程度的描述 |
|  | 3 | LG0800905 | GoodsPickupMethod Code | 提货方式代码 | 1..1 | an..3 | 见JT/T XXXX.1-XXXX中的6.10 | 标识货物提取方式的代码 |
|  | 3 | LG0800904 | GoodsPickupMethodDescription | 提货方式描述 | 0..1 | an..17 |  | 对货物提取方式的描述 |
|  | 3 | LG0800973 | VehicleServiceTypeCode | 车辆服务类型代码 | 0..1 | an..3 | 见JT/T XXXX.1-XXXX中的6.15 | 描述货运车辆提供的服务类型的代码 |
|  | 3 | LG0800179 | TransportMeansTypeCode | 运输工具类型代码 | 0..1 | an..8 | 采用GB/T 18804中的有关规定 | 描述运输工具类型的代码 |
|  | 3 | LG0300878 | Shipper | 托运人 | 0..1 | an..100 |  |  |
|  | 3 | LG0300879 | ShipperCode | 托运人代码 | 0..1 | an..50 |  | 企业自定义 |
|  | 3 | LG0900844 | MemberType | 会员类型 | 0..1 | an..10 |  | 表示各种组织的会员类型或会员等级 |
|  | 3 | LG0400052 | Termsof DeliveryOrTransport | 交货或运输条款 | 0..1 | an..70 |  |  |
|  | 3 |  | ConsignorInfo | 发货方 信息 | 0..1 |  |  |  |
|  | 4 | LG0300336 | Consignor | 发货人 | 0..1 | an..512 |  | 发货人的名称 |
|  | 4 | LG0300337 | ConsignorCode | 发货人代码 | 0..1 | an..17 |  | 发货人的代码标识，由企业自定义 |
|  | 4 | LG0300412 | ContactName | 联系人姓名 | 1..1 | an..256 |  | 发货方联系人姓名 |
|  | 4 | LG0300869 | TelephoneNumber | 电话号码 | 1..1 | an..18 |  | 发货方联系人电话 |
|  | 4 | LG0300875 | MobileTelephoneNumber | 移动电话号码 | 0..1 | an..18 |  | 发货方联系人手机号码 |
|  | 4 | LG0300228 | CountrySubdivisionName | 国家行政区划名称 | 1..1 | an..70 |  | 国家行政区划的名称，如国家、省、县、镇 |
|  | 4 | LG0300229 | CountrySubdivisionIdentifier | 国家行政区划标识符 | 0..1 | an..12 | 见GB/T 2260中的行政区划代码 | 国家行政区划的代码表示 |
|  | 4 | LG0300334 | PlaceOfLoading | 装货地点 | 0..1 | an..256 |  | 货物装上运输工具的地点名称 |
|  | 4 | LG0300251 | PostCodeIdentification | 邮政编码标识 | 0..1 | an..17 | 见GB/T 2260中的行政区划数字代码 | 邮政区域或地址的代码 |
|  | 4 | LG0300843 | FreightTransportStationCode | 货运站代码 | 0..1 | an..17 |  | 营业网点编号 |
|  | 4 | LG0300842 | FreightTransportStationName | 货运站名称 | 0..1 | an..100 |  | 营业网点名称 |
|  | 3 | LG0200809 | ResquestedLoadingDateTime | 要求装货日期时间 | 0..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 3 |  | ConsigneeInfo | 收货方信息 | 0..1 |  |  |  |
|  | 4 | LG0300132 | Consignee | 收货人 | 0..1 | an..512 |  | 收货人的名称 |
|  | 4 | LG0300133 | ConsigneeCode | 收货人代码 | 0..1 | an..17 |  | 收货人的代码标识，由企业自定义 |
|  | 4 | LG0300412 | ContactName | 联系人姓名 | 1..1 | an..256 |  | 收货方联系人姓名 |
|  | 4 | LG0300869 | TelephoneNumber | 电话号码 | 1..1 | an..18 |  | 收货方联系人电话 |
|  | 4 | LG0300875 | MobileTelephoneNumber | 移动电话号码 | 0..1 | an..18 |  | 收货方联系人手机号码 |
|  | 4 | LG0300228 | CountrySubdivision Name | 国家行政区划名称 | 1..1 | an..70 |  |  |
|  | 4 | LG0300229 | CountrySubdivision Identifier | 国家行政区划标识符 | 0..1 | an..12 | 见GB/T 2260中的行政区划代码 |  |
|  | 4 | LG0300160 | GoodsReceiptPlace | 收货地点 | 1..1 | an..256 |  | 收货人将要或已接收托运物的地点名称 |
|  | 4 | LG0300251 | PostCodeIdentification | 邮政编码标识 | 0..1 | an..17 | 见GB/T 2260中的行政区划数字代码 | 邮政区域或地址的代码 |
|  | 4 | LG0300843 | FreightTransportStationCode | 货运站代码 | 0..1 | an..17 |  | 营业网点编号 |
|  | 4 | LG0300842 | FreightTransportStationName | 货运站名称 | 0..1 | an..100 |  | 营业网点名称 |
|  | 3 | LG0200821 | RequestedUnloadedDateTime | 要求卸货日期时间 | 0..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 3 | LG0100825 | IsReturn | 是否回执 | 0..1 | n1 | 0—否，1—是 | 单证是否要求回复 |
|  | 3 | LG0500077 | PriceCurrencyCode | 价格货币代码 | 0..1 | an..35 | 采用GB/T 12406中的有关规定 | 定价货币单位的代码 |
|  | 3 | LG0500004 | MonetaryAmount | 货币金额 | 0..1 | n..18 |  | 表示一笔货款的金额 |
|  | 3 | LG0100829 | ShippingNoteStatusCode | 托运单状态代码 | 0..1 | an..3 | 采用UN/Rec24《贸易和运输状态代码》中的有关规定 | 表示托运单的状态代码 |
|  | 3 | LG0700824 | GoodsSelfNumber | 货物自编号 | 0..1 | an..100 |  | 货主对货物标注的编号 |
|  | 3 | LG0900842 | Remark | 备注 | 0..1 | an..256 |  | 附加信息说明 |
|  | 3 | LG0400440 | FreeText | 自由文本 | 0..1 | an..512 |  | 文本的自由格式 |
|  | 3 |  | GoodsInfo | 货物信息 | 1..n |  |  |  |
|  | 4 | LG0700823 | ArticleBarCode | 商品条码 | 0..1 | an..35 | 采用GB 12904中的有关规定 |  |
|  | 4 | LG0700819 | CargoHSNumber | 货物HS编码 | 0..1 | an..10 | 采用《商品名称及编码协调制度的国际公约》中的有关规定 |  |
|  | 4 | LG0700820 | GoodsClassificationName | 货物分类名称 | 0..1 | an..35 |  | 按照货物本身特性进行分类的名称 |
|  | 4 | LG0700002 | DescriptionOfGoods | 货物名称 | 1..1 | an..512 |  | 对一种货物性质（货物名称）的描述 |
|  | 4 | LG0700832 | GoodsSpecification | 货物规格 | 0..1 | an..35 |  | 对货物尺码和类型等特征的自然语言描述 |
|  | 4 | LG0700338 | ArticleBatchNumber | 产品批次号 | 0..1 | an..17 |  | 制造商为相同生产批次指定产品归类所编配的参考号 |
|  | 4 | LG0200931 | QualityAssuranceDate | 质保日期 | 0..1 | an..19 |  | YYYYMMDD |
|  | 4 |  | ManufacturerInfo | 制造商信息 | 0..1 |  |  |  |
|  | 5 | LG0300898 | EnterpriseName | 企业名称 | 1..1 | an..50 |  | 营业执照上标注的企业名称 |
|  | 5 | LG0300224 | PlaceOrLocation | 地点/位置 | 0..1 | an..256 |  | 表示货物产地 |
|  | 4 | LG0700370 | TotalNumberOfPackages | 总件数 | 1..1 | n..8 |  |  |
|  | 4 | LG0700065 | PackageTypeCode | 包装类型代码 | 1..1 | an..17 | 采用GB/T 16472中的有关规定 | 物品包装种类的代码 |
|  | 4 | LG0300880 | GoodsOwner | 货主 | 0..1 | an..100 |  | 货物所有者的名称 |
|  | 4 | LG0900842 | Remark | 备注 | 0..1 | an..256 |  | 附加信息说明 |
|  | 4 |  | ItemGrossWeight | 货物毛重 | 0..1 |  |  |  |
|  | 5 | LG0600292 | GoodsItemGrossWeight | 货物项毛重 | 1..1 | n..14 |  | 货物重量（质量），包括包装，但不包括承运人的设备 |
|  | 5 | LG0600411 | MeasurementUnitCode | 计量单位代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 17295中的有关规定 | TNE：吨 KGM：千克 默认为KGM：千克 |
|  | 4 |  | ItemVolume | 货物体积 | 0..1 |  |  |  |
|  | 5 | LG0600322 | Cube | 体积 | 0..1 | n..9 |  | 立方体积 |
|  | 5 | LG0600411 | MeasurementUnitCode | 计量单位代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 17295中的有关规定 | MTQ：立方米（m³） LTR：升 默认为MTQ：立方米（m³） |
|  | 5 |  | Size | 尺寸 | 0..1 |  |  |  |
|  | 6 | LG0600168 | Length | 长度 | 0..1 | n..15 |  |  |
|  | 6 | LG0600140 | Width | 宽度 | 0..1 | n..15 |  |  |
|  | 6 | LG0600008 | Height | 高度 | 0..1 | n..15 |  |  |
|  | 6 | LG0600411 | MeasurementUnitCode | 计量单位代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 17295中的有关规定 |  |
|  | 3 |  | ContainerInfo | 容器信息 | 0..n |  |  |  |
|  | 4 | LG0700828 | TransportEquipmentAccessoryName | 运输设备附件名称 | 1..1 | an..20 |  | 存放物品的运输设备附件的名称 |
|  | 4 | LG0700823 | ArticleBarCode | 商品条码 | 0..1 | an..35 | 采用GB 12904中的有关规定 |  |
|  | 4 | LG0600810 | ContainerQuantity | 容器数量 | 0..1 | n..6 |  | 装载货物的容器数量 |
|  | 4 |  | ContainerGrossWeight | 容器毛重 | 0..n |  |  |  |
|  | 5 | LG0600292 | GoodsItemGrossWeight | 货物项毛重 | 1..1 | n..14 |  | 货物重量（质量），包括包装，但不包括承运人的设备 |
|  | 5 | LG0600411 | MeasurementUnitCode | 计量单位代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 17295中的有关规定 | TNE：吨 KGM：千克 默认为KGM：千克 |
|  | 4 |  | ContainerVolume | 容器体积 | 0..n |  |  |  |
|  | 5 | LG0600322 | Cube | 体积 | 0..1 | n..9 |  | 容器的立方体积 |
|  | 5 | LG0600411 | MeasurementUnitCode | 计量单位代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 17295中的有关规定 | MTQ：立方米（m³） LTR：升 默认为MTQ：立方米（m³） |
|  | 5 |  | Size | 尺寸 | 0..1 |  |  |  |
|  | 6 | LG0600168 | Length | 长度 | 0..1 | n..15 |  |  |
|  | 6 | LG0600140 | Width | 宽度 | 0..1 | n..15 |  |  |
|  | 6 | LG0600008 | Height | 高度 | 0..1 | n..15 |  |  |
|  | 6 | LG0600411 | MeasurementUnitCode | 计量单位代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 17295中的有关规定 |  |
|  | 4 | LG0900842 | Remark | 备注 | 0..1 | an..256 |  | 附加信息说明 |
|  | 3 |  | Service | 服务信息 | 0..n |  |  |  |
|  | 4 | LG0700273 | ServiceRequirementCode | 服务需求代码 | 0..1 | an..3 | 见JT/T XXXX.1-XXXX中的6.6 | 标识服务需求的代码 |
|  | 4 | LG0400440 | FreeText | 自由文本 | 0..1 | an..512 |  | 文本的自由格式 |
|  | 3 |  | PriceInfo | 费用信息 | 0..1 |  |  |  |
|  | 4 | LG0500160 | TotalMonetaryAmount | 货币总金额 | 0..1 | n..18 |  | 总费用 |
|  | 4 | LG0500077 | PriceCurrencyCode | 价格货币代码 | 0..1 | an..35 | 采用GB/T 12406中的有关规定 | 定价货币单位的代码 |
|  | 4 | LG0400237 | PaymentArrangementCode | 付款安排代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 16833-2011中的有关规定 | 标识付款安排的代码 |
|  | 4 |  | PriceDetail | 费用明细 | 0..n |  |  |  |
|  | 5 | LG0800022 | FreightAndCharges | 运费和费用名称 | 0..1 | an..26 |  | 运费和其他费用名称的自然语言描述 |
|  | 5 | LG0800023 | FreightAndChargesIdentification | 运费和费用标识 | 0..1 | an..17 | 采用GB/T17152中的有关规定 | 标识运费和其他费用的代码 |
|  | 5 | LG0500077 | PriceCurrencyCode | 价格货币代码 | 0..1 | an..35 | 采用GB/T 12406中的有关规定 | 定价货币单位的代码 |
|  | 5 | LG0500004 | MonetaryAmount | 货币金额 | 0..1 | n..18 |  | 表示一笔货款的金额 |
|  | 5 | LG0900842 | Remark | 备注 | 0..1 | an..256 |  | 附加信息说明 |

## 普通货物运输派车单

普通运输派车单是普通运输企业根据托运单中的托运需求，生成运输车辆信息、驾驶员信息返回给货主单位。

| 报文名称 | 普通运输派车单 |
| --- | --- |
| 版本号 |  |

### 报文结构

表3  普通运输派车单报文结构属性

| 序号 | 报文层 Level | 分类编号 | XML标记 | 中文名称 | 出现 次数 | 数据类型和数据格式 | 引用 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Root | Root | 1..1 |  |  |  |
|  | 2 |  | Header | 报文头 | 1..1 |  |  |  |
|  | 3 | LG0000062 | MessageReferenceNumber | 报文参考号 | 1..1 | an..35 |  | 报文的唯一标识符，由系统按GUID规则自动产生 |
|  | 3 | LG0100000 | DocumentName | 单证名称 | 1..1 | an..35 |  | 单证的中文名称：普通运输派车单 |
|  | 3 | LG0000052 | DocumentVersionNumber | 报文版本号 | 1..1 | an..17 |  | 报文类型的版本号, 体现报文结构内容的调整 |
|  | 3 | LG0900813 | SenderCode | 发送方代码 | 1..1 | an..20 |  | 标识数据交换的发送方的代码物流交换代码 |
|  | 3 | LG0200863 | MessageSending DateTime | 发送日期 时间 | 1..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 3 | LG0100225 | MessageFunction Code | 报文功能 代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 16833-2011中的有关规定 | 指示报文功能的代码 |
|  | 2 |  | Body | 报文体 | 1..1 |  |  |  |
|  | 3 | LG0100812 | JobOrderNumber | 作业单号 | 1..1 | an..50 |  | 承运方根据托运信息进行调度作业生成的运输单据号码 |
|  | 3 | LG0800802 | VehicleNumber | 车辆牌照号 | 1..1 | an..35 |  | 由公安车管部门核发的车辆牌照号码 |
|  | 3 | LG0800819 | LicensePlateTypeCode | 牌照类型 代码 | 0..1 | an..20 | 采用GA 24.7中的相关规定 | 机动车号牌种类代码 |
|  | 3 | LG0800067 | TransportModeNameCode | 运输方式 代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 6512的相关规定 | 一种运输方式的代码 |
|  | 3 | LG0300334 | PlaceOfLoading | 装货地点 | 1..1 | an..256 |  |  |
|  | 3 | LG0200809 | ResquestedLoadingDateTime | 要求装货 日期时间 | 0..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 3 | LG0300392 | PlaceOfDischarge | 卸货地点 | 1..1 | an..256 |  |  |
|  | 3 | LG0200821 | RequestedUnloadedDateTime | 要求卸货 日期时间 | 0..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 3 |  | Driver | 驾驶员 | 1..1 |  |  |  |
|  | 4 | LG0300412 | ContactName | 联系人姓名 | 1..1 | an..256 |  |  |
|  | 4 | LG0100808 | IdentityDocumentNumber | 身份证号 | 1..1 | an..18 |  |  |
|  | 4 | LG0300869 | TelephoneNumber | 电话号码 | 1..1 | an..18 |  |  |
|  | 3 |  | GoodsInfo | 货物信息 | 1..n |  |  |  |
|  | 4 | LG0100802 | ShippingNoteNumber | 托运单号 | 1..1 | an..20 |  | 为托运单指定的单证号 |
|  | 4 | LG0100820 | OriginalDocumentNumber | 原始单号 | 1..1 | an..35 |  | 当上下游或上下环节有业务直接关联时，上游环节发出的单据号码 |
|  | 4 | LG0700823 | ArticleNumber | 商品条码 | 0..1 | an..35 | 采用GB 12904中的有关规定 |  |
|  | 4 | LG0700819 | CargoHSNumber | 货物HS编码 | 0..1 | an..10 | 采用《商品名称及编码协调制度的国际公约》中的有关规定 |  |
|  | 4 | LG0700820 | GoodsClassificationName | 货物分类 名称 | 0..1 | an..35 |  | 按照货物本身特性进行分类的名称 |
|  | 4 | LG0700002 | DescriptionOfGoods | 货物名称 | 1..1 | an..512 |  | 对一种货物性质（货物名称）的描述 |
|  | 4 | LG0700832 | GoodsSpecification | 货物规格 | 0..1 | an..35 |  | 对货物尺码和类型等特征的自然语言描述 |
|  | 4 | LG0700338 | ArticleBatchNumber | 产品批次号 | 0..1 | an..17 |  | 制造商为相同生产批次指定产品归类所编配的参考号 |
|  | 4 | LG0700370 | TotalNumberOfPackages | 总件数 | 1..1 | n..8 |  |  |
|  | 4 | LG0700065 | PackageTypeCode | 包装类型代码 | 1..1 | an..17 | 采用GB/T 16472中的有关规定 | 物品包装种类的代码 |
|  | 4 | LG0300880 | GoodsOwner | 货主 | 0..1 | an..100 |  | 货物所有者的名称 |
|  | 4 | LG0900842 | Remark | 备注 | 0..1 | an..256 |  | 附加信息说明 |
|  | 4 |  | ItemGrossWeight | 货物毛重 | 0..1 |  |  |  |
|  | 5 | LG0600292 | GoodsItemGrossWeight | 货物项毛重 | 1..1 | n..14 |  | 货物重量（质量），包括包装，但不包括承运人的设备 |
|  | 5 | LG0600411 | MeasurementUnitCode | 计量单位代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 17295中的有关规定 | TNE：吨 KGM：千克 默认为KGM：千克 |
|  | 4 |  | ItemVolume | 货物体积 | 0..1 |  |  |  |
|  | 5 | LG0600322 | Cube | 体积 | 0..1 | n..9 |  | 立方体积 |
|  | 5 | LG0600411 | MeasurementUnitCode | 计量单位代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 17295中的有关规定 | MTQ：立方米（m³） LTR：升 默认为MTQ：立方米（m³） |

## 普通运输托运状态变化单

### 概述

普通运输托运状态变化单是指普通运输企业在运输过程中，将托运状态变化信息反馈给制造企业、商贸企业等单位。

| 报文名称 | 普通运输托运状态变化单 |
| --- | --- |
| 版本号 |  |

### 报文结构

表4  普通运输托运单状态变化单报文结构属性

| 序号 | 报文层 Level | 分类编号 | XML标记 | 中文名称 | 出现 次数 | 数据类型和数据格式 | 引用 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Root | Root | 1..1 |  |  |  |
|  | 2 |  | Header | 报文头 | 1..1 |  |  |  |
|  | 3 | LG0000062 | MessageReferenceNumber | 报文参考号 | 1..1 | an..35 |  | 报文的唯一标识符，由系统按GUID规则自动产生 |
|  | 3 | LG0100000 | DocumentName | 单证名称 | 1..1 | an..35 |  | 单证的中文名称：普通运输托运状态变化单 |
|  | 3 | LG0000052 | DocumentVersionNumber | 报文版本号 | 1..1 | an..17 |  | 报文类型的版本号, 体现报文结构内容的调整 |
|  | 3 | LG0900813 | SenderCode | 发送方代码 | 1..1 | an..20 |  | 标识数据交换的发送方的代码物流交换代码 |
|  | 3 | LG0200863 | MessageSendingDateTime | 发送日期 时间 | 1..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 3 | LG0100225 | MessageFunctionCode | 报文功能代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 16833-2011中的有关规定 | 指示报文功能的代码 |
|  | 2 |  | Body | 报文体 | 1..1 |  |  |  |
|  | 3 | LG0100802 | ShippingNoteNumber | 托运单号 | 1..1 | an..20 |  | 为托运单指定的单证号 |
|  | 3 | LG0100820 | OriginalDocumentNumber | 原始单号 | 0..1 | an..35 |  | 当上下游企业或上下游环节有业务直接关联时，上游企业或环节发出的单据号码 |
|  | 3 | LG0100829 | ShippingNoteStatusCode | 托运单状态代码 | 1..1 | an..3 | 采用UN/Rec24《贸易和运输状态代码》中的有关规定 | 表示托运单的状态代码 |
|  | 3 | LG0200867 | StatusChangeDateTime | 状态变更日期时间 | 1..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 3 | LG0300224 | PlaceOrLocation | 地点/位置 | 0..1 | an..256 |  | 事件发生地点 |
|  | 3 | LG0300404 | NameOfPerson | 人名 | 0..1 | an..25 |  | （操作人）事件关系人 |
|  | 3 | LG0900842 | Remark | 备注 | 0..1 | an..256 |  | 附加信息说明 |
|  | 3 |  | DetailStatusInfo | 详细状态信息 | 0..n |  |  |  |
|  | 4 | LG0100812 | JobOrderNumber | 作业单号 | 1..1 | an..50 |  |  |
|  | 4 | LG0800802 | VehicleNumber | 车辆牌照号 | 1..1 | an..35 |  | 由公安车管部门核发的车辆牌照号码 |
|  | 4 | LG0800819 | LicensePlateTypeCode | 牌照类型 代码 | 0..1 | an..20 | 采用GA 24.7中的相关规定 | 机动车号牌种类代码 |
|  | 4 | LG0100833 | JobOrderStatusCode | 作业单状态 代码 | 1..1 | an..3 | 采用UN/Rec24/《贸易和运输状态代码》中的有关规定 | 表示作业单的状态代码 |
|  | 4 | LG0800067 | TransportModeNameCode | 运输方式 代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 6512的相关规定 | 一种运输方式的代码 |
|  | 4 |  | Driver | 驾驶员 | 1..1 |  |  |  |
|  | 5 | LG0300412 | ContactName | 联系人姓名 | 1..1 | an..256 |  |  |
|  | 5 | LG0300869 | TelephoneNumber | 电话号码 | 1..1 | an..18 |  |  |
|  | 4 | LG0300334 | PlaceOfLoading | 装货地点 | 1..1 | an..256 |  |  |
|  | 4 | LG0200809 | ResquestedLoadingDateTime | 要求装货 日期时间 | 0..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 4 | LG0200821 | RequestedUnloadedDateTime | 要求卸货 日期时间 | 0..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 4 | LG0200349 | EstimatedArrivalDateTime | 预计抵达日期时间 | 0..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 4 | LG0200171 | DespatchActualDateTime | 发运实际日期时间 | 1..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 4 | LG0200441 | GoodsReceiptDateTime | 收货日期时间 | 0..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 4 | LG0200867 | StatusChangeDateTime | 状态变更日期时间 | 1..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |

## 普通运输回执单

### 概述

普通运输回执单是普通运输企业在托运业务完成后，将收货信息、货物信息和费用信息返回货主单位。

| 报文名称 | 普通运输回执单 |
| --- | --- |
| 版本号 |  |

### 报文结构

表5  普通运输回执单报文结构属性

| 序号 | 报文层 Level | 分类编号 | XML标记 | 中文名称 | 出现 次数 | 数据类型和数据格式 | 引用 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Root | Root | 1..1 |  |  |  |
|  | 2 |  | Header | 报文头 | 1..1 |  |  |  |
|  | 3 | LG0000062 | MessageReference Number | 报文参考号 | 1..1 | an..35 |  | 报文的唯一标识符，由系统按GUID规则自动产生 |
|  | 3 | LG0100000 | DocumentName | 单证名称 | 1..1 | an..35 |  | 单证的中文名称：普通运输回执单 |
|  | 3 | LG0000052 | DocumentVersionNumber | 报文版本号 | 1..1 | an..17 |  | 报文类型的版本号, 体现报文结构内容的调整 |
|  | 3 | LG0900813 | SenderCode | 发送方代码 | 1..1 | an..20 |  | 标识数据交换的发送方的代码 |
|  | 3 | LG0200863 | MessageSendingDate Time | 发送日期时间 | 1..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 3 | LG0100225 | MessageFunctionCode | 报文功能代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 16833-2011中的有关规定 | 指示报文功能的代码 |
|  | 2 |  | Body | 报文体 | 1..1 |  |  |  |
|  | 3 | LG0100802 | ShippingNoteNumber | 托运单号 | 1..1 | an..20 |  | 为托运单指定的单证号 |
|  | 3 | LG0100820 | OriginalDocumentNumber | 原始单号 | 0..1 | an..35 |  | 当上下游企业或上下游环节有业务直接关联时，上游企业或环节发出的单据号码 |
|  | 3 | LG0100829 | ShippingNoteStatusCode | 托运单状态代码 | 1..1 | an..3 | 采用UN/Rec24《贸易和运输状态代码》中的有关规定 | 表示托运单的状态代码 |
|  | 3 | LG0400440 | FreeText | 自由文本 | 0..1 | an..512 |  |  |
|  | 3 |  | ConsigneeInfo | 收货信息 | 0..n |  |  |  |
|  | 4 | LG0200441 | GoodsReceiptDateTime | 收货日期时间 | 0..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 4 | LG0300160 | GoodsReceiptPlace | 收货地点 | 1..1 | an.. 256 |  | 收货人将要或已接收托运物的地点名称 |
|  | 4 | LG0300042 | StreetAndNumberOrPOBox | 街道名称和门牌号码/邮政信箱 | 0..1 | an..256 |  | 邮政交货点的说明 |
|  | 4 | LG0300132 | Consignee | 收货人 | 1..1 | an..70 |  |  |
|  | 4 | LG0300133 | ConsigneeCode | 收货人代码 | 0..1 | an..17 |  |  |
|  | 4 | LG0300412 | ContactName | 联系人姓名 | 1..1 | an..256 |  |  |
|  | 4 | LG0300869 | TelephoneNumber | 电话号码 | 1..1 | an..18 |  |  |
|  | 4 | LG0300871 | FaxNumber | 传真号码 | 0..1 | an..18 |  |  |
|  | 4 | LG0100808 | IdentityDocumentNumber | 身份证号 | 1..1 | an..18 |  |  |
|  | 4 | LG0100815 | PersonalIdentityDocumentTypeCode | 个人证件类别代码 | 0..1 | an..3 |  |  |
|  | 4 | LG0700817 | SignTypeCode | 签收类型代码 | 0..1 | an..3 | 001—手签，002—盖章，003—电子签名 | 表示收货方对所接收货物采用的签收方式的代码 |
|  | 4 |  | GoodsInfo | 货物信息 | 0..n |  |  |  |
|  | 5 | LG0700823 | ArticleNumber | 商品条码 | 0..1 | an..35 | 采用GB 12904中的有关规定 |  |
|  | 5 | LG0700819 | CargoHSNumber | 货物HS编码 | 0..1 | an..10 | 采用《商品名称及编码协调制度的国际公约》中的有关规定 |  |
|  | 5 | LG0700820 | GoodsClassificationName | 货物分类 名称 | 0..1 | an..35 |  | 按照货物本身特性进行分类的名称 |
|  | 5 | LG0700002 | DescriptionOfGoods | 货物名称 | 1..1 | an..512 |  | 对一种货物性质（货物名称）的描述 |
|  | 5 | LG0700832 | GoodsSpecification | 货物规格 | 0..1 | an..35 |  | 对货物尺码和类型等特征的自然语言描述 |
|  | 5 | LG0700338 | ArticleBatchNumber | 产品批次号 | 0..1 | an..17 |  | 制造商为相同生产批次指定产品归类所编配的参考号 |
|  | 5 | LG0700065 | PackageTypeCode | 包装类型代码 | 1..1 | an..17 | 采用GB/T 16472中的有关规定 | 物品包装种类的代码 |
|  | 5 | LG0700224 | PackageQuantity | 包装数量 | 1..1 | n..8 |  | 一票发运中单件货物的数量，这些货物或是未加包装，或是已包装但不拆包无法分割 |
|  | 5 | LG0600832 | PackagesNumber | 货物实收数量 | 1..1 | n..6 |  | 实际收取的货物数量 |
|  | 5 | LG0600834 | DamagePackagesNumber | 货物破损数量 | 1..1 | n..6 |  | 货物外包装或者货物本身破损的数量 |
|  | 5 | LG0600836 | RejectPackagesNumber | 货物拒收数量 | 1..1 | n..6 |  | 拒绝收取的货物数量 |
|  | 5 | LG0600838 | MissingPackagesNumber | 货物缺件数量 | 1..1 | n..6 |  | 实际清点货物和单据数量不符，缺少的货物数量 |
|  | 5 | LG0400440 | FreeText | 自由文本 | 0..1 | an..512 |  | 文本的自由格式 |
|  | 3 |  | FreightCharges | 运输费用 |  |  |  |  |
|  | 4 | LG0500077 | PriceCurrencyCode | 价格货币代码 | 0..1 | an..35 |  | 定价货币单位的代码 |
|  | 4 | LG0500004 | MonetaryAmount | 货币金额 | 0..1 | n..18 |  | 说明一笔货币金额 |
|  | 3 |  | CollectingFees | 代收费用 |  |  |  |  |
|  | 4 | LG0500077 | PriceCurrencyCode | 价格货币代码 | 0..1 | an..35 |  | 定价货币单位的代码 |
|  | 4 | LG0500004 | MonetaryAmount | 货币金额 | 0..1 | n..18 |  | 说明一笔货币金额 |
|  | 3 | LG0900842 | Remark | 备注 | 0..1 | an..256 |  | 附加信息说明 |

# 危险品道路运输电子路单

## 概述

由危险品运输企业将电子路单上传到交通运输物流公共信息共享平台的交换中心，包括危险品货物信息和运输信息等。

| 报文名称 | 危险品运输企业电子路单 |
| --- | --- |
| 版本号 |  |

## 报文结构

表6  危险品运输企业电子路单报文结构属性

| 序号 | 报文层 Level | 分类编号 | XML标记 | 中文名称 | 出现 次数 | 数据类型和数据格式 | 引用 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Root | Root | 1..1 |  |  |  |
|  | 2 |  | Header | 报文头 | 1..1 |  |  |  |
|  | 3 | LG0000062 | MessageReferenceNumber | 报文参考号 | 1..1 | an..35 |  | 报文的唯一标识符，由系统按GUID规则自动产生 |
|  | 3 | LG0100000 | DocumentName | 单证名称 | 1..1 | an..35 |  | 单证的中文名称：危险品运输电子路单 |
|  | 3 | LG0000052 | DocumentVersionNumber | 报文版本号 | 1..1 | an..17 |  | 报文类型的版本号, 体现报文结构内容的调整 |
|  | 3 | LG0900813 | SenderCode | 发送方代码 | 1..1 | an..20 |  | 标识数据交换的发送方的代码物流交换代码 |
|  | 3 | LG0200863 | MessageSendingDate Time | 发送日期 时间 | 1..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 3 | LG0100225 | MessageFunctionCode | 报文功能 代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 16833-2011中的有关规定 | 指示报文功能的代码 |
|  | 2 |  | Body | 报文体 | 1..1 |  |  |  |
|  | 3 | LG0100812 | JobOrderNumber | 作业单号 | 1..1 | an..50 |  | 承运方根据托运信息进行调度作业生成的运输单据号码 |
|  | 3 | LG0100802 | ShippingNoteNumber | 托运单号 | 1..1 | an..20 |  | 为托运单指定的单证号 |
|  | 3 | LG0100833 | JobOrderStatusCode | 作业单状态代码 | 0..1 | an..3 | 采用UN/Rec24/《贸易和运输状态代码》中的有关规定 | 表示作业单的状态代码 |
|  | 3 | LG0100820 | OriginalDocumentNumber | 原始单号 | 0..1 | an..35 |  | 当上下游企业或上下游环节有业务直接关联时，上游企业或环节发出的单据号码 |
|  | 3 | LG0800832 | TransportIndustryCode | 运输行业 编号 | 1..1 | an..17 |  | 按道路运输行业的许可事项进行分类的行业类别代码，这里为3000 |
|  | 3 | LG0300898 | EnterpriseName | 企业名称 | 0..1 | an..50 |  | 企业（包括个体工商户）在工商登记机关注册的营业执照上的名称 |
|  | 3 |  | LoadInfo | 装货信息 | 1..1 |  |  |  |
|  | 4 | LG0300334 | PlaceOfLoading | 装货地点 | 1..1 | an..256 |  |  |
|  | 4 | LG0300229 | CountrySubdivisionIdentifier | 国家行政区划标识符 | 0..1 | an..12 | 见GB/T 2260中的行政区划代码 | 国家行政区划的代码表示 |
|  | 4 | LG0200809 | ResquestedLoadingDateTime | 要求装货日期时间 | 1..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 3 |  | UnloadInfo | 卸货信息 | 1..1 |  |  |  |
|  | 4 | LG0300160 | GoodsReceiptPlace | 收货地点 | 1..1 | an..256 |  | 收货人将要或已接收托运物的地点名称 |
|  | 4 | LG0300229 | CountrySubdivisionIdentifier | 国家行政区划标识符 | 0..1 | an..12 | 见GB/T 2260中的行政区划代码 | 国家行政区划的代码表示 |
|  | 4 | LG0200821 | RequestedUnloadedDateTime | 要求卸货日期时间 | 0..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 4 | LG0200441 | GoodsReceiptDateTime | 收货日期时间 | 0..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 3 |  | TransPortInfo | 运输信息 | 0..1 |  |  |  |
|  | 4 | LG0800067 | TransportModeCode | 运输方式 代码 | 0..1 | an..3 |  | 一种运输方式的代码，这里代码为3 |
|  | 4 | LG0200859 | VehicleDispactionDateTime | 派车日期 时间 | 1..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 4 | LG0200171 | DespatchActualDateTime | 发运实际日期时间 | 0..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 4 |  | DriverInfo | 驾驶员信息 | 1..1 |  |  |  |
|  | 5 | LG0300412 | ContactName | 联系人姓名 | 1..1 | an..256 |  |  |
|  | 5 | LG0100808 | IdentityDocumentNumber | 身份证号 | 1..1 | an..18 |  |  |
|  | 5 | LG0300869 | TelephoneNumber | 电话号码 | 1..1 | an..18 |  |  |
|  | 5 | LG0100810 | QualificationCertificateNumber | 从业资格证号 | 1..1 | an..19 |  |  |
|  | 4 |  | SupercargoInfo | 押运员信息 | 1..1 |  |  |  |
|  | 5 | LG0300412 | ContactName | 联系人姓名 | 1..1 | an..256 |  |  |
|  | 5 | LG0100808 | IdentityDocumentNumber | 身份证号 | 1..1 | an..18 |  |  |
|  | 5 | LG0300869 | TelephoneNumber | 电话号码 | 1..1 | an..18 |  |  |
|  | 5 | LG0100810 | QualificationCode | 从业资格证号 | 1..1 | an..19 |  |  |
|  | 4 |  | VehicleInfo | 车辆信息 | 1..1 |  |  |  |
|  | 5 | LG0800801 | VehicleTypeCode | 车辆类型 代码 | 0..1 | an3 | 采用GA 24.4中的有关规定 |  |
|  | 5 | LG0800819 | LicensePlateTypeCode | 牌照类型 代码 | 1..1 | an..20 | 采用GA 24.7中的有关规定 | 由公安车管部门核发的机动车号牌种类代码 |
|  | 5 | LG0800802 | VehicleNumber | 车辆牌照号 | 1..1 | an..35 |  | 由公安车管部门核发的车辆牌照号码 |
|  | 5 | LG0800812 | VehicleTonnage | 车辆载重量 | 0..1 | n..9,2 |  | 车辆出厂时额定承载的最大载货质量 |
|  | 5 | LG0900842 | Remark | 备注 | 0..1 | an..256 |  | 附加信息的说明，这里主要说明行车路线 |
|  | 4 |  | TrailerTruckInfo | 挂车信息 | 0..1 |  |  |  |
|  | 5 | LG0800802 | VehicleNumber | 车辆牌照号 | 1..1 | an..35 |  | 由公安车管部门核发的车辆牌照号码 |
|  | 5 | LG0800801 | VehicleTypeCode | 车辆类型 代码 | 0..1 | an3 | 采用GA 24.4中的有关规定 |  |
|  | 5 | LG0800812 | VehicleTonnage | 车辆载重量 | 0..1 | n..9,2 |  | 车辆出厂时额定承载的最大载货质量 |
|  | 3 |  | GoodsInfo | 货物信息 | 1..n |  |  |  |
|  | 4 | LG0700823 | ArticleBarCode | 商品条码 | 0..1 | an..35 | 采用GB 12904中的有关规定 |  |
|  | 4 | LG0700819 | CargoHSNumber | 货物HS编码 | 0..1 | an..10 | 采用《商品名称及编码协调制度的国际公约》中的有关规定 |  |
|  | 4 | LG0700820 | GoodsClassificationName | 货物分类 名称 | 0..1 | an..35 |  | 按照货物本身特性进行分类的名称 |
|  | 4 | LG0700002 | DescriptionOfGoods | 货物名称 | 1..1 | an..512 |  | 对一种货物性质（货物名称）的描述 |
|  | 4 | LG0700811 | HazardSubstanceItemNumber | 危险品类别代码 | 1..1 | an..4 | 采用GB 12268中的有关规定 | 一项货物的附加危险代码分类的号码 |
|  | 4 | LG0700124 | UNDGNumber | 联合国危险品编号 | 1..1 | n4 | 采用GB 12268中的有关规定 | 联合国对运输中常见危险货物清单中所列物质和物品指定的唯一的序号 |
|  | 4 | LG0700801 | DangerousGoodsNumber | 国内危险货物编号 | 0..1 | n5 | 采用GB 12268中的有关规定 |  |
|  | 4 | LG0700800 | DangerousGoodsName | 危险货物 名称 | 1..1 | an..256 | 采用GB 12268中的有关规定 |  |
|  | 4 | LG0700832 | GoodsSpecification | 货物规格 | 0..1 | an..35 |  | 对货物尺码和类型等特征的自然语言描述 |
|  | 4 | LG0700338 | ArticleBatchNumber | 产品批次号 | 0..1 | an..17 |  | 制造商为相同生产批次指定产品归类所编配的参考号 |
|  | 4 | LG0700370 | TotalNumberOfPackages | 总件数 | 1..1 | n..8 |  |  |
|  | 4 | LG0700065 | PackageTypeCode | 包装类型代码 | 1..1 | an..17 | 采用GB/T 16472中的有关规定 | 物品包装种类的代码 |
|  | 4 |  | ItemGrossWeight | 货物毛重 | 0..1 |  |  | 货物毛重和货物体积两者必选一项 |
|  | 5 | LG0600292 | GoodsItemGrossWeight | 货物项毛重 | 1..1 | n..14 |  | 货物重量（质量），包括包装，但不包括承运人的设备 |
|  | 5 | LG0600411 | MeasurementUnitCode | 计量单位代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 17295中的有关规定 | TNE：吨 KGM：千克 默认为KGM：千克 |
|  | 4 |  | ItemVolume | 货物体积 | 0..1 |  |  | 货物毛重和货物体积两者必选一项 |
|  | 5 | LG0600322 | Cube | 体积 | 0..1 | n..9 |  | 立方体积 |
|  | 5 | LG0600411 | MeasurementUnitCode | 计量单位代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 17295中的有关规定 | MTQ：立方米（m³） LTR：升 默认为MTQ：立方米（m³） |
|  | 3 |  | ContainerInfo | 容器信息 | 0..n |  |  |  |
|  | 4 | LG0700828 | TransportEquipmentAccessoryName | 运输设备附件名称 | 1..1 | an..20 |  | 存放物品的运输设备附件的名称 |
|  | 4 | LG0800884 | ContainerNumber | 容器编号 | 0..1 | an..12 |  |  |
|  | 4 | LG0600810 | ContainerQuantity | 容器数量 | 0..1 | n..6 |  | 装载货物的容器数量 |
|  | 4 |  | ContainerGrossWeight | 容器毛重 | 0..1 |  |  |  |
|  | 5 | LG0600812 | ContainerWeight | 容器重量 | 1..1 | n..14 |  | 标识容器本身的重量 |
|  | 5 | LG0600411 | MeasurementUnitCode | 计量单位代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 17295中的有关规定 | TNE：吨 KGM：千克 默认为KGM：千克 |
|  | 4 |  | ContainerVolume | 容器体积 | 0..1 |  |  |  |
|  | 5 | LG0600814 | ContainerCube | 容器体积 | 1..1 | n..12 |  | 容器的立方体积 |
|  | 5 | LG0600411 | MeasurementUnitCode | 计量单位代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 17295中的有关规定 | MTQ：立方米（m³） LTR：升 默认为MTQ：立方米（m³） |
|  | 4 | LG0900842 | Remark | 备注 | 0..1 | an..256 |  | 附加信息说明 |

# 道路货物集装箱运输电子单证

## 集装箱运输托运单

### 概述

集装箱道路运输托运单是指制造企业、商贸企业、货代企业等委托集装箱道路运输企业开展集装箱道路运输的单证。

| 报文名称 | 集装箱运输托运单 |
| --- | --- |
| 版本号 |  |

### 报文结构

表7  集装箱运输托运单报文结构属性

| 序号 | 报文层 Level | 分类编号 | XML标记 | 中文名称 | 出现 次数 | 数据类型和数据格式 | 引用 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Root | Root | 1..1 |  |  |  |
|  | 2 |  | Header | 报文头 | 1..1 |  |  |  |
|  | 3 | LG0000062 | MessageReferenceNumber | 报文参考号 | 1..1 | an..35 |  | 报文的唯一标识符，由系统按GUID规则自动产生 |
|  | 3 | LG0100000 | DocumentName | 单证名称 | 1..1 | an..35 |  | 单证的中文名称：集装箱运输托运单 |
|  | 3 | LG0000052 | DocumentVersionNumber | 报文版本号 | 1..1 | an..17 |  | 报文类型的版本号, 体现报文结构内容的调整 |
|  | 3 | LG0900813 | SenderCode | 发送方代码 | 1..1 | an..20 |  | 标识数据交换的发送方的代码 |
|  | 3 | LG0200863 | MessageSendingDateTime | 发送日期 时间 | 1..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 3 | LG0100225 | MessageFunctionCode | 报文功能 代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 16833-2011中的有关规定 | 指示报文功能的代码 |
|  | 2 |  | Body | 报文体 | 1..1 |  |  |  |
|  | 3 | LG0100802 | ShippingNoteNumber | 托运单号 | 1..1 | an..20 |  | 为托运单指定的单证号 |
|  | 3 | LG0200803 | CommissionDateTime | 委托日期 时间 | 1..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 3 |  | Consignor | 托运方 | 1..1 |  |  |  |
|  | 4 | LG0300412 | ContactName | 联系人姓名 | 1..1 | an..256 |  | 托运方联系人姓名 |
|  | 4 | LG0300869 | TelephoneNumber | 电话号码 | 1..1 | an..18 |  | 托运方联系电话 |
|  | 4 |  | BusinessName | 业务员 | 0..1 |  |  |  |
|  | 5 | LG0300412 | ContactName | 联系人姓名 | 1..1 | an..256 |  | 集装箱企业的业务员或联系人姓名 |
|  | 3 | LG0800898 | ImExIdentifier | 进出口标识符 | 1..1 | an..2 | 010—进口，020—出口 | 区分从事的运输业务是进口还是出口 |
|  | 3 | LG0800841 | VesselNameCode | 船名代码 | 1..1 | an..10 |  | 标识船舶名称的代码 |
|  | 3 | LG0800842 | EnglishNameOfVessel | 船舶英文名称 | 1..1 | an..200 |  |  |
|  | 3 | LG0800866 | VoyageNumber | 航次 | 1..1 | an..10 |  | 船舶航行的班次编号 |
|  | 3 | LG0200349 | EstimatedArrivalDateTime | 预计抵达日期时间 | 1..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 3 | LG0100804 | LadingBillNumber | 提单号 | 1..1 | an..20 |  |  |
|  | 3 | LG0300231 | LoadingPortCode | 装货港代码 | 1..1 | a5 | 采用GB/T 7407、GB/T 15514中的有关规定 | 货物被装上运输船所在港口的编码 |
|  | 3 | LG0300230 | LoadingPortName | 装货港 | 1..1 | an..35 |  | 货物被装上运输船所在港口的名称 |
|  | 3 | LG0300831 | TranshippingPortCode | 中转港代码 | 0..1 | a5 | 采用GB/T 7407、GB/T 15514中的有关规定 | 货物中转港口的编码 |
|  | 3 | LG0300830 | TranshippingPortName | 中转港 | 0..1 | an..35 |  | 货物中转港口的名称 |
|  | 3 | LG0300415 | DischargePortCode | 卸货港代码 | 0..1 | a5 |  | 由运输船舶卸下货物的港口的代码 |
|  | 3 | LG0300414 | DischargePortName | 卸货港 | 0..1 | an..35 |  | 由运输船舶卸下货物的港口的名称 |
|  | 3 | LG0700370 | TotalNumberOfPackages | 总件数 | 1..1 | n..8 |  |  |
|  | 3 |  | TotalGrossWeight | 货物总毛重 | 0..1 |  |  |  |
|  | 4 | LG0600012 | ConsignmentGrossWeight | 托运物毛重 | 1..1 | n..16 |  | 一票托运货物中所有货物的重量总和，包括包装，但不包括运输设备 |
|  | 4 | LG0600411 | MeasurementUnitCode | 计量单位代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 17295中的有关规定 | TNE：吨 KGM：千克 默认为KGM：千克 |
|  | 3 |  | TotalVolume | 货物总体积 | 0..1 |  |  |  |
|  | 4 | LG0600422 | ConsignmentCube | 托运体积 | 0..1 | n..9 |  | 一票托运各项货物体积的合计 |
|  | 4 | LG0600411 | MeasurementUnitCode | 计量单位代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 17295中的有关规定 | MTQ：立方米（m³） LTR：升 默认为MTQ：立方米（m³） |
|  | 3 | LG0900842 | Remark | 备注 | 0..1 | an..256 |  | 附加信息说明 |
|  | 3 |  | ContainerInfo | 集装箱信息 | 1..n |  |  |  |
|  | 4 | LG0900883 | SequenceCode | 流水号/序列号 | 1..1 | an..50 |  | 集装箱明细列表的唯一序列号 |
|  | 4 | LG0800884 | ContainerNumber | 集装箱号 | 0..1 | an..12 |  | 进口时，必须填写 |
|  | 4 | LG0200887 | PromisedStuffingDateTime | 约定装箱日期时间 | 0..1 | an..19 |  | 要求货物装入集装箱并铅封的日期时间 |
|  | 4 | LG0200847 | PromisedStrippingDateTime | 约定拆箱日期时间 | 0..1 | an..19 |  | 要求开封集装箱并取出货物的日期时间 |
|  | 4 | LG0200849 | PromisedReturnDateTime | 约定还箱日期时间 | 0..1 | an..19 |  | 要求归还空箱的日期时间 |
|  | 4 | LG0200889 | PromisedUnloadDateTime | 约定卸箱日期时间 | 0..1 | an..19 |  | 要求从运输工具上卸下集装箱的日期时间 |
|  | 4 | LG0300858 | PickUpContainerPlace | 提箱地点 | 0..1 | an..70 |  | 进口时是提重箱的地点；出口时是提空箱的地点 |
|  | 4 | LG0300856 | DischargeReturnContainerPlace | 卸还箱地点 | 0..1 | an..70 |  | 出口是卸箱，指码头；进口是还空箱，指具体换空箱地址 |
|  | 4 |  | Stuff/DischargeContact | 装拆箱地点联系人 | 0..1 |  |  |  |
|  | 5 | LG0300412 | ContactName | 联系人姓名 | 1..1 | an..256 |  | 装拆箱地点联系人 |
|  | 5 | LG0300869 | TelephoneNumber | 电话号码 | 1..1 | an..18 |  | 装拆箱联系电话 |
|  | 4 | LG0800896 | StuffingRequirment | 装箱要求 | 1..1 | an..256 |  | 文本：前装、后装、不控制 |
|  | 4 | LG0800877 | CodeOfSizeAndType | 尺寸和箱型代码 | 1..1 | an..4 | 采用GB/T 1836中的有关规定 |  |
|  | 4 |  | GrossWeight | 货物毛重 | 0..1 |  |  |  |
|  | 5 | LG0600292 | GoodsItemGrossWeight | 货物项毛重 | 1..1 | n..14 |  | 货物重量（质量），包括包装，但不包括承运人的设备 |
|  | 5 | LG0600411 | MeasurementUnitCode | 计量单位代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 17295中的有关规定 | TNE：吨 KGM：千克 默认为KGM：千克 |
|  | 4 |  | Volume | 货物体积 | 0..1 |  |  |  |
|  | 5 | LG0600322 | Cube | 体积 | 0..1 | n..9 |  | 立方体积 |
|  | 5 | LG0600411 | MeasurementUnitCode | 计量单位代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 17295中的有关规定 | MTQ：立方米（m³） LTR：升 默认为MTQ：立方米（m³） |
|  | 4 | LG0700228 | NumberOfPackagesStuffed | 装箱件数 | 0..1 | n..6 |  | 一票货物部分或全部装入一个集装箱或其他运输设备内的数量 |
|  | 4 | LG0700002 | DescriptionOfGoods | 货物名称 | 1..1 | an..512 |  | 对一种货物性质（货物名称）的描述 |
|  | 4 | LG0900842 | Remark | 备注 | 0..1 | an..256 |  | 附加信息说明 |
|  | 4 | LG0700811 | HazardSubstanceItemNumber | 危险品类别代码 | 1..1 | an..4 | 采用GB 12268中的有关规定 | 一项货物的附加危险代码分类的号码 |
|  | 4 | LG0800078 | AdditionalHazardClassIdentifier | 危险品补充信息等级标识符 | 0..1 | an..7 |  | 在适用的危险品规定中，给出一项货物的附加危险代码分类的编号 |
|  | 4 | LG0700124 | UNDGNumber | 联合国危险品编号 | 1..1 | n4 | 采用GB 12268中的有关规定 | 联合国对运输中常见危险货物清单中所列物质和物品指定的唯一的序号 |
|  | 4 | LG0700088 | DangerousGoodsFlashpoint | 危险品闪点 | 0..1 | an..8 |  |  |
|  | 4 | LG0600801 | TemperatureUnitCode | 温度单位代码 | 0..1 | a1 | 采用GB/T 17295中的有关规定 | 表示温度单位指示（例如摄氏、华氏）的代码 |
|  | 4 | LG0600242 | TransportTemperature | 运输温度 | 0..1 | an..8 |  |  |
|  | 4 | LG0600802 | LowestTemperature | 最低温度 | 0..1 | n..5 |  |  |
|  | 4 | LG0600804 | HighestTemperature. | 最高温度 | 0..1 | n..5 |  |  |
|  | 4 | LG0600822 | ContainerOverFront | 前超 | 0..1 | an..4 |  | 集装箱的前面部分超过标准箱的尺码 |
|  | 4 | LG0600824 | ContainerOverBack | 后超 | 0..1 | an..4 |  | 集装箱的后面部分超过标准箱的尺码 |
|  | 4 | LG0600826 | ContainerOverLeft | 左超 | 0..1 | an..4 |  | 集装箱的左面部分超过标准箱的尺码 |
|  | 4 | LG0600828 | ContainerOverRight | 右超 | 0..1 | an..4 |  | 集装箱的右面部分超过标准箱的尺码 |
|  | 4 | LG0600830 | ContainerOverhigh | 超高 | 0..1 | an..4 |  | 集装箱的高度超过标准箱的尺码 |
|  | 4 |  | ContainerAssembleInfo | 分票信息 | 0..n |  |  |  |
|  | 5 | LG0100850 | HouseBillOfladingNumber | 分提单号 | 1..1 | an..30 |  | 货代拼箱：是货代给货主提单号 货主拼：海运提单号 |
|  | 5 | LG0700854 | PackageQuantityDescription | 包装件数描述 | 0..1 | an..256 |  |  |
|  | 5 |  | OneBillGrossWeight | 分票货物毛重 | 0..1 |  |  |  |
|  | 6 | LG0600292 | GoodsItemGrossWeight | 货物项毛重 | 1..1 | n..14 |  | 货物重量（质量），包括包装，但不包括承运人的设备 |
|  | 6 | LG0600411 | MeasurementUnitCode | 计量单位代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 17295中的有关规定 | TNE：吨 KGM：千克 默认为KGM：千克 |
|  | 5 |  | OneBillVolume | 分票货物体积 | 0..1 |  |  |  |
|  | 6 | LG0600322 | Cube | 体积 | 0..1 | n..9 |  | 立方体积 |
|  | 6 | LG0600411 | MeasurementUnitCode | 计量单位代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 17295中的有关规定 | MTQ：立方米（m³） LTR：升 默认为MTQ：立方米（m³） |
|  | 5 | LG0700102 | ShippingMarks | 运输标志 | 0..1 | an..512 |  | 对一个运输单元或包装上的标志和编号的自然语言描述 |
|  | 5 | LG0700002 | DescriptionOfGoods | 货物名称 | 1..1 | an..512 |  | 对一种货物性质（货物名称）的描述 |
|  | 5 | LG0900842 | Remark | 备注 | 0..1 | an..256 |  | 附加信息说明 |

## 集装箱运输确认反馈单

### 概述

集装箱运输确认反馈单是集装箱道路运输企业在收到托运单后，将确认信息反馈给制造企业、商贸企业、货代企业等的单证。

| 报文名称 | 集装箱运输确认反馈单 |
| --- | --- |
| 版本号 |  |

### 报文结构

表8  集装箱运输确认反馈单报文结构属性

| 序号 | 报文层 Level | 分类编号 | XML标记 | 中文名称 | 出现 次数 | 数据类型和数据格式 | 引用 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Root | Root | 1..1 |  |  |  |
|  | 2 |  | Header | 报文头 | 1..1 |  |  |  |
|  | 3 | LG0000062 | MessageReferenceNumber | 报文参考号 | 1..1 | an..35 |  | 报文的唯一标识符，由系统按GUID规则自动产生 |
|  | 3 | LG0100000 | DocumentName | 单证名称 | 1..1 | an..35 |  | 单证的中文名称：集装箱运输确认反馈单 |
|  | 3 | LG0000052 | DocumentVersionNumber | 报文版本号 | 1..1 | an..17 |  | 报文类型的版本号, 体现报文结构内容的调整 |
|  | 3 | LG0900813 | SenderCode | 发送方代码 | 1..1 | an..20 |  | 标识数据交换的发送方的代码物流交换代码 |
|  | 3 | LG0200863 | MessageSendingDateTime | 发送日期时间 | 1..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 3 | LG0100225 | MessageFunctionCode | 报文功能代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 16833-2011中的有关规定 | 指示报文功能的代码 |
|  | 2 |  | Body | 报文体 | 1..1 |  |  |  |
|  | 3 | LG0100802 | ShippingNoteNumber | 托运单号 | 1..1 | an..20 |  | 为托运单指定的单证号 |
|  | 3 | LG0100804 | LadingBillNumber | 提单号 | 1..1 | an..20 |  |  |
|  | 3 | LG0100829 | ShippingNoteStatusCode | 托运单状态代码 | 1..1 | an..3 | 采用UN/Rec24《贸易和运输状态代码》中的有关规定 | 表示托运单的状态代码 |
|  | 3 | LG0200867 | StatusChangeDateTime | 状态变更日期时间 | 1..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 3 | LG0900842 | Remark | 备注 | 0..1 | an..256 |  | 附加信息说明 |

## 集装箱运输派车单

### 概述

集装箱运输派车单是国际集装箱道路运输企业有委托任务时，安排车辆运输，形成派车信息，并发送给国际货代等单位的单证。

| 报文名称 | 集装箱运输派车单 |
| --- | --- |
| 版本号 |  |

### 报文结构

表9  集装箱运输派车单报文结构属性

| 序号 | 报文层 Level | 分类编号 | XML标记 | 中文名称 | 出现 次数 | 数据类型和数据格式 | 引用 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Root | Root | 1..1 |  |  |  |
|  | 2 |  | Header | 报文头 | 1..1 |  |  |  |
|  | 3 | LG0000062 | MessageReferenceNumber | 报文参考号 | 1..1 | an..35 |  | 报文的唯一标识符，由系统按GUID规则自动产生 |
|  | 3 | LG0100000 | DocumentName | 单证名称 | 1..1 | an..35 |  | 单证的中文名称：集装箱运输派车单 |
|  | 3 | LG0000052 | DocumentVersionNumber | 报文版本号 | 1..1 | an..17 |  | 报文类型的版本号, 体现报文结构内容的调整 |
|  | 3 | LG0900813 | SenderCode | 发送方代码 | 1..1 | an..20 |  | 标识数据交换的发送方的代码物流交换代码 |
|  | 3 | LG0200863 | MessageSendingDateTime | 发送日期 时间 | 1..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 3 | LG0100225 | MessageFunctionCode | 报文功能代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 16833-2011中的有关规定 | 指示报文功能的代码 |
|  | 2 |  | Body | 报文体 | 1..1 |  |  |  |
|  | 3 | LG0100802 | ShippingNoteNumber | 托运单号 | 1..1 | an..20 |  | 为托运单指定的单证号 |
|  | 3 | LG0100804 | LadingBillNumber | 提单号 | 1..1 | an..20 |  |  |
|  | 3 | LG0900842 | Remark | 备注 | 0..1 | an..256 |  | 附加信息说明 |
|  | 3 |  | ContainerInfo | 集装箱信息 | 0..n |  |  |  |
|  | 4 | LG0900883 | SequenceCode | 流水号/序列号 | 1..1 | an..50 |  | 集装箱明细列表的唯一序列号 |
|  | 4 | LG0800884 | ContainerNumber | 集装箱号 | 0..1 | an..12 |  |  |
|  | 4 | LG0800877 | CodeOfSizeAndType | 尺寸和箱型代码 | 1..1 | an..4 | 采用GB/T 1836中的有关规定 |  |
|  | 4 | LG0800802 | VehicleNumber | 车辆牌照号 | 1..1 | an..35 |  | 由公安车管部门核发的车辆牌照号码 |
|  | 4 | LG0800819 | LicensePlateTypeCode | 牌照类型 代码 | 0..1 | an..20 | 采用GA 24.7中的相关规定 | 机动车号牌种类代码 |
|  | 4 |  | Driver | 驾驶员 | 1..1 |  |  |  |
|  | 5 | LG0300412 | ContactName | 联系人姓名 | 1..1 | an..256 |  |  |
|  | 5 | LG0300869 | TelephoneNumber | 电话号码 | 1..1 | an..18 |  |  |
|  | 4 | LG0200859 | VehicleDispactionDateTime | 派车日期时间 | 1..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |

## 集装箱运输回执单

### 概述

集装箱运输回执单是集装箱道路运输企业在出口业务中，获取箱号和封号后，将运输回执信息反馈货代等单位的单证。

| 报文名称 | 集装箱运输回执单 |
| --- | --- |
| 版本号 |  |

### 报文结构

表10  集装箱运输回执单报文结构属性

| 序号 | 报文层 Level | 分类编号 | XML标记 | 中文名称 | 出现 次数 | 数据类型和数据格式 | 引用 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Root | Root | 1..1 |  |  |  |
|  | 2 |  | Header | 报文头 | 1..1 |  |  |  |
|  | 3 | LG0000062 | MessageReferenceNumber | 报文参考号 | 1..1 | an..35 |  | 报文的唯一标识符，由系统按GUID规则自动产生 |
|  | 3 | LG0100000 | DocumentName | 单证名称 | 1..1 | an..35 |  | 单证的中文名称：集装箱运输回执单 |
|  | 3 | LG0000052 | DocumentVersionNumber | 报文版本号 | 1..1 | an..17 |  | 报文类型的版本号, 体现报文结构内容的调整 |
|  | 3 | LG0900813 | SenderCode | 发送方代码 | 1..1 | an..20 |  | 标识数据交换的发送方的代码 |
|  | 3 | LG0200863 | MessageSendingDateTime | 发送日期 时间 | 1..1 | an..19 |  | YYYYMMDDhhmmss |
|  | 3 | LG0100225 | MessageFunctionCode | 报文功能 代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 16833-2011中的有关规定 | 指示报文功能的代码 |
|  | 2 |  | Body | 报文体 | 1..1 |  |  |  |
|  | 3 | LG0100802 | ShippingNoteNumber | 托运单号 | 1..1 | an..20 |  | 为托运单指定的单证号 |
|  | 3 | LG0100804 | LadingBillNumber | 提单号 | 1..1 | an..20 |  |  |
|  | 3 | LG0900842 | Remark | 备注 | 0..1 | an..256 |  | 附加信息说明 |
|  | 4 |  | ContainerInfo | 集装箱信息 | 1..n |  |  |  |
|  | 5 | LG0900883 | SequenceCode | 流水号/序列号 | 1..1 | an..50 |  |  |
|  | 5 | LG0800802 | VehicleNumber | 车辆牌照号 | 1..1 | an..35 |  | 由公安车管部门核发的车辆牌照号码 |
|  | 5 | LG0800819 | LicensePlateTypeCode | 牌照类型 代码 | 0..1 | an..20 | 采用GA 24.7中的相关规定 | 机动车号牌种类代码 |
|  | 5 | LG0800884 | ContainerNumber | 集装箱号 | 0..1 | an..12 |  |  |
|  | 5 | LG0900308 | SealNumber | 铅封号 | 0..1 | an..35 |  |  |
|  | 5 | LG0700002 | DescriptionOfGoods | 货物名称 | 1..1 | an..512 |  | 对一种货物性质（货物名称）的描述 |
|  | 5 | LG0700370 | TotalNumberOfPackages | 总件数 | 1..1 | n..8 |  |  |
|  | 5 |  | TotalGrossWeight | 货物总毛重 | 0..1 |  |  |  |
|  | 6 | LG0600012 | ConsignmentGrossWeight | 托运物毛重 | 1..1 | n..16 |  | 一票托运货物中所有货物的重量总和，包括包装，但不包括运输设备 |
|  | 6 | LG0600411 | MeasurementUnitCode | 计量单位代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 17295中的有关规定 | TNE：吨 KGM：千克 默认为KGM：千克 |
|  | 5 |  | TotalVolume | 货物总体积 | 1..1 |  |  |  |
|  | 6 | LG0600422 | ConsignmentCube | 托运体积 | 0..1 | n..9 |  | 一票托运各项货物体积的合计 |
|  | 6 | LG0600411 | MeasurementUnitCode | 计量单位代码 | 0..1 | an..3 | 采用GB/T 17295中的有关规定 | MTQ：立方米（m³） LTR：升 默认为MTQ：立方米（m³） |
|  | 5 | LG0900842 | Remark | 备注 | 0..1 | an..256 |  | 附加信息说明 |

# Text boxes

JT

ICS

备案号：

中华人民共和国交通运输行业标准

JT/T xxxx.2—xxxx

物流信息交换基础标准

第2部分：道路运输电子单证

Basic standard of logistics information exchange—

Part2：Road transport electronic documents

（征求意见稿）

中华人民共和国交通运输部 发布

20XX-XX-XX实施

20XX-XX-XX发布