附件4

《船舶机舱设备操作工（船舶电子技工）

国家职业标准（征求意见稿）》

1.职业概况

1.1 职业编码

1.2 职业名称

船舶电子技工

1.3 职业定义

从事船舶电气、电子和控制设备操作、管理、维护、修理工作的支持级技能型船员。

1.4 职业技能等级

本职业共设四个等级，分别为初级技能（国家职业资格五级）、中级技能（国家职业资格四级）、高级技能（国家职业资格三级）、技师（国家职业资格二级）。

1.5 职业环境条件

船舶舱室内、高温。

1.6 职业能力倾向

有一定的分析、判断、推理和应用计算能力；手指、手臂灵活，动作协调，有较好的视力和辨色能力，具备适应船舶机舱工作条件的相应身体素质；有一定的识图及掌握技术资料的能力。

1.7 普通受教育程度

初中毕业（或相当文化程度）。

1.8 职业培训要求

1）晋级培训期限

初级不少于240标准学时，中级不少于200标准学时，高级不少于180标准学时，技师不少于100标准学时。

2）培训教师

（1）培训初级、中级技能的教师应具有本职业高级技能及以上职业资格证书或具有船舶电子电气技术专业初级及以上专业技术职务任职资格，且至少一年以上的船上资历或远洋船舶电子电气员证书。

（2）培训高级技能的教师应具有本职业技师职业资格证书或具有船舶电子电气技术专业初级及以上专业技术职务任职资格，且至少二年以上的船上资历或具有远洋船舶电子电气员证书，且至少一年以上的船上资历。

（3）培训技师的教师应具有本职业技师职业资格证书或船舶电子电气技术专业中级及以上专业技术职务任职资格，且至少三年以上的船上资历或具有远洋船舶电子电气员证书，且至少二年以上的船上资历。

3）培训场所设备

满足教学需要的标准教室和具有相应船舶主要电气、电子和控制设备，船舶电气、电子工作必要的工具、仪表、材料、挂图的培训场地。

1.9 职业技能鉴定要求

1）申报条件

---- 具备以下条件之一者，可申报五级/初级技能：

（1）经本职业五级/初级技能正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）最近2年内从事本职业工作8个月及以上。

（3）本职业实习或见习期满。

---- 具备以下条件之一者，可申报四级/中级技能：

（1）取得本职业五级/初级技能职业资格证书后，最近3至6年内从事本职业工作24个月及以上，经本职业四级/中级技能正规培训达规定标准学时数，并取得毕(结)业证书。

（2）取得本职业五级/初级技能职业资格证书后，最近4至8年内从事本职业工作32个月及以上。

（3）最近6至12年内从事本职业工48个月及以上。

（4）取得技工学校毕业证书或取得经人力资源社会保障行政部门审核认定、以中级技能为培养目标的中等及以上职业学校本专业毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

---- 具备以下条件之一者，可申报三级/高级技能：

（1）取得本职业四级/中级技能职业资格证书后，最4至近8年内从事本职业工作32个月及以上，经本职业三级/高级技能正规培训达规定标准学时数，并取得毕(结)业证书。

（2）取得本职业四级/中级技能职业资格证书后，最近5至10年内从事本职业工作40个月及以上。

（3）取得四级/中级技能职业资格证书，并具有高级技工学校、技师学院毕业证书；或取得四级/中级技能职业资格证书，并经人力资源社会保障行政部门审核认定、以高级技能为培养目标、具有高等职业学校本专业毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

（4）具有大专及以上本专业或相关专业毕业证书，并取得本职业四级/中级技能职业资格证书，最近2至4年内从事本职业工作16个月及以上。

---- 具备以下条件之一者，可申报二级/技师：

（1）取得本职业三级/高级技能职业资格证书后，最近3至6年内从事本职业工作24个月及以上，经本职业二级/技师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）取得本职业三级/高级技能职业资格证书后，最近4至8年内从事本职业工作32个月及以上。

（3）取得本职业三级/高级技能职业资格证书的高级技工学校、技师学院本专业毕业生，最近3至6年内从事本职业工作24个月以上，取得预备技师证书的技师学院毕业生最近2至4年内从事本职业工作16个月及以上。

2）鉴定方式

分为理论知识考试和操作技能考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式，操作技能考核采用现场实际操作、模拟和口试等方式。理论知识考试和操作技能考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。技师还须进行综合评审。

3）监考及考评人员与考生配比

理论知识考试中的监考人员与考生配比为1:20，每个标准教室不少于2名监考人员；操作技能考核中的考评人员与考生配比为1:10，且不少于3名考评人员；综合评审委员不少于5人。

4）鉴定时间

理论知识考试时间不少于120 min；操作技能考核时间：初级技能不少于240min，中级技能不少于280min，高级技能不少于300min，技师不少于320min；综合评审时间不少于60min。

5）鉴定场所设备

理论知识考试在标准教室进行；操作技能考核在具有必要的的各种设备和工具、仪表、材料、挂图等的场所进行。

2  基本要求

2.1 职业道德

2.1.1职业道德基本知识

（1）职业特点

（2）职业道德规范

（3）相关法律法规和涉外纪律要求

2.1.2职业守则

（1）忠于祖国、热爱航运、爱岗敬业、创造效益。

（2）遵章守法、纪律严明、优质服务、安全运输。

（3）团结协作、同舟共济、互相尊重、科学管理。

（4）虚心学习、规范操作、精益求精、努力创新。

（5）实事求是、勤俭节约、爱护船舶、保护环境。

2.2 基础知识

2.2.1基本安全知识

（1）个人安全与社会责任

（2）海上求生

（3）防火与灭火

（4）基本急救

（5）救生(助)艇筏

2.2.2船舶基本知识

（1）船舶种类

（2）船体部位及主尺度

（3）船舶吨位

（4）载重线标志和水尺标志

（5）船体强度与船体结构

2.2.3电气、电子基础

（1）直流电路基础

（2）交流电路基础

（3）电子技术基础

（4）常用电工测量仪表基础

2.2.4船舶电气、电子和控制设备

（1）船舶电机基础

（2）船舶电力系统及应急电源基础

（3）船舶继电接触器控制电路基础

（4）船用电气厨具和生活电气基础

（5）船舶照明及应急照明系统基础

（6）主机遥控系统基础

（7）船舶辅机自控系统基础

（8）船舶机舱监视报警及其它监控系统基础

2.2.5船舶电气、电子维护与修理

（1）船舶电工工艺

（2）常用电工工具、测量仪表和电工材料的使用

（3）电路焊接和常用元器件的装配

（4）电机及继电接触器控制电路维护、修理

（5）船舶电站设备及蓄电池维护修理

2.2.6船舶管理及电气、电子管理

（1）国际相关海事公约

（2）国内相关海事法规

（3）轮机部安全规章制度

（4）船舶电子技工职责

（5）船舶应变部署和职责

（6）船内通讯及警报系统

（7）触电防护及应急救护、静电防护、电气防火与防爆

（8）应急设备电气系统操作及日常维护、测试方法

（9）船舶电气记录簿、船舶电工物料管理

3  工作要求

本标准对初级、中级、高级、技师的技能要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

3.1 初级技能

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.设备操作与管理 | 1.1 船舶电气、电子设备 | 1.1.1能独立操作泵类电机启动箱 1.1.2能独立操作甲板机械电机启动箱 1.1.3能独立操作发电机并车、负载切换和并车后负载分配 | 1.1.1泵类电机启动箱的组成和工作原理 1.1.2甲板机械电机启动箱的组成和工作原理 1.1.3发电机准同步并车及均功调频工作原理 |
|  | 1.2船舶控制设备 | 1.2.1能够操作辅锅炉电气控制系统 1.2.2能够操作油水分离器、焚烧炉等防污染设备控制系统 | 1.2.1船舶辅锅炉电气控制系统的组成和工作原理 1.2.2船舶防污染设备控制系统的组成和工作原理 |
| 2.设备维护与修理 | 2.1船舶电气、电子设备 | 2.1.1能够拆装异步电动机 2.1.2能够检修船舶照明系统的故障 2.1.3能够进行蓄电池的充放电及其它维护保养 | 2.1.1异步电动机的结构和工作原理 2.1.2船舶照明系统及常用灯具工作原理 2.1.3蓄电池的结构、工作原理和维护保养 |
|  | 2.2船舶控制设备 | 2.2.1能够测试及更换常用的传感器 | 2.2.1传感器工作原理 |
| 3.船舶电气、电子管理 | 3.1机舱值班制度 | 3.1.1能够识别船舶电气设备、处所 3.1.2能够使用船舶内部通信系统 3.1.3能够识别机舱各种警报和安全标识 | 3.1.1船舶电气术语及电气、电子和控制设备名称 3.1.2相应的船员职责及轮机部值班制度、驾机联系制度 3.1.3船舶内部通信系统 3.1.4机舱报警系统 |
|  | 3.2电工工具、测量仪表和物料 | 3.2.1能够正确使用常用电工工具 3.2.2能够识别电工测量仪表并会正确读数 | 3.2.1电工工具的基本知识 3.2.2电工测量仪表 |
|  | 3.3船舶应变部署和机舱应急设备 | 3.3.1能够按照船舶相关应变部署表的要求采取正确的行动 3.3.2能够正确使用机舱逃生途径 3.3.3会正确使用机舱灭火设备 3.3.4会使用船损堵漏工具 3.3.5会使用救生衣、探火服、紧急逃生呼吸装置等安全器具 | 3.3.1船舶应变部署表及相应的应急职责 3.3.2机舱逃生途径 3.3.3机舱灭火设备的数量、位置、性能和使用 3.3.4船损堵漏工具的使用 |
| 4.电工、电子工艺 | 4.1 识图能力 | 4.1.1能够识读一般电气原理图和接线图 | 4.1.1电气原理图与接线图读图方法 |
|  | 4.2 电工工艺 | 4.2.1能进行电气控制箱的接线 4.2.2能正确选择船用电缆 | 4.2.1电气控制箱接线方法 4.2.2船用电缆的分类和特点 |
|  | 4.3 电子工艺 | 4.3.1能进行电路焊接和常用元器件的装配 | 4.3.1控制线路板焊接基本方法 |

3.2 中级技能

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.设备操作与管理 | 1.1 船舶电气、电子设备 | 1.1.1能够操作及设置船舶主配电板 1.1.2能够操作电液舵机系统及应急舵 | 1.1.1主配电板组成及功能 1.1.2电液舵机系统组成及工作原理 1.1.3应急舵系统工作原理 |
|  | 1.2 船舶控制设备 | 1.2.1能够操作发电柴油机控制系统 1.2.2掌握主机遥控系统的主要组成和操作程序 | 1.2.1发电柴油机控制系统工作原理 1.2.2主机遥控系统组成及工作原理 1.2.3主机遥控系统的基本操作、管理要点 |
| 2.设备维护与修理 | 2.1船舶电气、电子设备 | 2.1.1能够进行异步电动机的故障排查和维修 2.1.2能够进行同步发电机的绝缘测试、检查和清洁 | 2.1.1异步电动机故障排查方法 2.1.2同步发电机的结构和工作原理 |
|  | 2.2船舶控制设备 | 2.2.1能够进行辅锅炉电气控制系统的功能测试和故障排查 2.2.2能够进行油水分离器、焚烧炉等防污染设备控制系统的功能测试和故障排查 | 2.2.1船舶辅锅炉电气控制系统的故障排查方法 2.2.2船舶防污染设备控制系统的故障排查方法 |
| 3.船舶电气、电子管理 | 3.1机舱值班制度 | 3.1.1必要时能够协助电子电气员值班 3.1.2能够认识设备的英文铭牌 | 3.1.1相应的船员职责及轮机部值班、交接班制度 3.1.2电子技工英语 |
|  | 3.2电工工具、测量仪表和物料 | 3.2.1会使用常用电工测量仪器 3.2.2会记录电气设备运行参数并能判别参数的正常与否 | 3.2.1常用电工测量仪器的使用 |
|  | 3.3机舱安全作业 | 3.3.1会进行机舱油漆作业、拆装作业、高空作业、封闭场所作业等 | 3.3.1轮机部安全作业注意事项 |
|  | 3.4船舶应变部署和机舱应急设备 | 3.4.1能够按照船舶相关应变部署表的要求采取正确的行动 3.4.2能够正确操作机舱封闭设备、速闭阀、应急舱底吸口、遥控切断风油设备 | 3.4.1船舶应变部署表及相应的应急职责 3.4.2机舱应急设备的种类与作用 3.4.3释放机舱二氧化碳的注意事项 |
| 4.电工、电子工艺 | 4.1 识图能力 | 4.1.1能够识读船舶自控系统流程图 | 4.1.1自控系统流程图读图方法 |
|  | 4.2 电工工艺 | 4.2.1能够进行电气控制箱故障排查 4.2.2能够进行船用电缆的切割、连接和更换 | 4.2.1电气控制箱故障的带电法和断电法排查方法 4.2.2船用电缆的维护方法 |
|  | 4.3 电子工艺 | 4.3.1能够进行电子线路板的调试 | 4.3.1控制线路板调试基本方法 |

3.3 高级技能

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.设备操作与管理 | 1.1船舶电气、电子设备 | 1.1.1能够操作及设置船舶应急配电板 | 1.1.1应急配电板组成及功能 |
|  | 1.2船舶控制设备 | 1.2.1能够操作机舱监视报警系统 1.2.2能够操作船舶火警监控系统和大舱烟雾监控系统 | 1.2.1机舱监视报警系统工作原理 1.2.2船舶火警监控系统组成及工作原理 1.2.3大舱烟雾监控系统组成及工作原理 |
| 2.设备维护与修理 | 2.1船舶电气、电子设备 | 2.1.1能够进行同步发电机的故障排查 2.1.2能够进行主配电板设备（如主开关、保护继电器等）的参数调节 | 2.1.1同步发电机故障排查方法 2.1.2主开关、保护继电器等的参数调节方法 |
|  | 2.2船舶控制设备 | 2.2.1能够设置和测试发电柴油机控制系统 2.2.1能够设置和测试主机遥控系统 | 2.2.1发电柴油机控制系统工作原理 2.2.2主机遥控系统工作原理 |
| 3.船舶电气、电子管理 | 3.1机舱值班制度 | 3.1.1能够独立代替电子电气员值班 | 3.1.1相应的船员职责及轮机部值班、交接班制度 |
|  | 3.2电工工具、测量仪表和物料 | 3.2.1会使用电气、电子专用工具 3.2.2会使用电工精密测量仪器（如晶体管毫伏表） 3.2.3能够正确管理电工物料 | 3.2.1电气、电子专用工具的使用 3.2.2电工精密测量仪器的使用 3.2.3电工物料的安全管理、存放 |
|  | 3.3机舱安全作业 | 3.3.1能够应用安全作业规范开展各类作业 | 3.3.1轮机部作业安全规范 |
|  | 3.4船舶应变部署和机舱应急设备 | 3.4.1能够按照船舶相关应变部署表的要求采取正确的行动 3.4.2能够正确操作应急电气设备 | 3.4.1船舶应变部署表及相应的应急职责 3.4.2应急电气设备（如应急发电机）的操作和运行管理 |
|  | 3.5组织管理 | 3.5.1能够对初级工、中级工的日常工作进行管理 3.5.2能够对初级工、中级工进行技能培训 3.5.3能够协助电子电气员对电气、电子关键操作进行风险评估 3.5.4能够采取措施预防人员疲劳 3.5.5能够借助工具书阅读小型船舶电气、电子设备英文说明书 | 3.5.1船上人员管理 3.5.2技术培训 3.5.3风险评估与决策 3.5.4人为因素 3.5.5电气、电子英语 |
| 4.电工、电子工艺 | 4.1 识图能力 | 4.1.1能够使用简单的船舶电气、电子设备图纸资料 | 4.1.1电气、电子设备图纸资料使用方法 |
|  | 4.2 电工工艺 | 4.2.1能够进行较复杂电气控制箱故障排查 | 4.2.1电气控制箱故障的带电法和断电法排查方法 |
|  | 4.3 电子工艺 | 4.3.1能够进行电子线路板的元件测试和更换 | 4.3.1常用电子元件测试方法 |

3.4 技师

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.设备操作与管理 | 1.1 船舶电气、电子设备 | 1.1.1能够对大型复杂电气控制箱进行设置和操作 1.1.2能够协助电子电气员对船舶配电装置进行故障应急操作和处理 1.1.3能够对船舶高压电气设备进行操作 | 1.1.1船舶配电装置故障应急处理 1.1.2船舶高压电气设备工作原理 |
|  | 1.2船舶控制设备 | 1.2.1能够对船舶控制计算机及网络设备进行基本操作 1.2.2能够对PC机及局域网系统进行操作 | 1.2.1船舶控制计算机及网络的基础知识 1.2.2PC及软硬件的基础知识 1.2.3 计算机局域网的基础知识 |
| 2.设备维护与修理 | 2.1 船舶电气、电子设备 | 2.1.1能够对大型复杂电气控制箱进行故障排查和维修 2.1.2能够对船舶配电装置进行故障排查和维修 2.1.3能够对空气断路器进行功能测试和故障排查 | 2.1.1船舶大型复杂电气控制箱工作原理 2.1.2船舶空气断路器工作原理 2.1.3船舶空气断路器故障排查方法 |
|  | 2.2船舶控制设备 | 2.2.1 能够对自动化仪表进行设置、测试和故障排查 2.2.2 能够对主机遥控系统进行故障排查 2.2.3 能够对机舱监视报警系统进行故障排查 | 2.2.1 船舶自动化仪表基础知识 2.2.2 主机遥控系统故障排查方法 2.2.3 机舱监视报警系统故障排查方法 |
|  | 2.3维修流程与工艺 | 2.3.1 能够编制电气、电子设备维修计划 2.3.2 能够按检修设备工程实际适时调整进度和检修工艺 2.3.3 能够安排设备修理前的安全预防措施、隔离程序和修理时的应急程序 | 2.3.1 电气、电子设备检修工艺 2.3.2 工作或修理前的安全预防措施、隔离程序和工作或修理时的应急程序 |
| 3.船舶电气、电子管理 | 3.1船舶保安与防海盗 | 3.1.1能够使用和维护防海盗安全舱室和工具 | 3.1.1海盗的危害 |
|  | 3.2船舶应变部署和机舱应急设备 | 3.2.1能够按照船舶相关应变部署表的要求采取正确的行动 3.2.2能够维护和保养应急电气设备 | 3.2.1船舶应变部署表及相应的应急职责 3.2.2应急电气设备的维护保养 |
|  | 3.3 物料管理 | 3.3.1会使用电气物料手册 3.3.2能够进行电工物料申领和验收 | 3.3.1电工物料管理方法 |
|  | 3.4组织管理 | 3.4.1能够合理调配资源进行工作任务安排 3.4.2能够有效监控作业人员和作业现场安全，预防安全事故 3.4.3能够做出技术分析或工作总结 3.4.4能够协助电子电气员顺利完成船舶安全检查 3.4.5能够对高级工、中级工、初级工进行技能培训 3.4.6能够用英语进行简单交流 3.4.7会操作计算机制作一般的文档和报表 | 3.4.1人员指派、工时管理 3.4.2轮机部安全规程 3.4.3应用文写作 3.4.4技术培训 3.4.5英语听说 3.4.6 OFFICE办公软件 |
| 4.电工、电子工艺 | 4.1 识图能力 | 4.1.1能够使用大型复杂船舶电气、电子设备图纸资料 | 4.1.1大型复杂船舶电气、电子设备图纸资料使用方法 |
|  | 4.2 电工工艺 | 4.2.1能够进行大型复杂电气控制箱的接线和调试 4.2.2能够进行大型复杂电气控制箱的故障排查 | 4.2.1电气控制箱故障的带电法和断电法排查方法 |
|  | 4.3 电子工艺 | 4.3.1能够进行大型复杂电子控制设备插件板的设置、维护和更换 | 4.3.1电子插件板管理方法 |

4  比重表

4.1理论知识

| 技能等级 项目 | 初级技能 （%） | 中级技能 （%） | 高级技能 （%） | 技师 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 | 25 | 15 | 10 | 5 |
| 相关知识要求 | 设备操作与管理 | 20 | 20 | 20 | 30 |
|  | 设备维护与修理 | 10 | 25 | 28 | 30 |
|  | 船舶电气、电子管理 | 35 | 30 | 27 | 20 |
|  | 电工、电子工艺 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.2操作技能

| 技能等级 项目 | 初级技能 （%） | 中级技能 （%） | 高级技能 （%） | 技师 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能要求 | 设备操作与管理 | 20 | 20 | 15 | 10 |
|  | 设备维护与修理 | 40 | 40 | 40 | 35 |
|  | 船舶电气、电子管理 | 20 | 20 | 20 | 25 |
|  | 电工、电子工艺 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 |