附件3

《船舶机舱设备操作工（船舶轮机员）国家职业标准（征求意见稿）》

1.职业概况

1.1 职业编码

1.2 职业名称

船舶轮机员

1.3 职业定义

包含海船大管轮、二管轮、三管轮和内河轮机长、大管轮、轮机员在内的从事船舶轮机值班和机电设备维修保养工作的高级船员。

1.4 职业技能等级

本职业共设四个等级，分别为中级技能（国家职业资格四级）、高级技能（国家职业资格三级）、技师（国家职业资格二级）、高级技师（国家职业资格一级）。

1.5 职业环境条件

船舶舱室内、高温、噪声。

1.6 职业能力倾向

有一定的分析、判断、推理和应用计算能力；手指、手臂灵活，动作协调，有较好的视力和辨色能力，具备适应船舶机舱工作条件的相应身体素质；有一定的识图及掌握技术资料的能力。

1.7 普通受教育程度

初中毕业（或相当文化程度）。

1.8 职业培训要求

1）晋级培训期限

中级不少于200标准学时，高级不少于180标准学时，技师不少于100标准学时，高级技师不少于80标准学时。

2）培训教师

（1）培训中、高级技能的教师应具有本职业技师及以上职业资格证书，或具有轮机工程技术专业中级及以上专业技术职务任职资格且至少一年以上的船上资历，或远洋船舶大管轮以上证书；金工工艺专项培训教师可由具有相关工种中级及以上职业资格证书的人员担任。

（2）培训技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书，或轮机工程技术专业副高级及以上专业技术职务任职资格，具有远洋船舶大管轮及以上适任证书；金工工艺专项培训教师可由具有相关工种中级及以上职业资格证书的人员担任。

（3）培训高级技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书2年以上，或具有轮机工程技术专业副高级专业技术职称，或具有远洋船舶轮机长适任证书。

3）培训场所设备

满足教学需要的标准教室和具有相应船舶主要机电设备、车床、钳工和焊接基本操作设备及必要的挂图、仪器、工具、量具、材料的场地。

1.9 职业技能鉴定要求

1）申报条件

---- 具备以下条件之一者，可申报四级/中级技能：

（1）经本职业正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）本职业实习或见习期满。

---- 具备以下条件之一者，可申报三级/高级技能：

（1）取得本职业四级/中级技能职业资格证书后，最近4至8年内从事本职业工作16个月及以上，经本职业三级/高级技能正规培训达规定标准学时数，并取得毕(结)业证书。

（2）取得本职业四级/中级技能职业资格证书后，最近5至10年内从事本职业工作40个月及以上。

（3）取得四级/中级技能职业资格证书，并具有高级技工学校、技师学院毕业证书；或取得四级/中级技能职业资格证书，并经人力资源社会保障行政部门审核认定、以高级技能为培养目标、具有高等职业学校本专业毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

（4）具有大专及以上本专业或相关专业毕业证书，并取得本职业四级/中级技能职业资格证书，最近2至4年内从事本职业工作16个月及以上。

---- 具备以下条件之一者，可申报二级/技师：

（1）取得本职业三级/高级技能职业资格证书后，最近3至6年内从事本职业工作24个月及以上，经本职业二级/技师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）取得本职业三级/高级技能职业资格证书后，最近4至8年内从事本职业工作32个月及以上。

（3）取得本职业三级/高级技能职业资格证书的高级技工学校、技师学院本专业毕业生，最近3至6年内从事本职业工作24个月以上，取得预备技师证书的技师学院毕业生最近2至4年内从事本职业工作16个月及以上。

---- 具备以下条件之一者，可申报一级/高级技师：

（1）取得本职业二级/技师职业资格证书后，最近3至6年内从事本职业工作24个月以上，经本职业一级/高级技师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）取得本职业二级/技师职业资格证书后，最近4至8年内从事本职业工作32个月及以上。

2）鉴定方式

分为理论知识考试和操作技能考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式，操作技能考核采用现场实际操作、模拟和口试等方式。理论知识考试和操作技能考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。技师、高级技师还须进行综合评审。

3）监考及考评人员与考生配比

理论知识考试中的监考人员与考生配比为1:20，每个标准教室不少于2名监考人员；操作技能考核中的考评人员与考生配比为1:10，且不少于3名考评人员；综合评审委员不少于5人。

4）鉴定时间

理论知识考试时间不少于120 min；操作技能考核时间：中级技能不少于280min，高级技能不少于300min，技师不少于320min，高级技师不少于360min；综合评审时间不少于60min。

5）鉴定场所设备

理论知识考试在标准教室进行；操作技能考核在具有必要的的各种设备、仪器、工量具、材料等的场所进行。

2  基本要求

2.1 职业道德

2.1.1职业道德基本知识

（1）职业特点

（2）职业道德规范

（3）相关法律法规和纪律要求

2.1.2职业守则

（1）忠于祖国、爱岗敬业、遵章守法、纪律严明。

（2）科学管理、规范操作、勤俭节约、保护环境。

2.2 基础知识

2.2.1基本安全知识

（1）个人安全与社会责任

（2）海上求生

（3）防火与灭火

（4）基本急救

（5）救生(助)艇筏

（6）船舶保安知识

2.2.2船舶基本知识

（1）船舶种类

（2）船体部位及主尺度

（3）船舶吨位

（4）载重线标志和水尺标志

（5）船体强度与船体结构

2.2.3 轮机基础

（1）机械制图

（2）机构与机械传动

（3）金属材料

（4）工程热力学

（5）工程力学

（6）轮机常用热工仪表

2.2.4船舶动力装置及辅助机械

（1）船舶柴油机

（2）船用泵

（3）船用空压机

（4）船舶辅助锅炉

（5）液压甲板机械

（6）船舶制冷装置

（7）船舶空调装置

2.2.5轮机维护与修理

（1）拆装及检修工艺

（2）油漆、润滑和清洁材料与设备的使用

（3）表面清理技术

（4）废料安全处置

2.2.6船舶电气与轮机自动化

（1）电工与电子

（2）电气设备的安全使用

（3）安全用电

（4）电力拖动

（5）船舶电站

（6）船舶电力系统

（7）轮机自动化基础

（8）主机遥控系统

2.2.8船舶作业管理与人员管理

（1）海事公约、法规

（2）轮机部规章制度

（3）船舶防污染

（4）船舶应变部署和职责

（5）船内通讯及警报系统

（6）船舶管系的基本组成和标识

（7）船舶检验

（8）机舱资源管理

3  工作要求

本标准对初级、中级、高级、技师和高级技师的技能要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

3.1 中级技能

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.设备操作 | 1.1 柴油机动力装置操作 | 1.1.1 能对小型柴油机进行操作及应急处理 1.1.2能进行燃油的加装和处理 1.1.3能对船舶轴系及传动装置进行运行管理及应急处理 | 1.1.1 船舶柴油机 1.1.2 燃油管理 1.1.3 船舶轴系 |
|  | 1.2 辅助设备和机械操作 | 1.2.1能操作压缩空气系统 1.2.2能操作舱底水系统、压载水系统、消防水系统和日用海淡水系统 1.2.3能操作船舶锅炉并进行应急处理 1.2.4能操作锚缆机并进行应急处理 1.2.5能操作船舶空调装置 1.2.6 能操作船舶舵机 | 1.2.1 压缩空气系统 1.2.2船舶系统 1.2.3船舶锅炉 1.2.4锚缆机 1.2.5船舶空调 1.2.6舵机 |
|  | 1.3 电气与自动化设备 海船轮机员 | 1.3.1 能够操作船舶电动机 1.3.2 能够正确使用船用蓄电池 1.3.3 能进行发电机并电、分配负荷、解列 1.3.4 能使用船舶电工仪表 | 1.3.1 船用电机 1.3.2 船用蓄电池 1.3.3 船舶电站 1.3.4 电工仪表 |
| 2.设备维修与保养 | 2.1 柴油机动力装置 | 2.1.1 能拆装、维修和保养分油机 2.1.2 能拆装、维修和保养小型柴油机 | 2.1.1 分油机拆装与检修 2.1.2柴油机拆装与检修 |
|  | 2.2 辅助设备和机械 | 2.2.1 能拆装、维修和保养各种船用泵 2.2.2能拆装、维修和保养空压机 2.2.3 能拆装、维修和保养船舶锅炉及系统 2.2.4能检修和保养舱底水系统、压载水系统、消防水系统和日用海淡水系统 2.2.5能拆装、维修和保养锚缆机 | 2.2.1 船用泵检修与保养 2.2.2空压机检修与保养 2.2.3 船舶锅炉检修与保养 2.2.4 船舶系统检修与保养 2.2.5锚缆机的检修与保养 |
|  | 2.3 电气与自动化设备 | 2.3.1 能够清洁保养船用蓄电池 2.3.2能拆装、维修和保养船用三相异步电动机 2.3.3能检修和保养各种船用泵电气控制系统 2.3.4能检修和保养船舶锅炉电气控制系统 2.3.5能检修和保养锚缆机电气控制系统 | 2.3.1 船用蓄电池的维护保养 2.3.2 船舶设备的电气控制系统 2.3.3 电工与电子的基础知识 2.3.4 常用电工工具及仪表使用 |
|  | 2.4 修理计划与验收 | 2.4.1 能编制锅炉、空压机、锚缆机、船舶系统等机舱辅助设备修理单 2.4.2 能根据技术标准验收锅炉、空压机、甲板机械、船舶系统等机舱辅助设备的修理项目 | 2.4.1 船机维护与修理 2.4.2 船舶修理单的编制 2.4.3 船舶设备验收技术 2.4.4 船舶检验 |
| 3.船舶作业管理和人员管理 | 3.1 轮机值班制度 | 3.1.1 能进行航行值班 3.1.2 能值港泊安全班 | 3.1.1.轮机值班 |
|  | 3.2 物料、工具和仪表 | 3.2.1 会使用轮机专用工具 3.2.2 会使用轮机精密测量仪器 3.2.3 能进行船舶轮机辅助设备的备件管理 3.2.4 能进行船舶轮机辅助设备的技术文件、技术资料、图纸的管理 | 3.2.1 轮机专用工具 3.2.2 轮机测量仪器的使用 3.2.3 备件管理 3.2.4 轮机档案与技术资料的管理 |
|  | 3.3 船舶保安 | 3.3.1 能按要求开展船舶保安工作 | 3.3.1 船舶保安 |
|  | 3.4 船舶防污染 | 3.4.1能进行机舱垃圾的收集、分类、贮存等操作管理 3.4.2能操作油水分离器 3.4.3能操作生活污水处理装置 | 3.4.1 机舱垃圾分类与处理 3.4.2 船舶防污染技术与设备 |
|  | 3.5安全作业 | 3.5.1能根据安全规范开展机舱有关作业 | 3.5.1轮机部安全作业注意事项 |
|  | 3.6 船舶应变部署和机舱应急设备 | 3.6.1 能按照船舶相关应变部署表的要求采取正确的行动 3.6.2 能正确操作机舱应急设备 | 3.6.1 船舶应变部署表及相应的应急职责 3.6.2 机舱应急设备 |
|  | 3.7组织管理 | 3.7.1 能指导船舶机工开展日常工作 3.7.2 能对轮机部关键操作进行风险评估 3.7.3 能根据团队协作需要开展轮机工作 | 3.7.1 风险评估与决策 3.7.2 人为因素 3.7.3机舱资源管理 |
| 4.金工工艺 | 4.1识、绘图能力 | 4.1.1 能识读船舶管系、舱柜布置图 4.1.2 能识读一般零件图 | 4.1.1 船舶布置 4.1.2 机械制图 |
|  | 4.2 钳工 | 4.2.1 能正确使用和调整钳工设备、工具和量具 4.2.2 会划线、锯切、锉削基本操作 4.2.3 能钻孔以及加工标准螺纹 4.2.4 能正确拆装一般螺栓、销键、管接头 | 4.2.1 钳工常用工、量具的结构、使用和维护 4.2.2 钳工的基本操作 4.2.3 加工精度检验 |

3.2 高级技能

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.设备操作 | 1.1 柴油机动力装置管理 | 1.1.1能对四冲程柴油机进行操作及应急处理 1.1.2能进行润料的加装和管理 | 1.1.1船舶柴油机 1.1.2润料管理 |
|  | 1.2 辅助设备和机械管理 | 1.2.1能对舵机进行应急处理 1.2.2能操作船舶冷库并进行应急处理 | 1.2.1舵机应急处理 1.2.2船舶冷库 |
|  | 1.3 电气与自动化设备 | 1.3.1能测试小型船舶发电原动机安保系统 1.3.2能对小型船舶电站进行应急处理 | 1.3.1四冲程柴油机安保系统 1.3.2船舶电站的应急处理 |
| 2.设备维修与保养 | 2.1 柴油机动力装置 | 2.1.1能够拆装、维修和保养四冲程柴油机 | 2.1.1四冲程柴油机拆装与检修 |
|  | 2.2 辅助设备和机械 | 2.2.1能够拆装、维修和保养小型制冷压缩机 2.2.2能拆装、维修和保养小型船舶舵机 | 2.2.1制冷压缩机拆装检修 2.2.2船舶舵机的维护保养 |
|  | 2.3 电气与自动化设备 | 2.3.1能检修和保养发小型电机组、电站、电网及其控制系统 2.3.2能检修和保养船舶电力系统 2.3.3 能检修和保养全船火警、烟雾警报等报警装置 | 2.3.1船舶电站的维护保养 2.3.2船舶电力系统的维护保养 2.3.3 船舶火警、烟雾警报等报警装置的维护保养 2.3.4电工与电子的基础知识 2.3.5常用电工工具及仪表使用 |
|  | 2.4 修理计划与验收 | 2.4.1能编制船舶四冲程柴油机、舵机等设备修理单 2.4.2能根据技术标准验收发电原动机、舵机等设备的修理项目 | 2.4.1船机维护与修理 2.4.2船舶修理单的编制 2.4.3船舶设备验收技术 2.4.4船舶检验 |
| 3.船舶作业管理和人员管理 | 3.1 物料、工属具和仪表 | 3.1.1能进行船用四冲程柴油机的备件管理 3.1.2能进行船用四冲程柴油机的技术文件、技术资料、图纸的管理 3.1.3 能进行轮机部专用工、量具的管理 | 3.1.1备件管理 3.1.2轮机档案与技术资料的管理 3.1.3轮机部专用工、量具的管理 |
|  | 3.2 船舶防污染 | 3.2.1 能对油水分离器进行应急处理及维修 3.2.2 能对生活污水处理装置进行应急处理及维修 | 3.2.1 船舶防污染设备的应急处理 |
|  | 3.3 船舶应变部署和机舱应急设备 | 3.3.1 能按照船舶相关应变部署表的要求采取正确的行动 3.3.2能维护保养机舱应急设备 | 3.3.1 船舶应变部署表及相应的应急职责 3.3.2 机舱应急设备维护保养 |
|  | 3.4 组织管理 | 3.4.1 能对中级工进行技能培训 3.4.2能合理计划、协调、分派人员和工作任务 3.4.3能有效监控作业人员和作业现场安全，预防安全事故 3.4.4能做出技术分析或工作总结 3.4.5能进行船舶安全检查 3.4.6能组织开展质量管理活动 | 3.4.1 技术培训 3.4.2人员指派、工时管理 3.4.3轮机部安全管理 3.4.4船舶文书写作 3.4.5质量管理 |
| 4.金工工艺 | 4.1 识、绘图能力 | 4.1.1 能识读简单装配图 4.1.2 能绘制零件草图 | 4.1.1 机械制图与公差配合 |
|  | 4.2 电焊 | 4.2.1 能正确使用和维护电焊设备及工具 4.2.2能正确选择、使用焊接材料 4.2.3 能进行低碳钢的平焊和管子滚动焊接 | 4.2.1 电工基础知识 4.2.2 焊接设备的结构、性能及使用 4.2.3 常用焊接材料的牌号、性能 4.2.4 手工电弧焊的基本操作 |

3.3技师

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.设备操作 | 1.1 柴油机动力装置管理 | 1.1.1能对二冲程柴油机进行操作 1.1.2能对船用中、小型增压器进行应急管理 1.1.3能对船舶轴系及传动装置进行应急处理 | 1.1.1船舶柴油机 1.1.2船用增压器 1.1.3船舶轴系及传动装置 |
|  | 1.2 辅助设备和机械管理 | 1.2.1能对造水机进行操作和应急处理 1.2.2能对中央冷却系统进行运行管理和应急处理 1.2.3能对船用起货机进行操作和应急处理 | 1.2.1 造水机 1.2.2中央冷却系统运行管理和应急处理 1.2.3起货机 |
|  | 1.3 电气与自动化设备 | 1.3.1 能操作和测试应急发电机及应急配电板 1.3.2能对大型船舶电站进行应急处理 1.3.3能测试大型船舶发电柴油机机安保系统 1.3.4 能调节主机冷却系统、滑油系统中各自动控制参数 1.3.5 能对锅炉控制、安保系统进行管理 | 1.3.1 船舶电站 1.3.2四冲程柴油机安保系统 1.3.3轮机自动化 |
| 2.设备维修与保养 | 2.1 柴油机动力装置 | 2.2.1能拆装、维修和保养二冲程柴油机 2.1.2 能拆装、维修和保养船用中小型增压器 2.2.3能对轴系及传动装置进行维修保养 | 2.1.1二冲程柴油机拆装与检修 2.1.2废气涡轮增压器拆装与检修 |
|  | 2.2 辅助设备和机械 | 2.2.1能拆装、维修和保养造水机 2.2.2能拆装、维修和保养船舶防海生物装置 2.2.3能拆装、维修和保养机舱通风系统 2.2.4能够检修和保养机舱水密设施 | 2.2.1造水机的维护保养 2.2.2船舶防海生物装置的维护保养 2.2.3船舶通风系统的维护保养 2.2.4机舱水密设施的维护保养 |
|  | 2.3 电子电气设备 | 2.3.1能检修和保养造水机电气控制系统 2.3.2 能检修和保养船舶空调装置电气控制系统 2.3.3能检修和保养应急发电机、应急电源及其控制系统 | 2.3.1船舶设备的电气控制系统 2.3.2船舶应急电源的维护保养 |
|  | 2.4 修理计划与验收 | 2.4.1能编制船舶电气与自动化控制设备修理单 2.4.2能根据技术标准验收船舶电气与自动化控制设备的修理项目 | 2.4.1船舶电气与自动化控制设备的维修 2.4.2船舶修理单的编制 2.4.3船舶设备验收技术 2.4.3船舶检验 |
| 3.船舶作业管理和人员管理 | 3.1 物料、工属具和仪表 | 3.1.1能进行船舶电气与自动化控制设备的备件管理 3.1.2能进行船舶电气与自动化控制设备的技术文件、技术资料、图纸的管理 | 3.1.1轮机备件管理 3.1.2轮机档案与技术资料的管理 |
|  | 3.2 船舶防污染 | 3.2.1 能操作、维修和保养焚烧炉 3.2.2能管理船舶防污染专用器材 | 3.2.1船用焚烧炉 3.2.2防污染专用器材的管理 |
|  | 3.3 船舶防海盗 | 3.3.1能制作相应的防海盗器材 | 3.3.1加工工艺 |
|  | 3.4 船舶应变部署和机舱应急设备 | 3.4.1能按照船舶相关应变部署表的要求采取正确的行动 3.4.2能编制“船舶溢油应变部署表” 3.4.3能维护和保养机舱应急设备 | 3.4.1船舶应变部署表及相应的应急职责 3.4.2 船舶溢油应变部署表 3.4.3机舱应急设备的维护保养 |
|  | 3.5 组织管理 | 3.5.1能合理安排船舶轮机资源开展工作 3.5.2能对高级工、中级工进行技能培训 3.5.3能认识设备的英文铭牌 | 3.5.1机舱资源管理 3.5.2技术培训 3.5.3轮机英语 |
| 4.金工工艺 | 4.1 识绘图能力 | 4.1.1能独立完成船舶机械零部件测绘 | 4.1.1 机械制图 |
|  | 4.2 车工 | 4.2.1 正确使用和维护车床及工量具 4.2.2 会常用车刀的刃磨 4.2.3 会车削公制圆柱螺纹 | 4.2.1 车床与工量具的基本知识 4.2.2 车刀的基本知识和刃磨 4.2.3 螺纹的车削 |
|  | 4.3 钳工 | 4.3.1 会管道的维修技术 4.3.2 会检查加工精度 4.3.3 会冷作加工操作 | 4.3.1测量知识 4.3.2冷作加工 4.3.3管工技术 |
|  | 4.4 电焊 | 4.4.1会工件的修补技术 4.4.2会对接立、横焊的焊接 | 4.4.1 电焊工艺 4.4.2电焊设备的维修保养 |
|  | 4.5 气焊 | 4.5.1 能正确使用和维护气焊设备4.5.2 能进行堆焊、补焊、钢板平对接焊操作 4.5.3 能进行气割钢板、钢管操作 4.5.4 能进行简单零件的淬火、退火、回火操作 | 4.5.1 气焊设备、工具的使用 4.5.2 气焊基本操作 4.5.3 气割工艺 4.5.4 热处理的基本知识 |

3.4高级技师

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.设备操作 | 1.1 柴油机动力装置管理 | 1.1.1能对二冲程柴油机进行应急处理 1.1.2能对新技术柴油机进行操作和应急处理 1.1.3能对船用大型增压器进行应急管理 | 1.1.1船舶柴油机 1.1.2新技术柴油机 1.1.3船用增压器 |
|  | 1.2 辅助设备和机械管理 | 1.2.1能对机舱通风系统进行管理和应急处理 | 1.2.1机舱通风系统 |
|  | 1.3 电气与自动化设备 | 1.3.1 能正确调节柴油机差压变送器 1.3.2能调整机舱检测报警系统触发值 1.3.3能测试舵机安保系统 1.3.4能对船舶主机遥控、主机安保系统进行管理和应急处理 | 1.3.1轮机自动化 |
| 2.设备维修与保养 | 2.1 柴油机动力装置 | 2.1.1能对新技术柴油机进行维修保养 2.1.2能拆装、维修和保养船用大型增压器 | 2.1.1新技术柴油机的维修保养 2.1.2船用大型增压器拆装与检修 |
|  | 2.2 辅助设备和机械 | 2.2.1能拆装、维修和保养大型船舶舵机 2.2.2 能拆装、维修和保养制冷系统 | 2.2.1船舶舵机的维护保养 2.2.2制冷系统的维护保养 |
|  | 2.3 电子电气设备 | 2.3.1能检修和保养主机控制系统、集中监控与报警系统 2.3.2能检修和保养制冷系统电气控制系统 2.3.3能检修和保养船舶舵机电气控制系统 | 2.3.1主机控制系统、集中监控与报警系统的维护保养 2.3.2船舶设备的电气控制系统 |
|  | 2.4 修理计划与验收 | 2.4.1能编制和调整机舱设备及系统的维修保养计划 2.4.2能审核、编制船舶轮机修理单 2.4.3能根据相关技术规范对轮机重要修理项目进行验收 | 2.4.1船机修理 2.4.2船舶设备验收技术 2.4.3船舶检验 |
| 3.船舶作业管理和人员管理 | 3.1 物料、工属具和仪表 | 3.1.1能进行船舶二冲程柴油机的备件及专用工、量具的管理 3.1.2能进行船舶二冲程柴油机的技术文件、技术资料、图纸的管理 3.1.3能进行船舶轮机物料及化学用品的管理 | 3.1.1轮机备件管理 3.1.2二冲程柴油机专用工、量具 3.1.3轮机档案与技术资料的管理 3.1.4轮机物料管理 |
|  | 3.2 船舶保安与防海盗 | 3.2.1能组织轮机部人员开展防火、防爆、防盗、防走私、防毒品、防偷渡等船舶保安工作 | 3.2.1船舶保安 |
|  | 3.3 船舶防污染 | 3.3.1能审核“船舶溢油应变部署表” 3.3.2能记录、签署和保管《油类记录簿》 | 3.3.1船舶溢油应变部署” 3.3.2《油类记录簿》 |
|  | 3.4 船舶应变部署和机舱应急设备 | 3.4.1能按照船舶相关应变部署表的要求采取正确的行动 | 3.4.1船舶应变部署表及相应的应急职责 |
|  | 3.5 组织管理 | 3.5.1能对船舶轮机全体人员进行全方位培训 3.5.2能按要求开展船舶检验工作 3.5.3能带领轮机团队开展工作 3.5.4能计量全船能源消耗 3.5.5能采取措施在船舶机舱进行节能减排 3.5.6能用英语填写轮机日志 3.5.7能用英语进行交流交流 | 3.5.1人员培训 3.5.2船舶检验 3.5.3机舱资源管理 3.5.4船舶能源消耗 3.5.5节能减排技术 3.5.6轮机英语 3.5.7英语听说 |
| 4.识图与绘图 | 4.1 识图能力 | 4.1.1能识读轮机自动控制系统图 | 4.1.1轮机自动化 |
|  | 4.2 绘图能力 | 4.2.1能用计算机绘图软件绘制零件图 | 4.2.1机械制图 4.2.2CAD软件 |

4  比重表

4.1理论知识

| 技能等级 项目 | 中级技能 （%） | 高级技能 （%） | 技师 （%） | 高级技师 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 相关知识要求 | 设备操作 | 25 | 30 | 20 | 10 |
|  | 设备维修与保养 | 35 | 35 | 30 | 25 |
|  | 船舶作业管理与人员管理 | 15 | 15 | 30 | 50 |
|  | 金工工艺 | 5 | 5 | 10 | — |
|  | 识图与绘图 | — | — | — | 5 |
| 合 计 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.2操作技能

| 技能等级 项目 | 中级技能 （%） | 高级技能 （%） | 技师 （%） | 高级技师 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能要求 | 设备操作 | 35 | 40 | 40 | 10 |
|  | 设备维修与保养 | 45 | 45 | 40 | 30 |
|  | 船舶作业管理与人员管理 | 15 | 10 | 10 | 50 |
|  | 金工工艺 | 5 | 5 | 10 | — |
|  | 识图与绘图 | — | — | — | 10 |
| 合 计 | 100 | 100 | 100 | 100 |