附件2

《船舶机舱设备操作工（船舶加油工）

国家职业标准（征求意见稿）》

1.职业概况

1.1 职业编码

1.2 职业名称

船舶加油工

1.3 职业定义

从事内河船舶轮机值班和机电设备维修保养工作的支持级技能型船员。

1.4 职业技能等级

本职业共设四个等级，分别为初级技能（国家职业资格五级）、中级技能（国家职业资格四级）、高级技能（国家职业资格三级）、技师（国家职业资格二级）。

1.5 职业环境条件

船舶舱室内、高温、噪声。

1.6 职业能力倾向

有一定的分析、判断、推理和应用计算能力；手指、手臂灵活，动作协调，有较好的视力和辨色能力，具备适应内河船舶机舱工作条件的相应身体素质；有一定的识图及掌握技术资料的能力。

1.7 普通受教育程度

初中毕业（或相当文化程度）。

1.8 职业培训要求

1）晋级培训期限

初级不少于240标准学时，中级不少于200标准学时，高级不少于180标准学时，技师不少于100标准学时。

2）培训教师

（1）培训初级、中、高级技能的教师应具有本职业技师及以上职业资格证书，或具有轮机工程技术专业中级及以上专业技术职务任职资格且至少一年以上的船上资历，或船舶三管轮及以上证书；金工工艺专项培训教师可由具有相关工种中级及以上职业资格证书的人员担任。

（2）培训技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书，或轮机工程技术专业副高级及以上专业技术职务任职资格，或具有船舶大管轮及以上适任证书；金工工艺专项培训教师可由具有相关工种高级及以上职业资格证书的人员担任。

3）培训场所设备

满足教学需要的标准教室和具有相应船主要机电设备、车床、钳工和焊接基本操作设备及必要的挂图、仪器、工具、量具、材料的场地。

1.9 职业技能鉴定要求

1）申报条件

---- 具备以下条件之一者，可申报五级/初级技能：

（1）经本职业五级/初级技能正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）最近2年内从事本职业工作8个月及以上。

（3）本职业实习或见习期满。

---- 具备以下条件之一者，可申报四级/中级技能：

（1）取得本职业五级/初级技能职业资格证书后，最近3至6年内从事本职业工作24个月及以上，经本职业四级/中级技能正规培训达规定标准学时数，并取得毕(结)业证书。

（2）取得本职业五级/初级技能职业资格证书后，最近4至8年内从事本职业工作32个月及以上。

（3）最近6至12年内从事本职业工作48个月及以上。

（4）取得技工学校毕业证书；或取得经人力资源社会保障行政部门审核认定、以中级技能为培养目标的中等及以上职业学校本专业毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

---- 具备以下条件之一者，可申报三级/高级技能：

（1）取得本职业四级/中级技能职业资格证书后，最近4至8年内从事本职业工作32个月及以上，经本职业三级/高级技能正规培训达规定标准学时数，并取得毕(结)业证书。

（2）取得本职业四级/中级技能职业资格证书后，最近5至10年内从事本职业工作40个月及以上。

（3）取得四级/中级技能职业资格证书，并具有高级技工学校、技师学院毕业证书；或取得四级/中级技能职业资格证书，并经人力资源社会保障行政部门审核认定、以高级技能为培养目标、具有高等职业学校本专业毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

（4）具有大专及以上本专业或相关专业毕业证书，并取得本职业四级/中级技能职业资格证书，最近2至4年内从事本职业工作16个月及以上。

---- 具备以下条件之一者，可申报二级/技师：

（1）取得本职业三级/高级技能职业资格证书后，最近3至6年内从事本职业工作24个月及以上，经本职业二级/技师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）取得本职业三级/高级技能职业资格证书后，最近4至8年内从事本职业工作32个月及以上。

（3）取得本职业三级/高级技能职业资格证书的高级技工学校、技师学院本专业毕业生，最近3至6年内从事本职业工作24个月以上，取得预备技师证书的技师学院毕业生最近2至4年内从事本职业工作16个月及以上。

2）鉴定方式

分为理论知识考试和操作技能考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式，操作技能考核采用现场实际操作、模拟和口试等方式。理论知识考试和操作技能考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。技师还须进行综合评审。

3）监考及考评人员与考生配比

理论知识考试中的监考人员与考生配比为1:20，每个标准教室不少于2名监考人员；操作技能考核中的考评人员与考生配比为1:10，且不少于3名考评人员；综合评审委员不少于5人。

4）鉴定时间

理论知识考试时间不少于120 min；操作技能考核时间：初级技能不少于240min，中级技能不少于280min，高级技能不少于300min，技师不少于320min；综合评审时间不少于60min。

5）鉴定场所设备

理论知识考试在标准教室进行；操作技能考核在具有必要的各种设备、仪器、工量具、材料等的场所进行。

2  基本要求

2.1 职业道德

2.1.1职业道德基本知识

（1）职业特点

（2）职业道德规范

（3）相关法律法规和纪律要求

2.1.2职业守则

（1）忠于祖国、爱岗敬业、遵章守法、纪律严明。

（2）科学管理、规范操作、勤俭节约、保护环境。

2.2 基础知识

2.2.1基本安全知识

（1）个人安全与社会责任

（2）船舶防火与灭火

（3）内河水上救生与求生

（4）船上救护

2.2.2船舶基本知识

（1）船舶种类

（2）船体部位及主尺度

（3）船舶吨位

（4）载重线标志和水尺标志

（5）船体强度与船体结构

2.2.3 轮机基础

（1）机械制图基础

（2）机构与机械传动基础

（3）轮机常用热工仪表基础

2.2.4船舶动力装置及辅助机械

（1）船舶柴油机基础

（2）船用泵基础

（3）船用空压机基础

（4）甲板机械基础

2.2.5轮机维护与修理

（1）拆装及检修工艺

（2）油漆、润滑和清洁材料与设备的使用

（3）表面清理技术

（4）废料安全处置

2.2.6船舶电气

（1）电工与电子基础

（2）电气设备的安全使用

（3）安全用电基础

2.2.7船舶作业管理与人员管理

（1）国内相关海事法规

（2）船舶轮机部安全规章制度

（3）船舶应变部署和职责

（4）船内通讯及警报系统

（5）船舶管系的基本组成和标识

（6）船舶管系

3  工作要求

本标准对初级、中级、高级和技师的技能要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

3.1 初级技能

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.设备操作 | 1.1 柴油机动力装置 | 1.1.1 能独立操作内河船舶发电柴油机 1.1.2能操作内河柴油机油水系统 1.1.3能正确进行燃油调驳作业 1.1.4能完成内河船舶主柴油机备车准备工作 | 1.1.1 小型柴油机的基本结构和工作原理 1.1.2小型柴油机的工作系统、操作和管理要点 1.1.3船舶燃油的调驳操作 1.1.4内河船舶主柴油机备车 |
|  | 1.2 辅助设备和机械 | 1.2.1能操作离心泵、齿轮泵 1.2.2能给内河船舶辅助设备正确加油、加水 1.2.3能操作内河船舶舱底水系统、压载水系统、消防水系统和日用海淡水系统 1.2.4能操作内河船舶辅锅炉，并能保持锅炉正确的水位和蒸汽压力 | 1.2.1往复泵、齿轮泵、离心泵、喷射泵、螺杆泵和船用空压机 1.2.2船舶压载水系统、舱底水系统、消防水系统和日用海淡水系统的功用、组成及管理要点 1.2.3辅助锅炉的主要附属设备；燃油、汽、水系统的基本组成，基本操作、运行管理要点 |
|  | 1.3 电子电气设备 | 1.3.1能操作内河船舶电动机 1.3.2能正确使用船用蓄电池 | 1.3.1船用电动机的类型、结构及使用特性 1.3.2船用蓄电池的原理、结构 |
| 2.设备维修与保养 | 2.1 柴油机动力装置 | 2.1.1 能拆装船舶柴油机燃、润油滤器 2.1.2能清洗船舶柴油机燃、润油滤器 2.1.3能完成船舶柴油机清洁及涂漆工作 | 2.1.1小型柴油机的结构 2.1.2小型柴油机的主要零部件结构特点 2.1.3小型柴油机的附件 |
|  | 2.2 辅助设备和机械 | 2.2.1能拆装船用离心泵、齿轮泵 2.2.2能拆装船舶辅助设备和机械过滤器、冷却器、管系 | 2.2.1离心泵、齿轮泵的拆装与检修 2.2.2辅助设备过滤器的拆装和清洗 2.2.3锚机的拆装与检修 2.2.4绞缆机的拆装与检修 |
|  | 2.3 电子、电气设备 | 2.3.1能清洁保养船用蓄电池 2.3.2能给蓄电池加注电解液等 | 2.3.1蓄电池的结构、原理 2.3.2蓄电池的维护保养 |
| 3.船舶作业管理与人员管理 | 3.1 轮机值班 | 3.1.1能识别内河船舶机舱设备、处所 3.1.2能识别内河船舶管系 3.1.3能使用内河船舶内部通信系统 3.1.4能识别内河船舶机舱各种警报和安全标识 | 3.1.1机器处所使用的术语及机器和设备名称 3.1.2相应的船员职责及轮机部值班制度 3.1.3船舶管系的基本组成和标识 3.1.4船上内部通信系统 3.1.5机舱报警系统 |
|  | 3.2 物料、工属具和仪表 | 3.2.1会使用轮机通用工具 3.2.2能识别热工及其他仪表并会正确读数 | 3.2.1轮机通用工具的种类和使用方法 3.2.2机舱物料和通用工具的安全管理、存放 |
|  | 3.3 船舶防污染 | 3.3.1能协助完成机舱垃圾的收集和分类 | 3.3.1环保、水上安全法规 3.3.2船舶防污染的基本知识 |
|  | 3.4船舶应变部署和机舱应急设备 | 3.4.1能按照船舶相关应变部署表的要求采取正确的行动 3.4.2能正确使用机舱逃生途径 3.4.3会正确使用内河船舶机舱灭火设备 3.4.4会使用船损堵漏工具 3.4.5会正确使用内河船舶各种救生设备 | 3.4.1船舶应变部署表及相应的应急职责 3.4.2机舱逃生途径 3.4.3内河船舶机舱灭火设备的数量、位置、性能和使用 3.4.4船损堵漏工具的使用 3.4.5内河船舶救生设备的数量、位置、性能和使用 |
|  | 3.5船舶保安 | 3.5.1 能按要求开展船舶保安工作 | 3.5.1 船舶保安 |
| 4.金工工艺 | 4.1 识、绘图能力 | 4.1.1能识读简单零件图 | 4.1.1机械制图 |
|  | 4.2 钳工工艺 | 4.2.1能正确使用常用工具、夹具、量具 4.2.2会划线、锯切、锉削基本操作 4.2.3能正确拆装一般螺栓、销键、管接头 | 4.2.1钳工常用工、量具安全使用知识 4.2.2钳工的基本操作 |

3.2 中级技能

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.设备操作 | 1.1 柴油机动力装置 | 1.1.1能操作内河船舶主柴油机并进行运行参数监控 1.1.2能完成内河船舶主柴油机备车工作 1.1.3能对空气瓶补气、膨胀水柜补水、滑油循环柜补油 1.1.4能对船舶柴油机及其系统进行巡回检查 1.1.5能操作燃油分油机 | 1.1.1船用四冲程柴油机工作原理、一般构造及系统 1.1.2船用四冲程柴油机操作、管理要点及应急处理 1.1.3船用四冲程柴油机操作 1.1.4分油机工作原理、一般构造、操作 |
|  | 1.2 辅助设备和机械 | 1.2.1能操作往复泵、螺杆泵、喷射泵 1.2.2能操作内河船舶各种甲板机械 1.2.3能操作舱底水系统、压载水系统、消防水系统和日用淡水系统 | 1.2.1往复泵、螺杆泵、喷射泵的结构、工作原理、操作步骤 1.2.2内河船舶甲板机械的起动、日常管理和停用 1.2.3船舶压载水系统、舱底水系统、消防水系统和日用淡水系统的功用、组成及管理要点 |
|  | 1.3 电子、电气设备 | 1.3.1会使用万用表 1.3.2会使用兆欧表 1.3.3能进行发电机并电、分配负荷、解列 | 1.3.1电工仪表 1.3.2船舶电站组成及操作 |
| 2.设备维修与保养 | 2.1柴油机动力装置 | 2.1.1能进行分油机解体、清洗与装复 2.1.2能进行小型柴油机零部件（气缸盖、气阀机构、活塞连杆组件、活塞环、连杆大端和喷油器）拆装与检查 | 2.1.1分油机拆装与检修 2.1.2小型柴油机的检修技术 2.1.3检修工具、测量仪器应用、维护和使用 |
|  | 2.2 辅助设备和机械 | 2.2.1能拆装船用往复泵 2.2.2能拆装船用空压机 2.2.3能对机舱通风机及其风道进行保养 | 2.2.1船用往复泵的检修 2.2.2船用空压机的检修 2.2.3通风机及其风道的保养 |
|  | 2.3 电子、电气设备 | 2.3.1能简单保养船用电动机 2.3.2能根据线路图对内河船舶舱室照明电气设备实际布设线路进行检查 | 2.3.1船用电动机的保养 2.3.2船舶照明电气线路检查 |
| 3.船舶作业管理与人员管理 | 3.1轮机值班 | 3.1.1能协助轮机员航行值班与正确交接班 3.1.2能独立值电机班与正确交接班 | 3.1.1相应的船员职责及轮机部值班、交接班制度 |
|  | 3.2 物料、工属具和仪表 | 3.2.1会使用轮机常用测量仪器 3.2.2会记录热工及其他仪表参数并能判别参数的正常与否 3.2.3会使用轮机专用工具 3.2.4能正确选用机舱物料 | 3.2.1轮机常用测量仪器的使用方法 3.2.2轮机专用工具的种类和使用 3.2.3轮机物料的使用 |
|  | 3.3 船舶防污染 | 3.3.1能正确操作油水分离器 3.3.2能正确操作生活污水处理装置 | 3.3.1油水分离器的操作 3.3.2生活污水处理装置的操作 |
|  | 3.4 船舶应变部署和机舱应急设备 | 3.4.1能按照船舶相关应变部署表的要求采取正确的行动 3.4.2能正确操作内河船舶机舱各种应急设备 | 3.4.1船舶应变部署表及相应的应急职责 3.4.2机舱应急设备的操作 |
|  | 3.5安全作业 | 3.5.1能根据安全规范开展机舱有关作业 | 3.5.1轮机部安全作业注意事项 |
| 4.金工工艺 | 4.1 识、绘图能力 | 4.1.1能识读一般零件图 4.1.2 能绘制机械零件草图 | 4.1.1机械制图 |
|  | 4.2钳工 | 4.2.1能正确使用和调整设备、工具 4.2.2能钻孔以及加工标准螺纹 4.2.3能拆卸断节螺栓 4.2.4会维护保养常用钳工设备、工具 | 4.2.1常用工、夹具的结构、使用和维护 4.2.2加工精度检验 |

3.3 高级技能

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.设备操作 | 1.1 柴油机动力装置 | 1.1.1能发现内河船舶主柴油机的异常情况并及时采取正确的措施 1.1.2 能对分油机进行运行管理及应急处理 1.1.3 能正确操作内河船舶减速齿轮箱 | 1.1.1四冲程柴油机的操作、运行管理及应急处理 1.1.2分油机运行管理及应急处理 1.1.3减速齿轮箱 |
|  | 1.2 辅助设备和机械 | 1.2.1能对内河船舶舱底水和压载水系统进行运行管理及应急处理 1.2.2能对空压机进行运行管理及应急处理 1.2.3能对内河船舶锅炉设备进行运行管理及应急处理 1.2.4能操作内河船舶起重设备 | 1.2.1舱底水和压载水系统的操作、运行管理及应急处理 1.2.2船用空压机设备及系统的操作、运行管理及发生异常时的应急处理 1.2.3船舶锅炉的日常操作、炉水处理、运行管理、参数监控及发生异常时的应急处理 1.2.4起重设备的操作要点 |
|  | 1.3 电子、电气设备 | 1.3.1能根据内河船舶电气仪表判断电气设备是否正常 1.3.2能进行换电操作 | 1.3.1电工基础知识 1.3.2换电操作 |
| 2.设备维修与保养 | 2.1 柴油机动力装置 | 2.1.1能在轮机员的指导下进行内河船舶发电柴油机的拆装、测量与检查 2.1.2能正确保养内河船舶减速齿轮箱及轴系 | 2.1.1船舶发电柴油机的拆装 2.1.2柴油机的测量与检修 2.1.3船用减速齿轮箱的保养 2.1.4船舶轴系的保养 |
|  | 2.2 辅助设备和机械 | 2.2.1能正确保养内河船舶舵系 2.2.2能正确保养内河船舶甲板机械 | 2.2.1船舶舵系的保养 2.2.2船舶甲板机械的保养 |
|  | 2.3 电子、电气设备 | 2.3.1能拆装船用电动机 2.3.2能根据线路图对内河船舶照明电气设备实际布设线路进行检查 | 2.3.1船用电动机的拆装 2.3.2船舶照明电气线路检查 |
| 3.船舶作业管理与人员管理 | 3.1 组织管理 | 3.1.1能对初级工、中级工进行技能培训 3.1.2能准确完成内河船舶主柴油机吊缸的准备工作 3.1.3能组织轮机部工前会 | 3.1.1培训方法 3.1.2柴油机吊缸的准备 3.1.3船上人员管理 |
|  | 3.2 船舶防污染 | 3.2.1能对油水分离器进行应急处理 3.2.2能对生活污水处理装置进行应急处理 | 3.2.1油水分离器的应急处理 3.2.2油水分离器的应急处理 |
|  | 3.3 船舶应变部署和机舱应急设备 | 3.3.1能按照船舶相关应变部署表的要求采取正确的行动 | 3.3.1船舶应变部署表及相应的应急职责 |
|  | 3.4安全作业 | 3.4.1能履行轮机部安全员职责 3.4.2 能采取措施预防人员疲劳 | 3.4.1轮机部安全规程 3.4.2人为因素 |
| 4.金工工艺 | 4.1 识、绘图能力 | 4.1.1能识读内河船舶管系、舱柜布置图 4.1.2能识读设备零件图 | 4.1.1船舶布置图与船舶管系图 4.1.2机械制图 |
|  | 4.2 车工 | 4.2.1能正确使用和维护车床及工量具 4.2.2会车削轴套、台阶轴 | 4.2.1车床与工量具的基本知识 4.2.2车削的操作工艺 |
|  | 4.3 钳工 | 4.3.1会维修简单工具、量具 4.3.2能加工应急时所需要的工具 | 4.3.1钳工工艺 4.3.2测量知识 |

3.4 技师

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.设备操作 | 1.1 柴油机动力装置 | 1.1.1能协助轮机员对内河船舶主柴油机进行运行管理及应急处理 1.1.2能协助轮机员对内河船舶轴系及传动装置进行运行管理及应急处理 | 1.1.1四冲程柴油机运行管理及应急处理 1.1.2轴系及传动装置的运行管理及应急处理 |
|  | 1.2 辅助设备和机械 | 1.2.1能操作内河船舶中央空调系统 1.2.2能对内河船舶甲板机械进行应急处理 | 1.2.1船舶中央空调系统 1.2.2甲板机械的应急处理 |
|  | 1.3 电子、电气设备 | 1.3.1能操作船舶变流机 1.3.2能操作船舶应急发电机 | 1.3.1船舶变流机 1.3.2船舶应急发电机的操作 |
| 2.设备维修与保养 | 2.1 柴油机动力装置 | 2.1.1能在轮机员的指导下进行传动装置及附件的拆装与检修 | 2.1.1船用减速齿轮箱的检修 2.1.2船舶轴系的检修 |
|  | 2.2 辅助设备和机械 | 2.2.1能排除内河船舶舵系简单故障 2.2.2能正确保养内河船舶空调系统 | 2.2.1船舶舵系的故障排除 2.2.2船舶空调系统维护保养 |
|  | 2.3 电子、电气设备 | 2.3.1能对电动机进行接线 2.3.2能判断电路中接触器、继电器、熔断器的好坏 | 2.3.1船用电动机的接线 2.3.2接触器、继电器、熔断器的结构和作用 |
| 3.船舶作业管理与人员管理 | 3.1 组织管理 | 3.1.1能对高级工进行技能培训 | 3.1.1培训方法 |
|  | 3.2 船舶防污染 | 3.2.1能正确保养油水分离器 3.2.2能正确保养生活污水处理装置 | 3.2.1油水分离器的保养 3.2.2生活污水处理装置的保养 |
|  | 3.3 船舶应变部署和机舱应急设备 | 3.3.1能按照船舶相关应变部署表的要求采取正确的行动 | 3.3.1船舶应变部署表及相应的应急职责 |
|  | 3.4安全作业 | 3.4.1能有效监控作业人员和作业现场安全，预防安全事故 | 3.4.1轮机部安全规程 |
| 4.金工工艺 | 4.1 识、绘图能力 | 4.1.1能绘制简单零件图 | 4.1.1机械制图 |
|  | 4.2 车工 | 4.2.1会车削公制圆柱螺纹 | 4.2.1车床与工量具的基本知识 4.2.2螺纹车削 |
|  | 4.3 电焊 | 4.3.1正确使用和维护电焊设备及工具 4.3.2正确选择、使用焊接材料 4.3.3会低碳钢的平焊、角焊和管子滚动焊接 | 4.3.1电工基础知识 4.3.2焊接设备的结构、性能及使用 4.3.3常用焊接材料的牌号、性能 4.3.4手工电弧焊的基本工艺 |

4  比重表

4.1理论知识

| 技能等级 项目 | 初级技能 （%） | 中级技能 （%） | 高级技能 （%） | 技师 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 | 25 | 25 | 20 | 15 |
| 相关知识要求 | 设备操作 | 35 | 32 | 30 | 30 |
|  | 设备维修与保养 | 22 | 28 | 30 | 35 |
|  | 船舶作业管理与人员管理 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 金工工艺 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 合 计 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.2操作技能

| 技能等级 项目 | 初级技能 （%） | 中级技能 （%） | 高级技能 （%） | 技师 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能要求 | 设备操作 | 50 | 40 | 30 | 30 |
|  | 设备维修与保养 | 35 | 40 | 35 | 40 |
|  | 船舶作业管理与人员管理 | 10 | 10 | 15 | 10 |
|  | 金工工艺 | 5 | 10 | 20 | 20 |
| 合 计 | 100 | 100 | 100 | 100 |