# 公路隧道工国家职业标准

（征求意见稿）

1.职业概况

# 1.1 职业名称

公路隧道工。

# 1.2 职业定义

从事公路隧道施工的人员。

# 1.3 职业等级

本职业共设五个等级，分别为：初级（国家职业资格五级）、中级（国家职业资格四级）、高级（国家职业资格三级）、技师（国家职业资格二级）、高级技师（国家职业资格一级）。

# 1.4 职业环境

隧道内、外；常温、高温；噪声、粉尘；潮湿、有害。

# 1.5 职业能力特征

身体健康，具有学习、计算和组织协调能力；具有空间感、形体知觉和色觉；四肢灵活，动作协调。

# 1.6 基本文化程度

初中毕业（或同等学历）。

# 1.7 培训要求

# 1.7.1 培训期限

全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限：初级不少于240标准学时；中级不少于180标准学时；高级不少于180标准学时；技师不少于120标准学时；高级技师不少于120标准学时。

# 1.7.2 培训教师

培训初、中、高级人员的教师应具有本职业技师及以上职业资格证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格；培训技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格；培训高级技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。

# 1.7.3 培训场地设备

理论培训应具有可容纳20名以上学员的多媒体教室；有满足培训要求的实训场地。

# 1.8 鉴定要求

# 1.8.1 适用对象

从事或准备从事本职业的人员。

# 1.8.2 申报条件

——初级（具备以下条件之一者）

（1）经本职业初级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（2）在本职业连续见习工作2年以上。

（3）本职业学徒期满。

——中级（具备以下条件之一者）

（1）取得本职业初级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业中级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）取得本职业初级职业资格证书后，累计从事本职业工作5年以上。

（3）累计从事本职业工作7年以上。

（4）取得经劳动和社会保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业（专业）毕业证书。

——高级（具备以下条件之一者）

（1）取得本职业中级职业资格证书后，累计从事本职业工作3年以上，经本职业高级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）取得本职业中级职业资格证书后，累计从事本职业工作5年以上。

（3）取得高等职业院校、技工学校或经劳动和社会保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业（专业）毕业证书。

（4）取得本职业中级职业资格证书的大专以上本专业或相关专业毕业生，连续从事本职业工作2年以上。

——技师（具备以下条件之一者）

（1）取得本职业高级职业资格证书后，累计从事本职业工作3年以上，经本职业技师正规培训达规定标准学时数，并取得毕结业证书。

（2）取得本职业高级职业资格证书后，累计从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业高级职业资格证书的高级技工学校本职业（专业）毕业生和大专以上本专业或相关专业的毕业生，连续从事本职业工作2年以上。

——高级技师（具备以下条件之一者）

（1）取得本职业技师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级技师正规培训达规定标准学时数，并取得毕结业证书。

（2）取得本职业技师职业资格证书后，累计从事本职业工作5年以上。

# 1.8.3 鉴定方式

分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试等方式，技能操作考核采用现场实际操作、模拟和口试等方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制，成绩皆达到60分及以上者为合格。技师、高级技师还须进行综合评审。

# 1.8.4 考评人员与考生配比

理论知识考试考评人员与考生配比为1:13，每个标准教室不少于2名考评人员；技能操作考核考评员与考生配比为1:5，且不少于3名考评员；综合评审委员不少于5人。

1.8.5鉴定时间

理论知识考试时间为120分钟；技能操作考核时间不少于120分钟；综合评审时间不少于30分钟。

1.8.6鉴定场所设备

理论知识考试在标准教室进行；技能操作考核具有必备的设备、量具及设施，通风条件良好，光线充足和安全措施完善的场所进行。

2.基本要求

2.1  职业道德
2.1.1 职业道德基本知识
2.1.2 职业守则

（1）遵守法律、法规和有关规定；

（2）爱岗敬业，忠于职守，自觉履行各项职责；

（3）工作认真负责，严于律己；

（4）遵守并执行隧道施工技术规范和相关规范；

（5）刻苦学习，钻研业务，努力学习先进的新技术、新工艺、新材料、新装备；

（6）重视安全生产；

（7）重视环保，坚持文明施工。

2.2 基础知识

2.2.1 公路隧道基本知识

（1）公路隧道的组成；

（2）公路隧道初期支护；

（3）公路隧道衬砌；

（4）围岩分级知识；

（5）工程地质和水文基本知识；

（6）施工放样。

（7）施工机械；

（8）施工通风、排水、照明等相关知识；

2.2.2公路隧道材料相关知识

（1）钢材相关知识；

（2）水泥混凝土相关知识；

（3）其他材料相关知识。

2.2.3公路隧道工程识图

2.2.4公路隧道的开挖与爆破知识

（1）掌子面围岩类别的确定；

（2）炮眼的布置；

（3）炮眼的钻孔；

（4）药量的确定及装药；

（5）炮药的连线及起爆。

2.2.5公路隧道的出渣知识

（1）弃渣量计算；

（2）出渣方式选择；

（3）出渣车辆组织。

2.2.6公路隧道的初期支护及仰拱知识

（1）喷锚支护的作用和方式；

（2）锚杆和网片的施工；

（3）喷射混凝土工艺；

（4）钢拱架及格栅的制作与安装；

（5）注浆知识。

2.2.7公路隧道的防排水知识

（1）防排水材料相关知识；

（2）防排水施工相关知识。

2.2.8公路隧道的二次衬砌知识

（1）模板及钢筋的制作、安装及检测知识；

（2）模板台车的安装、定位等；

（3）钢筋绑扎等；

（4）水泥混凝土的拌和、运输、浇筑、振捣等；

（5）水泥混凝土养护的知识。

2.2.9公路隧道的明洞及洞门知识

（1）洞门的基本形式；

（2）洞门的砌筑；

（3）明洞的施工；

（4）明洞的回填。

2.2.10公路隧道的材料试验知识

（1）原材料知识；

（2）取样的位置方法等。

2.2.11公路隧道施工监控量测知识

（1）地表下沉等知识；

（2）周边位移、拱顶下沉等知识。

2.2.12公路隧道施工检测知识

（1）超欠挖知识；

（2）衬砌厚度、平整度等检测；

（3）水泥混凝土质量（含防水）检测；

（4）水泥混凝土缺陷检测；

（5）通风检测；

（6）照明检测。

（7）锚杆拉拔

2.2.13公路隧道附属工程有关知识

（1）公路隧道风机的安装调试知识；

（2）公路隧道照明灯具的安装调试知识；

（3）公路隧道供电、信号、消防、通讯、救援等相关知识。

2.2.14公路隧道安全、职业健康和环境保护知识

（1）安全防火知识；

（2）安全操作规程；

（3）应急救援知识；

（4）职业健康相关知识；

（5）施工环境保护知识。

2.2.15 相关法律、法规知识

（1）《中华人民共和国公路法》的相关知识；

（2）《中华人民共和国合同法》的相关知识；

（3）《中华人民共和国劳动法》相关知识；

（4）《中华人民共和国劳动合同法》相关知识

（5）《中华人民共和国消费者权益保护法》相关知识；

（6）《中华人民共和国安全生产法》相关知识；

（7）《中华人民共和国环境保护法》相关知识；

（8）《中华人民共和国质量监督法》相关知识；

（9）《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》相关知识；

（10）其他相关法律知识。

3.工作要求

本标准对初级、中级、高级、技师和高级技师的技能要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

3.1 初级

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 施 工 准 备 | （一） 钢筋 加工 | 1.能识别钢材型号、种类 2.能除锈、下料 | 1.识图的基本知识 2.钢筋混凝土的基本知识 3.钢筋堆放、保管、防锈的相关知识 |
|  | （二） 模板 制作 | 1.能识别简单构件图 2.能计算用量 3.能准备工具 4.能操作、保养模板机械，排除一般故障 | 1.识图基本知识 2.常用木材的种类、性能、材质标准和用途 3.常用组合钢模板的规程、型号以及工具式模板施工工艺的基本知识 4.常用木工机械的名称、种类、构造及其工作原理 |
|  | （三） 准备混凝土 | 1.能完成混凝土浇注前的准备工作 2.能根据施工配合比准备原材料 | 1.混凝土和钢筋混凝土构件图的识读知识 2.原材料的收料、堆放和保管的相关知识 3.混凝土各种原材料的种类、规格、性质、作用、质量要求和保管方法 4.配合比的含义、水胶比与混凝土强度的关系 |
|  | （四）机具准备 | 能按要求准备施工机具 | 掌握施工机具的性能 |
| 二、 隧 道 开 挖 | （一） 钻孔 | 1.能识别不同炮眼的位置 2.能操作常用钻眼钻具 3.能钻孔 | 1.炮眼布置的相关知识 2.钻眼技术、方法相关知识 3.钻眼孔位容许偏差标准 4.钻眼机械设备的使用、安全操作规程、维修及保养方法 |
|  | （二） 清孔 | 1.能清孔 2.能操作常规清孔机具 | 1.空气压缩机相关知识 2.高压水泵相关知识 3.高压水清孔原理 4.清孔机具的使用、安全操作规程、维修及保养方法 |
| 三、隧 道 支 护 与 衬 砌 | （一）锚杆施工 | 1.能操作常用钻眼机具 2.能安装常见类型锚杆 3.能进行特殊地段锚杆的施工 | 1.锚杆工作原理 2.锚杆施工工艺流程 3.锚杆施工前准备工作 4.锚杆施工孔位容许偏差,钻孔深度技术标准 5.锚杆孔径技术标准 6.锚杆基本构造 7.水泥砂浆相关知识 8.早强水泥砂浆、早强药包相关知识 |
|  | （二） 钢筋 布设 | 1.能处理接头 2.能按图纸正确安装钢筋 | 1.钢筋保护层的作用及其厚度的一般规定 2.钢筋下料、绑扎的技术要求和质量标准 3.钢筋冷拉的作用及冷拉方式 4.常用钢筋加工机械的使用及保养方法 5.钢筋工安全技术操作规程 |
|  | （三） 模板安装 | 1.能装配、拆除一般构件模板和支架 2.能用水平尺与线锤找平、吊线和弹线 3.能选料、一般划线、锯料、刨料、打眼、开榫和裁口 4.能按图纸要求安放预埋件、留预留孔 | 1.梁、板、支撑、支架的受力常识 2.钢筋混凝土梁、层架起拱知识 3.混凝土强度增长的知识与拆模期限的关系 4.模板施工的安全技术操作规程 5.模板制作与安装的质量标准 |
|  | （四） 混凝土 施工 | 1.能按照规范要求依顺序加料拌和 2.能按照规范要求掌握拌和时间 3.能浇注与振捣混凝土 4.能进行不同季节混凝土的养护 5.能操作及保养各种混凝土振捣器 | 1.了解配合比的含义 2.混凝土的拌合、运输、浇注、养护的基本知识及其操作要求 3.混凝土在不同季节的一般养护方法 4.混凝土坍落度试验和混凝土试块制做的方法 5.钢筋保护层厚度的规定 6.混凝土常见病害的产生原因及改善措施 7.安全技术操作规程和有关的质量标准 8.拌和机械设备的使用、安全操作规程及保养方法 |
| 四、洞 门 和 明 洞 施 工 | 石料加工与砌筑 | 1.能识读一般施工图 2.够识别不同石材的规格 3.能码方、算方和验方石料 4.能加工石材和修凿料石 5.能辨别石材的风化程度和完整性 6.能操作常用的机具 7.石料砌筑 | 1.识图的基本知识 2.石材种类及物理力学性质 3.石材的分类及技术分级技术标准 4.一般料石的名称、规格、性能、用途、质量要求以及剖、凿料石的方法 5.常用的石料开采及加工方法. 6.砂浆的种类、标号、性质、配合比的一般规定和配制方法 7.砌体的前期养护 8.边坡的比例知识 9.常用工具和机械的使用与保养方法 10.一般起重知识 11.砌筑工程季节施工的有关知识 12.石材加工机械的使用、安全操作规程、维修、保养方法和质量标准 |
| 五、安全职业健康与环境保护 |  | 1.能识别安全图标 2.能按照要求进行职业健康防护与环境保护 | 1.能看懂洞内洞外各种安全图标的含义。 2.能按要求进行职业健康防护，会使用防尘面罩、安全绳、安全带 3.能按要求修筑沉淀池 |

3.2 中级

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、施 工 准 备 | （一） 钢筋 加工 | 1.能识读钢筋结构图 2.能布置一般钢筋场地 3.能按施工图编制钢筋配料单，估算工料 4.能按图加工、 5.能联系和配合与其他工种之间的工作 6.能编写钢筋工程施工方案并提出工、料、机使用计划 7.能排除常用钢筋加工机械的故障 | 1.较复杂钢筋混凝土施工图的识读知识 2.钢筋的力学一般知识 3.钢筋和冷拉钢筋的力学性能及其代换知识 4.弯曲钢筋用料长度的计算方法 5.编制钢筋配料单和估算工料的方法 6.钢筋的冷拉，冷拔、冷弯工艺及有关规定 7.钢筋加工机械发生故障的原因及排除方法 |
|  | （二） 模板 制作 | 1.能识读工程结构的模板和支架图 2.能放一般大样及计算工料 3.能衔接与配合相关工种 4.能安排一般工程的模板和支架施工作业计划 | 1.制图的基本知识 2.钢筋混凝土和常用建筑材料的基本知识 3.模板和支架设计一般知识 4.较复杂结构木模板配制、安装，组合钢模和其它模板配制、组装及高大构件模板和支架整体稳定知识 5.常用木工机械的基本构造、技术参数、故障原因和检修 |
|  | （三） 混凝土准备 | 1.能识读施工方案 2.能按图计算工料，按配合比、含水量计算配料单 3.能排除常用振捣器的故障 | 1.钢筋混凝土施工图的识读知识 2.常用水泥、外加剂、掺合料的技术标准、使用方法及其适用范围 3.常用混凝土施工机械和混凝土泵车、混凝土搅拌的性能及其使用方法 |
| 二、隧 道 开 挖 | （一） 炮眼布置 | 1.能识别掌子面围岩的变化 2.能按照钻爆设计标注炮眼位置 3.能按照炮眼布置图进行检查并做好记录 | 1.土石分级、分类的一般知识 2.爆破作业的基本概念，炮孔布置的基本知识 3.炮眼的分类 4.光面爆破和预裂爆破的特点及起爆顺序 5.地下水一般知识 6.不良地质现象及危害 |
|  | （二） 装药和连线 | 1.能检验和检测常用爆破器材的外观质量及其主要性能 2.能执行爆破安全操作规程 3.能按爆破设计图正确连线 4.能填写原始记录 | 1.常用爆破器材的主要技术性能及检测方法 2.国家爆破安全规程和民用爆炸物品管理的有关规定 3.爆破作业基本概念 4.炮孔作业基本概念 5.裸露、浅眼、水下爆破的知识 |
| 三、隧 道 支 护 与 衬 砌 | （一） 钢拱架 及格栅 安装 | 1.能制作钢拱架及格栅 2.能安装钢拱架及格栅 3.能自检钢拱架及格栅 | 1.识图的基本知识 2.钢拱架及格栅的构造 3.钢拱架及格栅的使用条件 4.钢拱架及格栅的安设方法 5.钢拱架及格栅的检查标准 |
|  | （二） 钢筋 安装 | 1.能排列、绑扎复杂构件的钢筋 2.能检查与调整钢筋骨架 3.能检测钢筋接头 | 钢筋加工安装的相关知识 |
|  | （三） 模板 安装 | 1.安装各种预制构件的木模板及钢模 2.能进行模板的组合安装和支架的架设与拆除 | 1.模板隔离剂种类、性能及其使用知识 2.混凝土测压力及模板承载能力、稳定性的一般知识 |
|  | （四） 混凝土 施工 | 1.能浇筑各种较复杂混凝土构件或构筑物 2.能处理混凝土浇注施工缝 3.能处理混凝土缺陷及修补、修复破坏后的混凝土和钢筋混凝土 | 1.泵送混凝土的施工及其质量要求 2.各种混凝土在不同气候条件下的施工方法 3.混凝土强度增长与拆模期限、分层混凝土覆盖时间的关系 4.特种混凝土耐酸、耐碱、防冻、防渗等的施工及质量要求 5.混凝土工程有关的施工验收规范和质量评定标准 |
|  | （五） 防排水施工 | 1.能识别防水材料的品种、规格 2.能敷设防水板、土工布、止水带、排水管 3.能修补防水材料 4.能处理隧道漏水 | 1.防水板、止水带、塑料板、土工布、排水管的种类及性能 2.隧道防排水的基本原则及要求 3.隧道防排水结构的基本类型 4.隧道防排水材料质量检查标准 5.隧道防排水缺陷的处理 |
| 四、洞 门 和 明 洞 施 工 | （一）砌筑准备 | 1.能识读施工图并计算工、料 2.能鉴别砌筑材料的规格、质量 3.能配制防水、早强的砂浆 4.能安排施工作业计划 | 1.较复杂的砌筑结构施工图与工程制图的基本知识 2.砌石前的准备工作和浆砌圬工的养护方法 3.常用的石料名称、种类和用途 4.钢钎材料及淬火的一般知识 5.常用砂浆配合比、外掺剂的一般知识 6.砌筑片石、块石、粗细料石的基本要求 7.常用测量工具的使用方法 8.砌体结构及其建筑材料基本知识 |
| 四、洞 门 和 明 洞 施 工 | （二）石料砌筑 | 1.能按图放样、支立与调整样板 2.能搭设一般砌筑用的脚手架 3.能实施各种复杂砌体的砌筑与勾缝 4.能检查与校正一般砌筑工作 5.能衔接与配合相关工种 | 1. 样板的放样与调整方法 砌筑片石、块石、粗细料石的基本要求 2.各种砌体的砌筑质量、砌筑方法 3.石工常用的手持电动工具、普通工具的使用方法和维修方法 4.各种砌体、护面所用工程材料知识 5.常用测量工具的使用方法 6.与砌筑有关的技术规范和质量标准相关知识 |
| 五、安全职业健康与环境保护 |  | 1.能识别发现地下水的异常 2.能识别发现瓦斯等有害气体的溢出 3.能落实隧道的一般安全措施。 | 1.能测量洞内涌水量 2.能检查瓦斯等有害气体的浓度 3.组织运渣后隧道找顶。 4.组织实施一般安全措施，如系好安全带、安全绳。 5.落实台架上的防护措施，安全梯、栏杆 6.落实各种安全标示牌。 |

3.3 高级

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、隧 道 开 挖 | （一） 测量放样 | 1.能测定断面图 2.能进行测量放样 | 1.公路导线点、国家三角网、GPS基本知识 2.测量精度的规范和要求 |
|  | （二） 布设三管两线 | 1.能布设高压水管、排水管和通风管 2.能布设电力线和运输路线 3.能接长“三管两线” | 1.“三管两线”的内容及作用 2.高压水管相关知识 3.隧道施工中通风原理 4.隧道施工中通风管送排风方式的选择 5.运输路线布设注意事项 6.电线布设原理和方法 |
|  | （三） 起爆 | 1.能操作与维护常用起爆器、爆破电桥， 2.能安全实施裸露、浅眼、冻土、水下裸露爆破作业 3.能用爆破作业全过程的各种信号标志 4.能检查爆破后的现场安全、处理盲炮 5.能参与爆破器材的销毁； 6.能填写爆破作业原始记录。 | 1.岩石性质、地质构造、地形与爆破作用关系的基本知识 2.火攻用品的主要技术性能及适用条件 3.常用爆破测试仪表的规格、型号、用途和简单工作原理 4.爆破计划、设计说明书的要点 5.在特殊环境下的爆破方法及安全预防措施 6.洞室爆破的基本理论知识 7.有害电场影响爆破安全的知识及预防措施 8.掌握爆破安全距离和有害气体防范措施有关知识 |
| 二、隧 道 支 护 与 衬 砌 | （一）喷射混凝土 注浆 | 1.能按工地配合比准确拌合混凝土 2.能正确操作喷射混凝土机械 3.能进行喷射混凝土的缺陷处理 4.能固结锚杆 5.能按要求进行注浆作业 | 1.喷射混凝土作业前检查及施工准备工作 2.喷射混凝土材料 3.喷射混凝土配合比换算 4.喷射混凝土的工艺流程 5.影响喷射混凝土质量的因素 6.喷射混凝土的缺陷处理方法 7.喷射混凝土机械的使用、安全操作规程、维修及保养方法 8.喷射混凝土减少粉尘和回弹量的措施 9．注浆的相关知识 |
| 二、隧道支护与衬砌 | （二）衬砌 | 1.能根据模板、支架施工方案组织施工 2.能进行二次衬砌的放样 3.能检测模板 4.能组织混凝土的拌制、运输和浇筑 | 1.工程技术规范及质量检验评定标准 2.二次衬砌相关技术要求 |
| 三、隧 道 附 属 工 程 | （一） 通风 | 1.能检测粉尘浓度 2.能检测有害气体浓度 3.能检测噪声 4.能计算通风量 5.能修理、更换通风管 6.能检测隧道风压、风速 | 1.粉尘浓度标准 2.有害气体浓度 3.噪声标准 4.隧道通风的原理 5.隧道通风方式的选择 6.通风管的选择和安装要求 7.通风管的修理和更换 |
|  | （二） 照明 | 1.能判定隧道供电是否符合隧道施工要求 2.能进行隧道内照明灯具的布线 3.能安装和调试隧道内的照明灯具 | 1.隧道供电电压要求 2.电器设备总用电量的确定 3.供电线路的布设和安装要求 4.隧道作业段照明要求 5常用电工的基本常识 6.安全技术规程 |
|  | （三） 附属设 施施工 | 1.能组织防排水施工 2.能组织安装隧道内信号灯、消防设施和报警系统 3.能组织施工隧道内标志标线和电缆 4.能组织施工隧道内避车洞、设备洞、横洞和其他洞室 | 1.防排水规定及措施 2.防排水相关知识 3.防排水施工要点 4.信号灯、标志标线相关知识 5.内通信、消防、救援、巡查、维修、报警、电缆和交通监控设施 6.人行道和检测道 7.避车洞、设备洞、横洞和其他洞室 |
| 四、隧 道 试 验 | 试验取样与检测 | 能掌握试验取样和检测相关标准 | 1.公路隧道常见试验项目和内容 2.有关试验采用的技术规范及注意事项 3.原材料的现场取样方法和技术要求 4.常规检测项目的技术要求 |
| 五、安全职业健康与环境保护 |  | 1.能处理爆破过程中出现的各种安全问题 2.制定一般安全措施 3.能根据职业健康和环境保护的要求采取保护措施 | 1.能解决爆破施工中出现的问题，组织处理爆破过程中出现的瞎炮、盲炮 2.制定隧道的台架防护安全措施、运输安全措施、防落石、防坍塌、围岩掉块、自身防护等日常施工安全措施。 3.检测风速，制定通风措施。 4.检测粉尘浓度，制定改进措施 5.检测燥声，制定改进措施。 6.制定施工废水的净化、排放措施 |

3.4 技师

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 隧 道 开 挖 | （一） 确定围岩类别 | 1.能进行围岩分类 2.能判定围岩开挖后的稳定状态 | 1.岩石、土的基本知识 2.围岩主要工程地质特征 3.围岩开挖后的稳定状态 4.围岩的结构特征和完整状态 5.各类岩石的物理力学指标 6.地下水的分类及对围岩的影响 7.特殊地质地段危害 |
| 一、 隧 道 开 挖 | （二） 出渣 | 1.能估算出渣量 2.能选择装渣机械 3.能安排装渣、运输及卸渣 | 1.装渣量计算 2.装渣的注意事项 3.出渣运输路线设计 4.出渣运输方式的选择 5.卸渣作业的要求 6.机械的使用、安全操作规程、维修及保养方法 |
| 二、隧 道 支 护 | （一） 模板台车作业 | 1.能组织安装模板台车 2.能检查模板台车的几何尺寸等3.能指挥模板台车行驶就位 3.能自检防水板、止水带、排水管及预埋件等 | 1.钢板的强度知识2.模板结构知识 2.工程评定规范及质量评定标准的有关知识 3.混凝土侧压力及稳定性的一般知识 4.有关模板方面的新工艺、新材料、新技术 |
|  | （二） 二次衬砌作业 | 1.能浇注混凝土 2.能进行仰拱施工 3.能进行混凝土缺陷处治 | 1.拱（墙）与模板施工 2.混凝土的制备与运输 3.模筑衬砌混凝土的浇筑工艺要求 4.衬砌混凝土的养护和拆模 5.隧道衬砌施工的一般规定 |
| 三、洞门和明洞施工 | 石 料 砌 筑 | 1.能编制一般砌筑工程施工方案，并组织施工 2.能砌筑高精度并有复杂部位的大块砌体 3.能解决操作技术上的疑难问题 4.能对施工图纸提出修改意见 5.能核算砌筑工程的成本 | 1.各种砌体质量的检测方法 2.施工组织设计编制 3.与砌筑有关的技术规范和质量标准 |
| 四、隧 道 试 验 | （一） 喷射混凝土检查 | 1.能检测喷射混凝土的厚度 2.能检测喷射混凝土与围岩的粘结强度 3.能检测喷射混凝土的粉尘量和回弹量 4.能进行喷射混凝土的施工质量的评判 | 1.喷射混凝土的质量检验标准 2.影响喷射混凝土的质量的因素 3.影响喷射混凝土厚度的因素 4.喷射混凝土的质量检验方法 5.喷射混凝土厚度的检测 6.喷射混凝土与围岩粘结强度试验 7.喷射混凝土粉尘、回弹检查 8.减少喷射混凝土粉尘、回弹的措施 9.喷射混凝土质量评判标准 |
|  | （二）结构混凝土检查 | 具备结构混凝土质量控制的能力 | 1.混凝土的质量检验标准 2.影响混凝土的质量的因素 3.混凝土的质量检验方法 4.混凝土的检测频率、现场取样、塌落度、稠度的相关方法和知识 5.混凝土质量评判标准 |
|  | （三） 超、欠挖 检 测 | 1.能测量开挖断面超、欠挖值 2.能进行开挖断面的测定 3.能对开挖或爆破效果进行评定 | 1.隧道开挖的基本要求 2.隧道允许超挖值 3.隧道允许欠挖规定 4.炮眼痕迹保存率标准 5.光面爆破和预裂爆破 6.激光断面仪的使用方法 7.隧道施工开挖方法 8.隧道的钻爆作业 |
| 五、培训与管理 | （一） 技术培训 | 1.能编写培训计划和培训教案 2.能对初、中、高级隧道施工员进行业务培训 3.能参与制作隧道施工的模拟系统等教学实习设备 | 1.职业培训的辅助设备 2.培训的基本要求 3.培训计划与教案的编写方法 |
| 五、培训与管理 | （二） 生产管理 | 1.能组织隧道施工技术的改进和管理 2.能进行隧道施工现状的技术评定 3.能进行隧道施工的费用和变更费用计量确认 4.能操作隧道施工过程中的相关试验并对数据进行分析处理 5.能操作隧道施工过程中的相关监控量测并对数据进行分析处理 | 1.公路隧道施工的工艺流程 2.公路隧道施工过程中的质量控制 3.公路隧道施工过程中的进度控制 4.公路隧道施工过程中的管理知识 5.公路隧道施工中的计量与支付知识 6.公路隧道施工过程中的试验知识 7.公路隧道施工中的监控量测知识 8.公路隧道施工过程中的成本核算 |
|  | （三） 技术管理 | 1.能撰写隧道施工技术总结 2.能撰写隧道方面的技术论文 | 1.考察报告、技术报告、实验及技术总结的特点与写作方法 2.技术论文的特点与写作方法 |
| 六、安全职业健康与环境保护 |  | 1.能编写本项目质量控制专项方案 2.能编写本项目安全专项方案 3.能编写本项目事故应急援预案 4.能编写本项目职业健康与环境保护方案 | 1.预防和处理本工种施工质量事故和安全事故的方法 2、根据本项目的特点，编写本项目专项安全方案、事故应急救援预案，并落实应急救援物资 3、编写本项目职工职业健康体检制度、管理制度 4、编写环境保护方案及检查、落实制度 |

3.5 高级技师

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、隧 道 开 挖 | （一） 钻爆设计 | 1.能调整隧道开挖爆破参数 2.能进行小型爆破设计 3.能解决爆破操作技术问题 4.能编写爆破作业工作总结 | 1.地质构造知识 2.钻爆设计图、钻爆设计内容 3.峒室及定向爆破知识 4.炸药的性能 |
|  | （二） 钻孔作业 | 1.能组织大型掘进机作业 2.能处理掘进作业中出现的问题 3.能调整施工组织设计 | 1.凿岩台车结构 2.凿岩台车使用方法 3.大型掘进机结构 4.大型掘进机操作方法 |
| 二、隧 道 的 支 护 与 衬 砌 | （一） 模板台车作业 | 1.能复检模板台车的几何尺寸 2.能进行模板台车就位后的检测 | 1.模板放样轮廓线扩大规定 2.整体式衬砌伸缩缝、沉降缝设置方法 3.二次衬砌混凝土施工误差的规定 4.抗侵蚀性混凝土的有关规定 5.抗渗混凝土的有关规定 6.泵送混凝土施工方法 7.混凝土浇注允许间歇时间的有关规定 8.混凝土允许拆模及防止开裂的有关规定 |
|  | （二） 二次衬砌作业 | 1.能进行二次衬砌放样的检测 2.能组织混凝土的拌制、运输和浇筑施工 3.能分析混凝土质量事故原因，解决混凝土操作与技术上的疑难问题 | 1.公路隧道衬砌设计要求 2.二次衬砌的厚度 3.衬砌和仰拱的施作条件 4.二次衬砌和仰拱的施作时间 5.衬砌和仰拱的拆模时间 6.有侵蚀性地下水的特点 |
| 三、隧 道 监 控 量 测 | （一） 拱顶下沉量测 | 1.能量测隧道拱顶的下沉量 2.能记录、整理和分析原始资料和累计资料 3.能预测拱顶的下沉量 | 1.拱顶下沉值 2.拱顶下沉速率 3.拱顶下沉测量方法 4.拱顶下沉量测要求 5.原始数据记录和量测资料的积累整理 6.量测仪器的使用方法和保养 |
|  | （二） 周边位移量测 | 1.能按照规范上的抽检频率布点 2.能量测隧道的周边位移 3.能分析原始资料和累计资料 4.能预测隧道周边收敛量 | 1.量测隧道周边位移量的目的 2.隧道周边收敛量测的内容 3.隧道量测断面的间距、测点数及量测频率 4.测点埋设 5.隧道周边量测原始数据的记录和整理 6.量测仪器的使用方法和保养 |
|  | （三） 地表下沉量测 | 1.能按照规范上的抽检频率布点 2.能量测隧道地表下沉量 3.能分析原始资料和累计资料 | 1.隧道地表下沉量测的目的 2.隧道地表下沉量测的内容 3.隧道地表下沉量测频率 4.地表下沉量测的原理 5.下沉测点的构造 6.隧道地表下沉量测原始数据的记录和整理 7.量测仪器的使用方法和保养 |
|  | （四） 隧道混凝土缺陷检测 | 能发现混凝土缺陷，分析原因，提出解决办法 | 1.混凝土质量评定的办法与标准 2.地质雷达工作原理 3.修补材料性能 |
| 四、培 训 与 管 理 | （一） 生产管理 | 1.能按照本单位的生产能力和技术水平以及隧道的实际情况确定并组织公路隧道的施工 2.能运用“四新技术”组织和管理隧道的施工。 3.能运用先进的仪器设备进行施工过程中的质量检测和监控。 | 1.隧道施工管理知识 （1）隧道的组成和各部位的构造 （2）隧道施工的作业组织（工艺流程、组织形式、选用的原则、施工方案的确定） （3）隧道位于不良地质和特殊地质施工中的处理方案 2.隧道监控量测知识 （1）隧道施工监控量测的程序 （2）隧道施工监控量测的方法 （3）隧道施工监控量测的数据的处理 |
|  | （二） 技术培训 | 1.能对隧道施工作业人员进行培训 2.能进行隧道知识的专题讲座 | 培训讲义的编写要求 |
| 五、安全职业健康与环境保护 |  | 1.了解国家有关施工安全的法律法规 2.了解国家有关职业健康与环境保护的法律法规 3.能根据监控量测数据判断围岩的稳定性。 | 1.了解公路公程施工安全技术规范、职业健康与环境保护的相关法律法规以及地方性的相关法律法规。 2.根据监测数据判断围岩变化趋势，推断围岩的稳定性，判断围岩是否有坍塌的危险，并采取相关的安全技术措施。 3.组织本项目的安全应急救援预案的演练、总结。 4.组织本项目安本专项方案及职业健康与环境保护方案的实施。 |

4．比重表

4.1理论知识

| 项 目 | 初级（%） | 中级（%） | 高级（%） | 技师（%） | 高级技师（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 |
| 相 关 知 识 | 施工准备 | 20 | 15 | － | － | － |
|  | 隧道开挖 | 20 | 35 | 40 | 10 | 30 |
|  | 隧道支护与衬砌 | 15 | 15 | 25 | 40 | 10 |
|  | 洞门和明洞施工 | 10 | 10 | － | － | － |
|  | 隧道附属工程 | － | － | 10 | － | － |
|  | 隧道试验 | － | － | 10 | 25 | － |
|  | 隧道监控量测 | － | － | － | － | 35 |
|  | 培训与管理 | － | － | － | 10 | 15 |
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.2技能操作

| 项 目 | 初级（%） | 中级（%） | 高级（%） | 技师（%） | 高级技师（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能要求 | 施工准备 | 30 | 25 | － | － | － |
|  | 隧道开挖 | 25 | 40 | 45 | 10 | 30 |
|  | 隧道支护与衬砌 | 30 | 20 | 30 | 45 | 15 |
|  | 洞门和明洞施工 | 15 | 15 | － | － | － |
|  | 隧道附属工程 | － | － | 15 | － | － |
|  | 隧道试验 | － | － | 10 | 30 | － |
|  | 隧道监控量测 | － | － | － | － | 40 |
|  | 培训与管理 | － | － | － | 15 | 15 |
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |