公路水运工程平安工地建设管理办法

征求意见稿

第一章  总则

第一条【制定目的】为加强公路水运工程平安工地建设，引导和激励从业单位加强安全生产工作，落实安全生产责任，提升安全管理水平，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《公路水运工程安全生产监督管理办法》等法律法规，制定本办法。

第二条【适用范围】经依法审批、核准或者备案的公路、水运基础设施的新建、改建、扩建工程在施工期间开展的平安工地建设，应当遵守本办法。

第三条【定义内涵】本办法所称平安工地是指以落实安全生产主体责任为核心，施工过程以风险防控无死角、事故隐患零容忍、安全防护全方位为目标，推进施工现场的安全、文明与施工作业的规范、有序有机统一的重要载体，不断深化平安交通的发展。

第四条【建设环节】平安工地建设管理环节主要包括开工前安全生产条件审查，施工过程中的平安工地建设、考核评价和示范创建，以及交工后“平安工程”冠名等。

第五条【职责分工】交通运输部指导全国公路水运工程平安工地建设管理工作，负责组织制定《高速公路和大型水运工程平安工地建设考核评价标准》（以下简称《标准》）。

省级交通运输管理部门指导本地区公路水运工程平安工地建设管理工作，负责组织制定本地区其他技术等级的公路水运工程平安工地建设考核评价标准并监督实施。

属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门具体负责管辖范围内公路水运工程平安工地建设、考核评价和示范创建等监督管理工作。

第二章  建设内容

第六条【主要建设内容】公路水运工程建设项目应当保障安全生产条件，落实安全生产责任，建立项目安全生产管理体系，实现安全管理程序化、现场防护标准化、风险管控科学化、隐患治理常态化、应急救援规范化，并持续改进。

第七条【安全生产条件】公路水运工程项目应当具备法律、法规、规章和工程建设强制性标准规定的安全生产条件，并在项目招（投）标文件、合同文本，以及施工组织设计和专项施工方案中予以明确。安全生产条件不满足的，不得开工。

第八条【安全生产责任】公路水运工程从业单位应当建立健全安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。施工、监理单位项目负责人安全生产责任考核结果应作为合同履约内容。

第九条【安全生产标准化】公路水运工程从业单位应当贯彻执行公路水运工程安全生产法律法规和标准规范，以施工现场和施工班组为重点，加强施工场地布设、现场安全防护、施工工艺操作、应急处置措施、施工安全管理活动记录等方面的安全生产标准化建设。

第十条【安全风险预控】公路水运工程实施安全风险分级管控。项目从业单位应当按规定开展设计、施工安全风险评估，依据评估结论完善设计方案、施工组织设计及专项施工方案。施工作业区应当根据施工安全风险辨识结果，确定不同风险等级的管理要求，合理分区布设。在风险较高的区域应当设置警戒区和风险告知牌，做好风险提示。

第十一条【隐患排查治理】安全事故隐患排查治理实行常态化、闭合管理。项目从业单位应当按规定对隐患排查、登记、治理、销号等全过程予以记录，并向从业人员通报。重大事故隐患应当在确定后5个工作日内向属地负有安全生产监督管理职责的部门及时报备，并制定专项方案、开展集中治理，确保责任、措施、资金、时限、预案“五到位”，重大事故隐患整改完成后应当委托第三方服务机构或成立隐患整改验收组进行专项验收。

第十二条【应急救援管理】公路水运工程从业单位应当按要求制定相应的项目综合应急预案、施工合同段的专项应急预案和现场处置方案，并定期组织演练。依法建立项目应急救援组织或者指定工程现场兼职的、具有一定专业能力的应急救援人员，建立应急资源清单，配备必要的应急救援器材、设备和物资，进行经常性维护、保养。

第三章  考核评价

第十三条【施工单位】施工单位是平安工地建设的实施主体，应当确保项目安全生产条件满足《标准》要求，当项目安全生产条件发生变化时，应及时向监理单位提出复核申请。

施工过程中，施工单位应当按照《标准》要求，每月至少开展一次本合同段平安工地建设情况自查自纠，及时改进安全管理中的薄弱环节；每季度至少开展一次自我评价，评价结果应当报监理单位复核。

第十四条【监理单位】监理单位应当将平安工地建设作为安全监理的主要内容，分部分项工程开工前及时开展安全生产条件核查，并将核查结果报建设单位。

施工过程中，监理单位应当按照《标准》要求，每季度复核施工单位自我评价结果，发现问题及时督促整改，整改后仍不符合要求的合同段应当责令停工，向建设单位报告，情节严重的还应向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门书面报告。

第十五条【建设单位】建设单位是施工合同段平安工地建设考核评价的主体，应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，加强过程督促检查，对本项目平安工地建设负总责。

建设单位应当按照《标准》要求，在本项目开工前组织安全生产条件核查，每半年对本项目所有施工和监理合同段组织一次平安工地建设考核评价，建立相应考核评价记录并及时存档；开工前安全生产条件核查结果以及施工过程中的平安工地考核评价结果，应当及时通过平安工地建设管理系统，向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门报备。

对初次考核评价不达标、复评后仍不达标的施工合同段存在的安全生产突出问题，要按照重大隐患报备的程序、时限，及时向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输主管部门报告。

第十六条【监督部门】属地负有安全生产监督管理职责的交通运输主管部门，根据职责分工，结合安全监督抽查情况，每年应定期对辖区内公路水运工程项目建设单位平安工地建设管理情况进行考核评价，同时结合建设单位报备的平安工地考核结果，按一定比例进行抽查，确定工程项目的考核评价结果。具体抽查比例由省级交通运输主管部门确定。

属地负有安全生产监督管理职责的交通运输主管部门平安工地考核评价抽查情况与项目建设单位的考核结果基本相符的，可认定建设单位考核评价结果；与项目建设单位考核评价结果不符的，以交通运输管理部门考核评价抽查结果为准；与项目建设单位考核评价结果严重不符的，直接判定为不达标，并严肃处理。

公路水运工程项目平安工地考核评价结果应通过平安工地建设管理系统报省级交通运输主管部门，由省级交通运输主管部门统一对外公示。

第十七条【主管部门】省级交通运输主管部门在制定年度安全督查计划时，应当将本地区公路水运工程平安工地考核评价情况作为重点内容，定期组织监督检查，对存在较高风险或重大隐患的项目应当重点抽查。

第十八条【考核结果】平安工地建设考核评价结果等级分为示范、达标和不达标三个等级。

施工期间，出现过一次不达标的施工合同段，整改后不得评为示范等级；所有施工合同段总示范等级率不足50%的，项目不得评为示范等级。

第十九条【考核奖惩】省级交通运输主管部门应当建立完善平安工地建设管理及考核奖惩机制。对平安工地建设流于形式、考核评价结果不达标或考核评价弄虚作假的项目从业单位进行通报批评，情节严重的应当约谈企业负责人，对存在重大隐患的施工作业环节应当停工整改、挂牌督办，对存在违法违规行为的从业单位及人员，应当给予安全生产信用不良记录，依法进行行政处罚。

对考核评价不达标的工程项目和建设单位，属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门应当约谈项目建设单位的负责人，督促限期整改，直至达标。

考核评价不达标的施工合同段必须立即整改，整改完成后由监理单位组织复评、复评结果报建设单位批准。复评仍不达标的施工合同段应全部停工整改，并按照重大隐患报备的程序、时限向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门报告。交通运输主管部门接到报告后，应当对复评不达标的施工合同段挂牌督办、约谈施工企业总部负责人，或责成建设单位对复评不达标的施工合同段更换项目负责人，并将相关单位考核评价结果纳入企业安全生产信用记录。

第二十条【评价方式】公路水运工程平安工地建设考核评价，建设单位可自行组织，也可委托第三方服务机构开展，评价小组成员为单数且不少于3人，考核评价工作实行组长负责制，小组成员对评价记录及结论署名并负责。

第四章 示范创建

第二十一条【创建制度】省级交通运输主管部门应当建立本地区公路水运工程平安工地示范创建管理制度，明确平安工地示范创建项目的遴选条件和管理程序，建立相应的跟踪和督导机制。

省级平安工地示范创建项目遴选应当至少具备但并局限于以下的条件：

1.项目安全管理目标明确，安全责任体系健全，项目建设单位或总承包单位自愿提出平安工地示范创建的书面承诺；

2.项目安全生产条件满足规定要求，施工现场安全生产标准化开展情况较好；

3.项目开工一年，或工程形象进度达到30%；

4.项目建设规模或结构类型在国（省）内具有一定的代表性或影响力，或者项目规模不大但施工工艺复杂、作业安全风险高；或者项目积极采用“四新”技术，安全投入大、创新性安全管理经验突出；

5.先期已开展的平安工地建设考核评价结果均为示范等级。

第二十二条【创建机制】省级交通运输主管部门对项目建设周期内连续评价均为示范等级的公路水运工程项目，经属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门推荐后，可列为省级平安工地示范创建项目，并在项目施工现场挂牌公示，接受社会监督。

第二十三条【动态管理】省级交通运输主管部门应当将省级平安工地示范创建项目纳入年度监督抽查范畴。对于年度评价结果未能达到示范等级的项目，或经监管部门督查发现存在未按期整改的重大隐患，或已发生生产安全责任事故的，应当取消平安工地示范创建项目资格。

第二十四条【冠名申请】平安工地示范创建项目交工验收后，项目建设单位或总承包单位可自愿提出“平安工程”冠名申请，经省级交通运输、安全生产监督管理主管部门审核、推荐，报交通运输部和国家安全生产监督管理总局。“平安工程”冠名资格条件见附件2。

第二十五条【冠名程序】交通运输部负责对申报“平安工程”冠名项目的形式审查、随机抽查、专家评审和网络投票，并联合国家安全生产监督管理总局共同审查。经审查通过、媒体公示无异议的项目冠名为“平安工程”。

“平安工程”冠名工作每年组织一次。原则上每年6月份受理申报材料，当年12月前对外公布结果。

第二十六条【冠名结果运用】省级交通运输主管部门可对获得“平安工程”冠名项目的从业单位及人员在安全生产信用评价、项目招投标、企业安全生产标准化建设评价、工程评优等方面给予相应的奖励和政策优惠。

项目从业单位获得公路水运建设项目“平安工程”冠名，可视为企业安全生产信用良好的证明。对以不正当手段骗取冠名的，一经查实立即撤销冠名资格，作为企业安全生产不良信用予以记录。

第五章  附则

第二十七条【管理系统】交通运输部建立统一的公路水运工程平安工地建设管理系统。交通运输主管部门对公路水运工程建设项目平安工地建设考核评价以及公示公布等均应通过该系统发布。每年一季度末，省级交通运输主管部门通过平安工地建设管理系统填报上年度本地区高速公路和大型水运工程建设项目平安工地建设评价结果和本年度平安工地示范创建项目名单；每年二季度末，填报“平安工程”冠名申请材料及推荐函，申请“平安工程”冠名的项目应当附相应的证明性材料一式二份。

第二十八条【实施时间】本办法自2017年x月x日起施行，有效期5年。原《交通运输部 安全监管总局关于组织公路水运建设项目“平安工程”冠名工作的通知》（交质监发〔2012〕639号）、《交通运输部关于开展公路水运工程平安工地考核评价工作的通知》（交质监发〔2012〕679号）同时废止。

附:1.高速公路及大型水运工程平安工地建设考核评价标准

2.公路水运建设项目“平安工程”冠名资格条件

# 附1

# 《高速公路和大型水运工程平安工地建设考核评价标准》

一、总则

1.1为规范高速公路和大型水运工程平安工地建设考核评价工作，根据《公路水运工程平安工地建设管理办法》，基于现行法律法规和标准规范，在总结各地经验和做法基础上，制定《高速公路和大型水运工程平安工地建设考核评价标准》（以下简称《标准》）。

1.2本《标准》适用于高速公路和大型水运工程。省级交通运输主管部门可根据本地区工程特点和监管重点，调整《标准》内容，在不改变相对权重的前提下，可对非黑体字部分的考核指标进行适当增减或细化。

二、评价程序

2.1平安工地建设考核评价分为安全生产条件核查（表1）、从业单位考核评价（表2至表7）和综合加分（表8）三部分。

2.2项目开工（包括项目开工和分部分项工程开工）前，建设单位、监理单位应按要求严格开展项目安全生产条件核查，提出核查意见。安全生产条件不满足要求的项目，不准开工建设。

2.3施工单位是平安工地建设的实施主体，应当以创建平安工地为安全管理目标，确保项目安全生产条件满足《标准》要求，按照《标准》，每月至少开展一次本合同段平安工地建设情况自查自纠和事故隐患排查，每季度至少开展一次合同段平安工地建设情况自我评价，评价结果应当报监理单位复核。

2.4监理单位应当将平安工地建设作为安全监理的主要内容，按照《标准》要求，分部分项工程开工前及时开展安全生产条件核查，核查意见报建设单位。每季度应当定期复核施工单位自我评价结果，发现问题应当及时督促整改，整改后仍不符合要求的合同段应当责令停工，向建设单位报告，情节严重的还应当向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门书面报告。

2.5建设单位是合同段平安工地考核评价的主体，应当建立完善平安工地建设、考核、奖惩等制度，加强建设过程督促检查。按照《标准》要求，开展工程项目开工前安全生产条件核查，每半年对所有施工和监理合同段组织一次平安工地建设考核评价，建立相应考核评价记录并及时存档；开工前安全生产条件核查结果以及施工过程中的平安工地考核评价结果应当及时通过平安工地建设管理系统向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门报备。

2.6属地负有安全生产监督管理职责的交通运输主管部门，根据职责分工，结合安全监督抽查情况，每年应定期对辖区内公路水运工程项目建设单位平安工地建设管理情况进行考核评价，同时结合建设单位报备的平安工地考核评价结果，抽查一定比例的施工、监理单位。

2.7省级交通运输主管部门在制定年度安全督查计划时，应当将本地区公路水运工程平安工地建设考核评价情况作为重点内容，定期组织监督检查，对存在较高风险或重大隐患的项目应当重点抽查。

2.8平安工地建设考核评价工作可自行组织，也可委托第三方服务机构开展，评价小组成员为单数且不少于3人，考核评价工作实行组长负责制，小组成员对评价记录及结论署名并负责。

三、评价方法

3.1平安工地建设考核评价按照百分制计算得分，考核结果分为示范、达标和不达标三个等级。考核评价评分90分（含）以上为示范，评分70分（含）—90分为达标，评分70分以下为不达标。

3.2各考核评价项目评分时采取扣分制，扣分限值为各考核项目总赋分值。其中，标记*及加黑的“考核项目”为必须考核的指标项。

3.3项目平安工地建设考核评价计分按以下公式计算，计算得分精确到小数点后1位。

3.3.1建设单位得分=（考核项目实得分/考核项目应得分）×100

3.3.2监理单位得分=（考核项目实得分/考核项目应得分）×100

3.3.3施工单位得分=施工单位基础管理得分×0.4+施工单位施工现场得分×0.6

施工单位基础管理得分=（考核项目实得分/考核项目应得分）×100

施工单位施工现场得分=（考核项目实得分/考核项目应得分）×100

3.3.4工程项目阶段得分P=

3.3.5工程项目综合得分C=∑工程项目阶段得分/项目考核评价次数

项目考核评价次数是指交通运输主管部门组织的考核评价次数（含复查不达标的次数）或建设单位考核评价次数。

3.4施工单位（包括基础管理和施工现场）、监理单位、建设单位，以及交通运输主管部门的考核均达到70分（含）以上，视为达标，否则不达标。

3.5发生1起一般生产安全责任事故，负有责任的施工合同段在考核评价得分基础上直接扣10分，负有直接责任的监理合同段在考核评价得分基础上直接扣10分；发生2起一般或1起较大生产安全责任事故，负有责任的施工合同段直接评为不达标等级，监理合同段在考核评价得分基础上直接扣15分，建设单位在考核评价得分基础上直接扣15分。施工期内，所有施工合同段总示范率不足50%的，项目不得评为示范等级；发生1起重大及以上生产安全责任事故，项目直接评为不达标等级。

3.6项目因安全生产问题被停工整改2次以上，被主管部门约谈项目法人、企业法人或逾期不落实书面整改要求的，在考核评价过程中，存在明显安全管理漏洞、重大事故隐患的，可根据实际情况在工程项目计算得分的基础上酌情扣5-10分。

附表：1.安全生产条件核查表

- 施工单位基础管理考核评价表（100分）

- 施工单位施工现场考核评价表（通用部分150分）

- 施工单位施工现场考核评价表（公路部分150分）

- 施工单位施工现场考核评价表（水运部分100分）

- 监理单位考核评价表（150分）

- 建设单位考核评价表（150分）

- 综合加分表（5分）

表1 安全生产条件核查表

1.1  工程项目开工前安全生产条件核查表

项目名称：

| 序号 | 安全生产条件核查内容 | 需附资料 | 是否满足 | 存在问题说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本建设程序完备，施工图设计依法审批，施工工期合理。 | 附施工图审批文件复印件。 |  |  |
| 2 | 施工招标文件及施工合同中载明项目安全管理目标、安全生产职责、安全生产条件、安全生产费用、安全生产信用情况及专职安全生产管理人员配备的标准等要求。 | 附施工招标文件及施工合同中相关要求复印件。 |  |  |
| 3 | 建设单位分别与监理、施工单位签订安全生产协议书，明确各方安全职责。 | 附安全生产协议书复印件。 |  |  |
| 4 | 建设单位设立安全生产管理部门； 监理单位按要求配备安全监理工程师； 施工单位设立安全生产管理机构，按要求配备专职安全生产管理人员。 | 附组织机构图、部门（岗位）设置文件及相关证书复印件等。 |  |  |
| 5 | 施工单位安全生产许可证及相应等级资质证书有效。 | 附证书复印件。 |  |  |
| 6 | 按要求开展施工安全总体风险评估，编制总体风险评估报告。 | 附总体风险评估报告。 |  |  |
| 7 | 施工组织设计中应编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，并经监理审批。 | 附施工组织设计文件和施工现场临时用电方案。 |  |  |
| 8 | 编制项目综合应急预案。 | 附项目综合应急预案。 |  |  |
| 9 | 施工单位临时场站、驻地选址符合安全性要求，并经施工单位组织的验收。 | 附验收材料。 |  |  |

建设单位（盖章）：                                    核查人：                                                   核查日期：

注：本表由建设单位负责核查，核查完成后向负有安全监督管理职责的交通运输管理部门备案。其中，1~5项应附附件资料，其余项附建设单位核查意见。

表1.2  分部分项工程施工前安全生产条件核查表

项目名称：                                                              标段：

| 序号 | 安全生产条件核查内容 | 需附资料 | 是否满足 | 存在问题说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按要求开展专项风险评估工作，编制专项风险评估报告，制定重大风险管控方案。 | 附专项评估报告及风险管控方案。 |  |  |
| 2 | 按要求编制专项施工方案，附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、监理工程师签字后实施，需专家论证、审查的应附专家论证、审查意见。 | 附专项施工方案，施工单位技术负责人、监理工程师审查意见和专家论证、审查意见。 |  |  |
| 3 | 从业单位按照求对从业人员进行安全生产教育、培训和技术交底； 特种作业人员按规定取得相应资格。 | 附教育培训档案、技术交底记录和资格证书复印件。 |  |  |
| 4 | 施工机械、设施、机具以及安全防护用品、用具和配件等具有生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明； 特种设备使用单位依法取得特种设备使用登记证书，建立特种设备安全技术档案，并将登记标志置于该特种设备的显著位置； 组织有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构对翻模、滑（爬）模等自升式架设设施，以及自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施进行验收。 | 附人员资格证、生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明复印件，特种设备使用登记证复印件和技术档案，翻模等自升式架设设施，自行设计、组装或者改装的设施验收材料。 |  |  |
| 5 | 按要求编制合同段施工专项应急预案和现场处置方案，依法建立应急救援组织或者指定工程现场兼职的、具有一定专业能力的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备和物资。 | 附专项应急预案、现场处置方案、应急人员名单和应急物资清单。 |  |  |
| 6 | 劳务分包、专业分包有符合法律法规的资质条件和技术实力； 施工单位与从业人员订立的劳动合同，载明保障从业人员劳动安全、防止职业危害等事项。 | 附相关资质条件和技术人员证书复印件，劳动合同。 |  |  |
| 7 | 施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，距离符合要求。办公、生活区的选址应当符合安全性要求，并经施工单位组织的验收。 | 附“三区”布局规划图和驻地验收材料。 |  |  |
| 8 | 按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业等相关施工许可手续。 | 附施工许可手续材料。 |  |  |
| 9 | 为从业人员购买工伤保险，支付保险费。 为危险性较大的作业岗位人员购买意外伤害险。 | 附相关保单复印件。 |  |  |

监理单位（盖章）：                                              核查人：                                        核查日期：

注：本表由监理单位负责核查。

表2  施工单位基础管理考核评价表（100分）

项目名称：                                            合同段：                施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目标策划（10分） | 1.1方针目标（4分） | *制定项目安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标。 | 查文件、资料。 | 未制定项目安全生产方针、目标，扣4分。 制定的项目安全生产方针、目标不具体，未以文件形式正式发布，扣1-2分。 制定的安全生产控制指标且低于上级下达的安全控制指标，扣2分。 |  |  |
|  |  | 1.2策划设计（2分） | 制定满足目标要求的安全生产策划方案。 | 查文件、资料。 | 未制定安全生产策划方案，扣2分。 安全生产策划方案不满足目标要求，扣1-2分。 安全生产策划方案可操作性不强，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 1.3目标考核（2分） | 制定安全生产目标考核与奖惩办法； 定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。 | 查文件、资料。 | 未制定考核和奖惩办法，扣2分。 安全生产目标考核与奖惩办法内容不全面，扣1-2分。 未定期考核安全生产目标完成情况，扣2分。 未对考核结果实施奖惩，扣1分。 |  |  |
|  |  | 1.4安全会议（2分） | 制定安全会议管理办法，定期召开安全生产领导小组会议、专业安全会议等。 | 查文件、资料。 | 未制定安全会议管理办法，扣2分。 未定期召开安全生产领导小组会议或专业安全会议，扣2分。 会议记录不完整扣1-2分。 |  |  |
| 2 | 机构和人员（8分） | 2.1安全组织机构（2分） | 成立安全生产领导小组，建立专职安全管理机构，安全组织机构框图悬挂明显位置。 | 查文件。 | 未成立安全生产领导小组，扣2分。 未建立专职安全管理机构，扣2分。 安全组织机构框图未悬挂，扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.2安全管理人员（2分） | *主要负责人和安全生产管理人员经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，持证上岗并与对应岗位人员身份相符。 | 查证件。 查台账，同时对现场在岗人员对应检查。 | 未按合同要求足额配备专职安全管理人员，发现少一人扣1分。 每发现一例未持有效证书或证书与对应岗位人员身份不相符，扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.3特殊作业人员（2分） | *特殊作业人员（包括租赁设备自带人员）持有效资格证书上岗，与相应工作对应。 | 查证件。 查台账，同时对现场在岗人员对应检查。 | 每发现一例特种作业人员、特种设备作业人员、爆破相关人员未持有效证书，扣1分。 持证人在岗情况不明，扣1分。 租赁设备自带人员未持证上岗，扣2分。 |  |  |
|  |  | 2.4从业人员劳动保护（2分） | 全员劳动用工登记。 劳动保护用品和职业健康防护用品发放记录。 | 查花名册、领用记录。 | 未建立人员台账，扣2分，台账不完善，扣1-2分。 无劳动保护用品和职业健康防护用品发放记录，扣2分。 |  |  |
| 3 | 安全责任（9分） | 3.1责任制（3分） | *编制项目安全生产管理责任制度，应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 | 查文件。 | 未编制安全生产管理责任制度，扣3分。 责任制编制不全，每缺一项，扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.2责任签认（2分） | 项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。 | 查文件及责任落实及考核资料。 | 未进行全员安全责任签认，扣2分。 每缺一人，扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.3责任考核（2分） | 落实安全生产责任制并进行检查、考核。 | 查文件及责任落实及考核资料。 | 责任制落实不规范，扣2分。 未进行安全责任考核，扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.4责任追究（2分） | 制定责任追究制度，按制度进行追责。 | 查文件及责任落实及考核资料。 | 未制定责任追究制度，扣2分。 未按照规定追责，扣1-2分。 |  |  |
| 4 | 风险管理（8分） | 4.1风险评估（4分） | *按规定开展施工安全风险辨识和风险评估。 根据风险辨识和评估结果编制风险清单 | 查文件，现场核对。 | 未按规定开展公路水运工程施工安全风险评估，扣3分。 未按要求开展公路水运工程施工安全风险辨识，扣2分。 未编制风险清单扣3分。 风险清单不全面扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 4.2风险控制（2分） | *对重大风险制定安全管控方案。 *重大风险要对作业人员进行告知。 如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 明确特殊时间、危险作业项目负责人带班制度。 | 查文件，查资料，现场核对。 | 重大风险未制定安全管控方案，扣3分； 方案中未明确责任人或预控措施针对性不强，发现一处扣1分。 重大风险未对作业人员进行告知，发现一项扣1分。 未制定项目负责人带班制度，扣2分。 |  |  |
|  |  | 4.3风险监测（2分） | 建立风险动态监控机制，按要求进行监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势。 对重大风险进行监测、检查，建立风险源动态监控台账。 | 查资料，现场核对。 | 风险动态监控机制，扣2分。 未开展重大风险动态监测和检查的，扣2分。 未建立重大风险源动态监测台账的，扣1分。 |  |  |
| 5 | 隐患治理（8分） | 5.1安全检查（2分） | *制定隐患排查治理制度和隐患挂牌督办制度。 定期开展安全检查，项目部每月至少开展一次安全综合检查，每周开展专项安全检查，安全管理人员每日安全巡查。开（复）工、季节交替、恶劣天气和节假日应组织安全检查，并做好记录。 | 查文件，查检查记录。 | 未制定制度，扣2分。 未按规定定期开展安全检查，扣1-2分。 未做好安全检查记录，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 5.2隐患排查治理（2分） | 发现隐患限期整改，做好复查验证，确保闭合。 *建立隐患清单或台账。 隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 查文件，查隐患清单或台账。 | 未限期整改隐患，扣2分。 未对整改完的隐患进行复查验证，扣1-2分。 未建立隐患清单或台账，扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.3隐患统计分析（2分） | 定期分析统计隐患清单或台账，举一反三，制定治理措施。 | 查文件，查隐患清单或台账。 | 未定期分析隐患的，扣2分。 未针对隐患多发部位或环节制定管理措施的，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 5.4重大隐患治理（2分） | *重大隐患要挂牌整改，及时上报。 | 查文件，查资料。 | 重大隐患未及时上报，扣2分。 |  |  |
| 6 | 设备物资管理（8分） | 6.1机械设备管理（4分） | 建立机械设备分类管理台账。 租赁的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。 施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。 *大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备，应组织专家论证和验收工作。 | 查台账,现场核对。 | 未建立机械设备台账，扣2分，台账不全，扣1-2分。 未对租用设备进行管理，每台扣2分。 未经论证和验收，发现一台扣2分。 |  |  |
|  |  | 6.2特种设备管理（4分） | 建立特种设备管理档案。 *特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担，拆装应当编制方案、制定安全施工措施。 特种设备投入使用前经检验合格，日常检查、维修、保养记录齐全。 | 查台账,现场核对。 | 特种设备档案不规范，发现一处扣1分。 安装拆除由不具备资质条件的单位承担，扣2分/台。 特种设备未经检验合格投入使用，每发现一台扣2分；无日常检查、维修保养记录每发现1台扣1分；记录不全面，扣1-2分。 |  |  |
| 7 | 安全技术管理（10分） | 7.1施工组织设计（4分） | 施工组织设计应结合风险评估结论，制定安全保证措施，且可操作性强。 经施工企业技术负责人审核、签认，履行审批手续齐全。 | 查资料。 | 施工组织设计未结合施工安全风险评估结论制定安全技术措施内容不全，操作性不强，每项扣1-2分。 施工组织设计审批手续不完善，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 7.2专项施工方案（2分） | *对评估达到重大风险的工程和危险性较大工程，应编制专项施工方案。 方案中应结合专项施工安全风险评估结论及风险控制措施，制定安全措施。 按规定对专项方案进行评审。 严格按方案落实到位。 | 查台账、文件，现场核对。 | 专项施工方案不齐全，少一项扣2分。 专项施工方案未报批或未经评审，发现一份扣2分。 超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案不按规定组织专家评审的，发现一份扣2分。 |  |  |
|  |  | 7.3安全技术交底（2分） | 明确交底责任人、对象、方法、内容。 逐级交底记录清晰、真实，内容可行。 建立交底台账。 | 查文件、台账及记录。 | 安全技术交底资料不全，内容无针对性，发现一处扣1分。 未建立交底台账，扣1分。 记录不真实，扣2分。 未交底至一线作业人员，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 7.4临时用电方案（2分） | 按规定制定临时用电方案。 标注临时用电平面布置图。 巡视、维修、保养记录完整。 | 查方案。 | 未制定临时用电方案，扣2分。 方案中用电设备清单、负荷计算、用电工程图纸等不完整，扣1-2分。 未标注用电平面布置图，扣2分。 无电工巡视维修保养记录或记录不连续，扣1-2分。 |  |  |
| 8 | 安全教育（5分） | 安全教育（5分） | *制定安全教育培训制度，制定年度安全教育培训计划并实施。 应对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识。 新职工上岗前必须进行三级安全教育，考核合格后方可上岗。转岗、复岗人员应重新接受教育。 结合季节特点、施工特点、安全形势等开展日常安全教育。 采用新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，应对从业人员进行专门的安全生产培训。 | 查资料。 | 未建立安全教育培训制度或计划，扣4分。 教育培训计划不合理，扣1-2分。 未按计划对相关人员进行教育培训，或教育培训不到位，扣2-5分。 培训时间、内容，参加培训人员记录不清晰，发现一处扣1分。 |  |  |
| 9 | 应急预案及演练（10分） | 9.1应急预案（4分） | 制定操作性强的各类专项应急预案及现场处置方案。 配备兼职的应急队伍和物资。 | 查文件、记录。 | 未制定专项应急预案，扣4分。 专项应急预案不全，发现一项扣1分。 应急预案操作性不强，扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 9.2应急演练（4分） | 有针对性的开展应急培训和演练，并及时总结。 | 查文件、记录。 | 未开展培训及演练，扣2-4分。 演练后未总结，扣1-2分。 无兼职的应急队伍，扣1分。 应急救援物资配备不足或台账不清晰，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 9.3应急设备物资管理（2分） | 建立救援器材、设备、物资清单，应急物资不得随意使用。 建立消防设施和灭火器材等消防器材设备清单，定期检查维护。 | 查台账,现场核对。 | 应急物资未单独管理，与日常物资混用，扣2分。 应急物资清单与应急物资不对应，每项扣1分。 未对应急物资进行定期检查，扣1分。 |  |  |
| 10 | 安全生产费用（6分） | 10.1安全生产费用提取（3分） | *制定安全生产费用管理制度，足额提取。 | 查文件。 | 未制定安全生产费用管理制度，扣3分。 未足额提取安全生产费用，扣3分。 |  |  |
|  |  | 10.2安全生产费用使用（3分） | 按规定范围使用，制定年度安全生产费用计划，建立使用台账。 | 查文件，查资料。 | 未按规定范围使用安全生产费用，扣1-3分。 未制定年度安全生产费用计划，扣2分。 未建立安全生产费用使用台账，扣3分。 |  |  |
| 11 | 分包管理（8分） | 11.1资质管理（2分） | *对分包单位营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、安全生产考核合格证书等进行审查备案。 | 查资料。 | 相关资质证书无效、过期，扣2分。 未留存相关证书复印件的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 11.2教育培训（2分） | 及时对分包单位入场人员进行教育。 | 查资料。 | 未及时对新入厂人员进行教育的，发现一人扣1分。 |  |  |
|  |  | 11.3日常管理（2分） | 组织分包单位定期开展安全风险辨识和告知。 施工前所有人员应接受安全技术交底并签字。 定期开展安全检查，及时开展隐患排查治理。 配备合格的劳动防护用品。 | 查资料，查现场。 | 未开展安全风险辨识的，扣1-2分。 未对安全风险进行告知的，扣1-2分。 安全技术交底没有签字的，发现一人扣1分。 未及时整改隐患的，发现一处扣1分。 未配备合格的劳动防护用品的，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 11.4分包考核（2分） | 定期对分包单位进行考核，考核不合格不用。 | 查资料。 | 未对分包单位进行考核的，扣1-2分。 |  |  |
| 12 | 安全生产管理制度（6分） | 12.1建立体系（2分） | *建立安全生产管理制度体系，应包含责任制、会议、教育培训、特种作业人员、安全费用、安全风险、检查、隐患排查、交底、带班、劳动防护用品、预案、事故报告管理、职业健康、分包管理、考核、奖惩、技术规程、设备安全、交通消防安全、临时用电管理等内容。 | 查文件。 | 未建立健全安全生产管理制度体系的，每缺一项扣1分。 |  |  |
|  |  | 12.2合规性（2分） | 安全生产管理制度应符合国家、行业现行的法律法规和规章制度的要求。 | 查文件。 | 与现行相关规定不符，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 12.3考核（2分） | 安全管理制度的落实情况进行考核。 | 查文件。 | 未进行考核，发现一处扣分1。 |  |  |
| 13 | 政府主管部门安全专项工作（4分） | 13.1政府主管部门安全专项工作落实情况（2分） | 严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。 安全专项工作应制定落实方案或工作计划。 按方案或计划执行到位。 | 查文件、记录，现场核对。 | 未制定安全专项工作方案或计划，发现一次扣1分。 安全专项工作落实不到位，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 13.2考核评价（2分） | *按照平安工地考核评价要求定期开展自我考核评价。 考核评价资料真实、准确。 | 查文件及资料。 | 自我考核评价走过场或不及时的，扣1-2分。 考核评价资料欠真实、准确，扣1-2分。 |  |  |
| 应得分 |  | 实得分 |  | (实得分/应得分)×100= |

考核评价单位(盖章）：                                    评价人：                                       检查日期：  年   月   日

表3  施工单位施工现场考核评价表（通用部分150分）

项目名称：                                            合同段：                施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场布设 （50分） | 1.1施工驻地（8分） | *办公生活区严禁设置在危险区域。距离集中爆破区应不小于500m。 *生活区严禁存放易燃易爆等危险品。 *装配式房屋应有合格证书，满足安全使用要求。 生产、生活区分别设置并封闭管理。应该设置满足紧急疏散要求的通道。 职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。 施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。 钢筋加工场、预制场、拌和站、木工加工厂等区域分区明显。 | 查看现场。 | *办公生活区设置在危险区域，扣6分。 *生活区内存放易燃易爆危险品，扣4分。 *装配式房屋无材料合格证或验收证明，发现一处扣1分。 生产、生活区设置不合理，未按规定封闭设置，安排专人值班扣2分。 生产、生活区布置不满足防火防爆要求，扣4分。 |  |  |
|  |  | 1.2拌和站（6分） | *拌和站基础按专项方案施工并验收，排水系统完善，并封闭管理。 *拌合及起重设备应设置防倾覆和防雷设施。 料仓墙体强度和稳定性应满足要求，料仓墙体外围应设警戒区。 防雨棚稳固。 | 现场查看。 | *场地硬化、排水系统不符合要求，扣2分。 *拌合及起重设备未设置防倾覆设施，发现一处扣1分；应设而未设置防雷实施的，发现一处扣1分。 区域划分不合理，标识不明显，扣2-3分。 料仓墙体外围未设警戒区，扣1分。 未封闭管理，发现一次扣1分。 防雨棚不稳固，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 1.3预制场（6分） | *预制场地面应进行硬化处理。 *构件存放场地基应进行处理，排水顺畅，满足存放要求。 *大型构件存放层数和间距符合规范要求，并采取有效防倾覆措施。 *张拉作业应设置警戒区，并有安全防护措施。 *龙门吊应设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器等。 | 现场查看。 | *预制场地面未进行硬化处理，扣1分。 *存梁场排水不畅，扣2分。 *梁板堆放层数不符合规范要求、无防倾覆措施，扣2分。 *张拉作业没有安全防护措施，扣2分。 *龙门吊未设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器，发现一处扣1分。 轨道的螺栓未上紧，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 1.4钢筋加工场（6分） | *钢筋加工场实行封闭管理，应设置钢筋加工棚。 *钢筋加工厂应设置加工区与材料存放区。材料存放应安成品、半成品、原材料区分。 场内应设置明显的安全警示标志及相关工作的操作规程。 | 现场查看。 | *钢筋加工场未实行封闭管理，扣2分。 *钢筋加工厂未分区管理，现场管理混乱，扣2-3分。 场内未设置明显的安全警示标志及操作规程，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 1.5临时用电（6分） | *施工现场临时用电按“三级配电，逐级回路保护”设置。 *水上或潮湿地带电缆线必须绝缘良好并具有防水功能，电缆线接头必须经防水处理。 *每台用电设备必须设独立开关箱；开关箱必须装设隔离开关及短路、过载、漏电保护器；配电箱、开关箱电源进线端严禁用插头或插座做活动连接。 电缆应采用架空或埋地敷设。 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。 | 方案与现场比对检查。 | 现场临时用电未按临时用电方案布设，扣2-4分。 * “三级配电、逐级回路保护”，发现一处不规范扣1分。 *需经防水处理的电缆未做防水处理的，发现一处扣1分。 *用电设备未设独立开关箱的，发现一台扣1分。 *开关箱未设短路、过载、漏电保护器的，发现一处扣1分。 *开关箱电源进线端用插头或插座做活动连接的，发现一处扣1分。 电线架空和入地埋设不规范，发现一处扣1分。 配电箱、开关箱应装设不牢固的，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 1.6消防安全（6分） | *施工生产生活区消防设施、消防通道和安全距离符合消防安全要求。 消防区域悬挂责任铭牌。 | 查现场。 | *施工现场消防设施配备不足，维护不及时，扣3-5分。 *消防通道不满足要求，扣3分。 未悬挂责任铭牌扣1分。 |  |  |
|  |  | 1.7施工便道便桥（6分） | *便桥进行专项设计。 *施工便桥应设置限宽、限速、限载标准，并有验收手续。跨航道便桥应设置防撞设施和警示标志。 便道在急弯、陡坡、连续转弯灯危险路段应硬化，在平交道口设置警示标志。 便道具有必要的通行能力。 | 查看现场。 | *便桥未专项设计或未经验收即投入使用，扣6分。 *便桥未设限速、限载标志，发现一处扣1分。 便道排水设施不到位，通行能力弱，扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 1.8临时码头与栈桥（6分） | *临时码头与栈桥应进行专项设计，并进行隐蔽验收，按设计荷载使用。 *应设置安全警示标志，配备相应的安全防护设施。 *栈桥和栈桥码头应设专人管理，非施工车辆、人员及船舶不得进入靠泊。 按经审批的方案开展沉降位移观测，及时检查、维护。 通过栈桥的电缆应绝缘良好，并应固定在栈桥的一侧。 栈桥应设置满足施工安全要求的照明设施。 | 查看现场。 | *临时码头及栈桥未专项设计或未按分部分项工程验收即投入使用，扣6分。 *未设置安全警示标志，扣1-2分。 *未配备安全防护设备，扣2分。 *未进行专人管理，扣2分。 未按设计荷载使用，扣6分。 未按方案开展观测、检查和维修，或相关工作不规范，扣3-5分。 未设置照明设施，扣1-2分。 |  |  |
| 2 | 安全防护（40分） | 2.1防护栏杆、安全网及其它防打击、防坠落措施（15分） | *高处、临边、临水作业及孔洞应设置防护栏杆及安全网。 *下方有人员通行或作业的，应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等。 *跨越既有公路施工时，应搭设防护棚架。棚架应进行专项设计。 | 查看现场。 | *未按要求设置防护栏杆、安全网或其它安全防护设施的，发现一处扣1分。 *防护设施不规范，发现一处扣1分。 *安全通道未搭设或搭设不规范，发现一处扣1分。 *跨越施工时，未搭设防护棚架的，扣5分。 *棚架应进行设计而未设计的，扣2-4分。 |  |  |
|  |  | 2.2文明施工、安全警示标志、标牌（10分） | 区域分区标牌全面。 施工现场应按规定设置封闭围挡，并在明显位置设置“五牌一图”。 交通要道、重要作业场所，危险区域设置安全警示标志、标牌。 施工便道与既有道路平面交叉处设置道口警示标志，有高度限制的应设置限高架。 现场机械设备按要求设置安全操作规程牌。 按规定落实施工扬尘防控措施。 | 查看现场。 | 未设置封闭围挡，扣3分。 未按要求设置文明施工、安全警示标志、标牌及操作规程的，发现一处扣1分。 施工便道与既有道路平面交叉处未设置道口警示标志，发现一处扣1分。 有高度限制未设置限高架，发现一处扣1分。 机械设备未设置安全操作规程牌的，发现一处扣1分。 未按规定落实施工扬尘防控措施，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.3避雷设备（5分） | 拌和、打桩和起重等高耸设备及其它电器设备按规定设置避雷设施。 | 查看现场。 | 未按要求设置避雷设备的，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.4个体防护（10分） | *进入施工现场人员及作业人员应按规定配置和正确使用防护用品。 | 查看现场。 | *未按照规定配置和使用个体防护用品，发现一人扣1分。 |  |  |
| 3 | 施工作业（60分） | 3.1高处作业（10分） | *高处作业必须设置人员上下专用通道，基础应牢固。 *高处作业场所的孔、洞、临边应设置防护装置及警示标志。 *作业平台脚手板应铺满且固定牢固，不应有翘头板，并挂置安全网。配备必须的消防器材。 5米以下应设置防护梯。 5米以上应设置“之”字形人行斜梯。 40米以上宜安装附着式电梯。 | 查看现场。 | *高处作业未按要求设置人员上下通道，发现一处扣2分。 *作业平台搭设不牢固，发现一处扣1分。 *作业平台有翘头板，发现一处扣1分。 *未按要求挂置安全网，发现一处扣1分。 未按要求设置防护梯、人行梯、电梯的，费按一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.2支架脚手架（12分） | *施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求。拆除设置警戒区。 *支架和脚手架基础牢固。 *排水设施完善。 *搭设支架和脚手架的材料应逐批次进场检验，每批材料抽检一组，应有检测报告。 *搭设高度大于10米的脚手架应设置缆风绳或固定措施。 *承重支架搭设应制定专项施工方案，搭设后应按规定组织验收，验收通过后应挂牌公示及告知。 | 方案与现场比对检查。 | *未按方案搭设和拆除支架脚手架，扣4-8分。 *基础处理不符合方案要求，扣2分。 *排水设施不完善，扣2分。 *对支架和脚手架的材料抽检数量不足，或材料无出厂合格证明，或抽检质量不合格，每发现一处，扣2分。 *承重支架搭设未制定专项施工方案，扣4-6分。 *对承重支架和脚手架未组织验收，发现一处扣4分。 *未挂牌公示和公告，发现一处扣1分。 *承重支架使用前未进行预压，或预压不符合要求，发现一处扣2分。 *未按要求设置缆风绳或固定措施，发现一处扣2分。缆风绳搭设不规范，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 3.3模板工程（8分） | *大型模板搭设和拆除应有专项施工方案，并应设置工作平台和符合规范要求的爬梯。 *模板吊环不得采用螺纹钢筋。 模板制作、存放、使用、拆除满足方案要求。 大型模板使用前应组织验收。重复使用时应逐次检查记录。 | 方案与现场比对检查。 | *大型模板搭设、拆除未制定专项施工方案，或方案未经审批，发现一处扣2分。 *模板吊环采用螺纹钢筋的，发现一处扣1分。 模板制作、存放、防倾覆、使用、拆除不符合方案要求，发现一处扣1分。 大型模板使用前未组织验收，扣6分。 大型模板验收程序不规范，扣3-6分。 |  |  |
|  |  | 3.4焊接切割作业（6分） | *电工、焊接与热切割作业人员应持证上岗，并正确佩戴、使用劳动防护用品。 *密闭空间内实施焊接及切割，应设置通风、绝缘、*照明装置和应急救援装备，并由专人现场监护，气瓶及焊接电源应置于密闭空间外。 电焊机一次侧电源线长度不得大于5m，二次侧焊接线应采用防水绝缘橡胶护套铜芯软电缆，长度不宜大于30m，进出线处应设置防护罩。 电焊机外壳应接地，接地电阻不得大于4Ω。 气割作业氧气瓶与乙炔瓶之间的距离不得小于5m。 | 现场查看。 | *人员未持证上岗，发现一人扣1分。 *人员未佩戴劳动保护用品，发现一人扣1分。 *密闭空间焊接，未进行通风等措施，扣4分。 电焊机电源线不足，进出线未设防护罩，扣2分。 电焊机外壳未接地，扣2分。 氧气瓶乙炔瓶距离不足，扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.5机械设备作业（16分） | *吊装作业应设置警戒区，警戒区不得小于起吊物坠落影响范围。 *高空调转梁等大型构件应在构件两端设溜绳。 *垂直升降设备基础满足要求，架体附着装置牢固，不超载运行。 *塔吊基础和架体附着装置牢固，轨道式起重机限位及保险装置有效。 吊装大、重、新结构构件和采用新的吊装工艺应先进行试吊。 起重机严禁吊人。 作业人员严禁在已吊起的构件下或起重臂旋转范围内作业或通行。 起重设备安全装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等应安全可靠。 检验合格铭牌悬挂于明显位置。 操作人员持证上岗。 | 查看现场与资料比对检查。 | *吊装作业未设置警戒区的，扣3分。 *垂直升降设备、塔吊基础及附着装置不稳定牢固，发现一处扣5分。 *轨道式起重机无有效限位及保险装置，电缆拖地行走，发现一次扣2分。 *起重设备违章操作、停机，发现一次扣1分铭牌未按要求悬挂，发现一处扣1分。 操作人员无证，发现1人扣2分。 特种设备未报验即投入使用，扣10分。 使用过程中起重臂下严禁站人，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.6爆破作业（10分） | *从事爆破工作的爆破员、安全员、保管员应持证上岗。 *爆破作业应严格按照审批的爆破设计方案或说明书进行施工。 *爆破作业必须设置警戒区和警戒人员。 | 查证件、查看现场与资料比对检查。 | *从事爆破工作的爆破员、安全员、保管员未持证上岗，发现一人扣1分。 *未按爆破设计方案进行作业，扣10分。 *爆破作业未设置警戒区和警戒人员，扣2-4分。 |  |  |
|  |  | 3.7基坑施工（8分） | *深基坑施工编制专项施工方案，经审定批准。 *严格按方案开挖和支护。 *降排水系统合理可靠。 *深基坑边坡、支护结构等应进行沉降和位移监测。 堆载安全间距及安全防护满足设计或相关技术规程要求。 | 查看现场与资料比对检查。 | *未编制专项施工方案，扣6分。方案操作性差，扣2-4分。 *开挖和支护与方案不符，扣2-4分。 *未按要求进行沉降和位移观测，或观测不规范，扣2-4分。排水系统失效，扣3分。 堆载安全间距及安全防护不满足设计或相关技术规程要求，发现一处扣1分。 |  |  |

考核评价单位(盖章）：                                    评价人：                                              检查日期：  年   月   日

表4  施工单位施工现场考核评价表（公路部分150分）

项目名称：                                            合同段：                施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 桥梁工程 （60分） | 4.1基础施工 （10分） | *扩大基础、挖孔桩、钻孔桩、沉入桩、沉井和地下连续墙施工严格按照方案实施。 设置警戒设施或警示灯。 桩基钢筋笼下放采用专用吊具。作业人员不得将安全带系与钢筋笼上。 深基坑四周距基坑边缘不小于1m处应设立钢管护栏，挂密目式安全网，靠近道路侧应设置安全警示标志和夜间警示灯带。 挖孔桩施工应对有害气体进行监测，保持通风；孔内采用安全特低电压照明；起吊设备应装设限位器和防脱钩装置。 | 方案与现场比对检查。 | 扩大基础、挖孔桩或钻孔桩未严格按方案实施，扣4-6分。 在城市、村镇等人口密集区域未设置警戒设施或警示灯，发现一处扣1分。 扩大基础、挖孔桩或钻孔桩施工未严格悬挂设置安全告知牌的，发现一处扣1分。 挖孔桩施工未对有害气体进行监测，并保持通风，孔内未采用安全特低电压照明，发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  | 4.2墩台施工 （20分） | *高墩台施工严格按专项施工方案实施。 *高处作业必须设置人员上下专用通道。 *严禁使用塔吊、汽车吊载人上下。 *墩身高度超过40m宜设施工电梯，电梯司机应按照有关规定经过专门培训，须取得相应资格证书。 墩台施工应搭设脚手架及作业平台，保证作业人员有安全作业空间。 墩身钢筋绑扎高度超过6m应采取临时固定措施。 模板安装必须牢固，模板之间连接螺栓必须全部安装到位。 钢围堰按设计及专项施工方案实施；钢围堰内部支撑设置规范，不得碰撞、随意拆除、擅自削弱或在其上堆放重物；监测、监控和预报、预警有效开展，工况发生变化时及时采取措施；钢围堰有防撞措施，侧壁不得随意驻泊施工船舶；排水和防汛措施落实。 | 方案与现场比对检查。 | 高墩台施工未严格按专项施工方案组织实施，扣4-8分。 未按规定设置人员上下通道，发现一处扣6分。 发现使用起重设备载人，扣6分。 未按规定安装附着式电梯，扣8分。 脚手架及作业平台搭设不能保证作业安全空间，发现一处扣2分。 出入口未设置防护措施，扣3分。 模板螺栓连接不规范，发现一处扣1分。 人员违规作业，发现一次扣2分。 钢围堰未按设计及专项施工方案实施，扣4-8分。 钢围堰未有效开展监测、监控和预报、预警，工况发生变化时及时采取措施，扣2分。 钢围堰侧壁随意驻泊施工船舶，扣3分。 |  |  |
|  |  | 4.3桥梁上部结构施工及桥面系 （40分） | *桥梁上部结构施工严格按专项施工方案实施。 *挂篮按方案组拼后，要进行全面检查，做静载试验。 *架桥机应有限制运动行程和工作位置的装置、锚定、防风和防滑移的装置，联锁保护装置和紧急停止开关等安全防护装置。 梁板吊装就位后及时进行稳固。 架桥机平衡配重、限位及支垫稳固。 桥面系施工临边应设置安全防护栏杆及安全网。 支架现浇基础处理良好，排水系统完善，支架材料有出厂合格证，且经检测检验合格；架体搭设规范，按规定进行了预压、验收。 挂篮悬臂浇筑桥梁0号块及边跨现浇段支架、托架稳固。 连续梁墩顶梁段的临时墩梁固结装置满足设计要求。 拱桥施工顺序及工艺满足设计及规范要求，拱架基础处理良好，搭设规范。缆索吊机主缆连接锚固可靠，经过检测检验或型式试验合格。 斜拉桥吊装及悬索桥施工：斜拉索、主缆安装、架设及防护施工规范；跨缆吊机、桥面吊机经过型式试验或检测检验合格，锚固及移动安全可靠；吊装作业规范；节段连接合理。施工支架（托架）结构稳固。 | 方案与现场比对检查。 | 未按方案组织施工，扣4-8分。 未按要求对挂篮进行静载试验，扣6分。 架桥机安全防护装置缺失的，每项扣1分。 梁板吊装就位后，未及时进行稳固，发现一处扣2分。 人员违规作业，发现一次扣2分。 架桥机平衡配重、限位及支垫不稳固，发现一处扣2分。 吊装使用的钢丝绳磨损、断丝超标，发现一处扣3分。 起重设备基础、轨道固定等不符合要求，发现一处扣3分。 桥面系施工时未按要求设置安全防护栏杆或安全网，发现一处，扣2分。 支架基础不牢固、排水不畅，扣2分。 支架材料未经检验，搭设不规范，未按规定预压，扣5分。 连续梁墩顶梁段的临时墩梁固结装置不满足设计要求，扣5分。 挂篮锚固不规范，扣2分。 拱桥的施工顺序及工艺不满足设计及规范要求，扣3分。 缆索吊机、跨缆吊机、桥面吊机未经检测检验或型式试验合格投入使用的，扣3分。 缆索吊机主缆连接、锚固不可靠，扣3分。 跨缆吊机、桥面吊机锚固不稳固的，扣2分。 |  |  |
| 5 | 隧道工程（55分） | 5.1施工基本要求及开挖 （10分） | *严格执行洞口值班登记制度。 *洞口工程严格按方案实施。 *双侧壁导坑法施工导坑跨度宜为整个隧道跨度的三分之一，左右导坑施工时，前后拉开距离不宜小于15米，导坑与中间土体同时施工时，导坑应超前30-50米。 *按方案开挖，严禁擅自变更开挖方法，严格控制超欠挖。 *隧道内严禁存放汽油､柴油､煤油､变压器油､雷管､炸药等易燃易爆物品。 洞口工程排水系统完善。 洞口工程边坡及仰坡自上而下开挖，保证稳定。 各类施工作业台架、台车防坠设施设置齐全，安全可靠。 施工现场悬挂风险源辨识牌及警示标志。 全断面法施工断面尺寸应满足设计要求。 台阶法施工台阶长度不宜超过隧道开挖宽度的1.5倍，控制钢架下沉和变形。 环形开挖留核心土法施工进尺控制在0.5-1米，相邻钢架必须用钢筋连接，按设计要求施工锁脚锚杆。 试爆要制定方案，按方案实施。 | 方案与现场比对检查，查记录。 | 门禁和值班登记制度执行不严格，扣4-8分。 洞口施工与方案不符，扣2-4分。 双侧壁导坑法施工距离不满足要求，扣2-3分。 未按方案组织开挖，扣4-6分；超欠挖超标，扣1-4分。 隧道内堆放易燃易爆物品，发现一处扣4-6分。 洞口工程排水系统不完善，扣2-4分。 洞口开挖发现掏底或上下重叠开挖、不稳定，扣2-4分。 各类施工作业台架、台车防坠设施不足，发现一处扣2分。 隧道内存放杂物，存在通道被堵塞的现象，发现一处扣2分。 施工现场未悬挂风险源辨识牌，扣2分。 警示标志数量不足，发现一处扣2分。 断面尺寸不满足设计要求，扣2分。 台阶法施工台阶长度超过隧道开挖宽度的1.5倍，发现一次扣1分，钢架下沉或变形，发现一处扣1分。 开挖进尺控制不严，发现一次扣2分。 相邻钢架未用钢筋连接，发现一处扣1分，未按设计要求施工锁脚锚杆，发现一处扣1分。 未按方案组织爆破，扣6分。 |  |  |
|  |  | 5.2初期支护及二衬 （10分） | *在方案中明确仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离，严格执行。 *钢架拱脚必须放在牢固的基础上。 *初期支护和二衬必须按方案实施。 相邻钢架之间必须纵向钢筋连接。 仰拱开挖宽度符合规范要求。 | 方案与现场比对检查，查资料。 | 方案中未明确软弱围岩及不良地质隧道的二次衬砌应及时施作，二次衬砌距掌子面的距离IV级围岩不得大于90m，V级及以上围岩不得大于70m，扣6分。 仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离未严格按要求控制，扣4-6分。 拱脚基础不牢固，发现一处扣1-2分。初期支护和二衬施工与方案不符，扣6-8分钢架。 相邻钢架之间纵向钢筋连接不规范，发现一处扣1-2分。 仰拱宽度不满足规范要求，扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.3监控量测，超前地质预报 （10分） | *长大隧道和不良地质隧道必须进行超前地质预报。 *岩溶、采空区等不良地质隧道、瓦斯隧道施工需配置超前地质钻机进行预报地质，地质预报必须进行地质素描。 *监控量测数据应当真实、准确，数据出现异常时应当及时报告。 *对量测数据定期进行分析，编写分析报告，施工负责人、技术负责人及设计代表签字齐全。 制定监控量测及超前地质预报专项施工方案，按方案组织实施。 监控量测及超前地质预报监控点数量满足方案要求。 对掌子面稳定性开展巡视检查，有记录。 | 查看现场、查资料记录。 | 长大隧道和不良地质隧道未进行超前地质预报，扣6分。未配备超前地质钻机进行预报地质，扣3分；地质预报未有地质素描，扣3分。 监控量测数据不准确，扣1-2分；数据出现异常时未及时报告，扣4分。 量测数据未定期分析，编写分析报告，扣2-4分。 签字不齐全，发现一处，扣1分。 未按监控量测及超前地质预报专项施工方案实施的，发现一处扣1分。 监控量测及超前地质预报监控点数量不满足方案要求，发现一次扣1分。 没有对掌子面稳定性巡视检查记录，扣2分。 巡视检查记录不完善，扣1分。 |  |  |
|  |  | 5.4逃生通道 （5分） | *软弱围岩隧道开挖掌子面至二次衬砌之间应设置逃生通道。 逃生通道距离开挖掌子面不得大于20m。 | 查看现场。 | 未按要求设置逃生通道，扣5分。 逃生通道设置不合理，扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.5通风防尘照明、排水及消防、应急管理（5分） | *对有毒有害气体进行监测，并公示监测数据。 *隧道施工必须采用机械通风。 *隧道内应定期清扫、冲洗，保持干净整洁。隧道掘进50m后应进行供风，在进入隧道150m以后须以设计风量全速通风。 压入式通风管的送风口距掌子面不超过15m，排风式风管吸风口不超过5m。 隧道内照明充足。 排水设施完善。 有足够数量的消防器材。 设置应急箱。 | 查看现场、查资料。 | 未对有毒有害气体进行监测，扣1分。 未按要求通风，扣2-4分。 未清扫、冲洗，粉尘超标，扣1-3分。 隧道照明不符合要求，扣2分。 积水较严重，扣1分。 消防器材不足，扣2分。 未设置应急箱，扣1分。 电缆布设不规范，扣1分。 |  |  |
|  |  | 5.6瓦斯隧道 （10分） | *瓦斯隧道施工要编制专项施工方案并严格执行。 *瓦斯隧道应使用具有防爆性能的机械设备。 *掌子面瓦斯浓度超标时严禁施工。 *瓦斯隧道通风必须进行专项设计，一般配置可靠主风机和备用风机，性能满足设计要求，并制定与瓦斯监测对应的通风管理制度、动火管理制度等。设置灭火器、消防水池、消防用沙等消防设施。 | 方案与现场比对检查。 | 未编制专项施工方案，且方案未经专家评审的，扣6分。瓦斯隧道施工与专项方案不符，扣2-4分。 瓦斯隧道施工未按要求使用具有防爆性能的机械设备，发现一处扣1分。 掌子面瓦斯浓度超标时施工，扣6分，责令立即停工整改。 未进行瓦斯浓度检测，扣4分。 未进行专项设计或未制定通风、动火管理制度，扣6分，通风、动火管理制度操作性不强、 通风设备不满足相关要求，扣2-4分。 施工现场消防设备不齐备，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 5.7信息管理 （5分） | 长大隧道需设置门襟系统，施工监控、动态信息、通讯及车辆、人员识别定位等电子安全信息管理系统。 | 查看现场、查资料。 | 未按要求配备信息管理系统，扣2分。 监控视频、通讯和定位信息失效，发现一处扣0.5分。 未按要求设置，缺一项扣1分。 监控视频、通讯和定位信息失效，发现一处扣1分。 |  |  |
| 6 | 路基工程（25分） | 6.1边坡施工 （10分） | *边坡施工开挖一级防护一级。 *高边坡、滑坡体、危石段应设置风险源告知牌等，并设置必要的安全防护措施，严禁设置人员驻地。 *高边坡施工自上而下，严禁多级坡同时立体交叉作业。 挡土墙施工排水设施完善。 | 查看现场，查方案。 | 边坡施工未开挖一级防护一级，发现一处扣3分。 未按要求设置风险源告知牌，发现一处扣1分。 设置人员驻地的发现一处扣5分。 未按要求设置安全防护措施，发现一处扣2分。 排水不完善，扣2分。 路基土石方爆破作业与方案不符，扣3-5分。 |  |  |
|  |  | 6.2抗滑桩施工 （5分） | *孔桩开挖间隔跳槽开挖。 *抗滑桩未施工完毕下级边坡严禁开挖。 抗滑桩开挖过程中设置观测点。 | 查看现场。 | 孔桩开挖间未隔跳槽开挖，发现一处扣2分。 抗滑桩未施工完毕下级边坡开挖，发现一处扣3分。 抗滑桩开挖过程中未设置观测点，发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  | 6.3爆破作业 （5分） | *路基土石方爆破作业应编制专项施工方案，严格按方案实施。 *炸药库的设置远离村庄、驻地等人员聚集区域。 *施工作业应严格按照施工方案实施。 *民爆器材设置专人负责，严格出库、入库管理。 *爆破前应设置警戒区。 爆破后应先进行排险后方可进行下步施工。 | 查看现场，查方案。 | 路基土石方爆破作业与方案不符，扣3-5分。 炸药库的设置未远离村庄、驻地等人员聚集区域，扣5分。 施工作业未严格按照施工方案实施，扣3-5分。 民爆器材未设置专人管理，未严格出库、入库管理，扣2分。 爆破前未设置警戒区，扣2分。 爆破后未进行排险就进行下步施工，扣2分。 未采用控制爆破技术，扣2分。 |  |  |
|  |  | 6.4锚固工程施工（5分） | 锚杆、锚索施工设置警戒区。 作业平台稳固，防护栏杆、安全通道规范。 张拉作业千斤顶后方不得站人。 | 查看现场，查方案。 | 锚杆、锚索施工未设置警戒区，扣2分。 未搭设作业平台或作业平台不稳固，扣2分。 张拉作业时，人员站在千斤顶后方，每发现一人扣1分。 |  |  |
| 7 | 路面工程（10分） | 7.1路面施工（10分） | *在通车道路上施工或夜间作业时，应采取限速､导流及渠化等措施，交通指挥人员和上路作业人员应按规定穿着安全反光标志服或反光背心｡ 施工区域实行交通管制。 严禁工程施工车辆违规载人。 路面摊铺机、压实机械等设备夜间停放应有反光装置。 摊铺施工应安排专人负责指挥。 | 查看现场。 | 在通车道路上施工或夜间作业时，未设置限速､导流及渠化等措施，扣3分。 交通指挥人员和上路作业人员未按规定穿着安全反光标志服或反光背心，发现一人扣1分。 施工区域交通封闭管理不严，扣2分。 发现用施工车辆违规载人，扣5分。 路面摊铺机、压实机械反光装置不符合要求，发现一处扣1分。 摊铺施工期无专人指挥的，发现一次扣2分。 |  |  |
| 应得分 |  | 实得分 |  | (实得分/应得分)×100= |

考核评价单位(盖章）：                                    评价人：                                              检查日期：  年   月   日

表5  施工单位施工现场考核评价表（水运部分100分）

项目名称：                                            合同段：                施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 | 考核评价方法 | 扣分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 施工船舶及临时电缆（20分） | 8.1施工船舶（10分） | *船舶证书齐全，符合要求；持证船员按要求配备。 *施工船舶必须在核定航区或作业水域内作业。 *船舶不得超载或偏载。 *禁止船舶在超过核定航行和作业条件的情况下作业。 制定预警及应急救援预案，并定期进行演练。 交通船持相关证书，配备救生设备、严禁超员。 | 查看现场、证件及文件资料。 | 船舶证书不符合要求，发现一艘船扣4分。 持证船员不符合要求，少一人扣1分。 施工船舶不按规定航区或水域作业，发现一次扣2分。 船舶存在超载或严重偏载现象，发现一次扣5分。 船舶违章作业，发现一次扣2分。 对预警及应急救援预案未定期进行演练，扣4分。 交通船未持相关证书，发现一艘扣2分。 交通船未配备足够救生设备，扣2分。 交通船超员，发现一次扣4分。 |  |  |
|  |  | 8.2临时电缆敷设（10分） | *禁止临时电缆线布设在船舶进出航道、抛锚区和锚缆摆动区。 水上或潮湿地带作业的施工电缆应绝缘良好且具有防水功能，接头部分应进行防水处理。 | 查看现场。 | 在船舶进出航道、抛锚区和锚缆摆动区布设电缆线，发现一次扣5分。 施工电缆防水处理不符合要求，发现一处扣2分。 |  |  |
| 9 | 码头工程（40分） | 9.1打入桩基施工（10分) | *桩基施工的沉桩区域应设置明显的安全警示标志。 *作业前应对沉桩设备、安全装置进行检查。 *水上沉桩前应进行水下探查，并按设计要求削坡。 吊桩绳扣、索具等应经计算后选用。 陆域沉桩后，应及时夹桩，低于地面的桩孔或不高于地面0.8m的管桩应设置安全护栏或盖板，并设置安全警示标志。 | 查看现场、查资料。 | 未按要求设置安全警示标志，发现一处扣2分。 未对沉桩设备、安全装置进行检查，扣5分。 沉桩后未及时夹桩，扣2分。 水上沉桩未进行水下探查，扣5分。 水下障碍物清除不规范，扣2分。 未按设计要求削坡，扣5分。 削坡不规范，扣2分。 使用的吊桩绳扣、索具等未经计算，扣5-8分。 未按要求设置安全护栏或盖板，发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  | 9.2沉箱出运与安装(10分） | *采用气囊进行沉箱移运时，沉箱移运前应对气囊额定工作压力、牵引设施、移运通道等进行检查或试验，按规定划定作业区，设置安全警戒线和安全防护挡板。 海上临时存放应制定专项施工方案，应对存放点进行论证，必要时还应进行地基处理，存放后及时布设警示标志。 沉箱移运前应对气囊额定工作压力、牵引设施、移运通道等进行检查或试验，按规定划定作业区，设置安全警戒线。 | 查看现场、资料。 | 沉箱浮运前未进行漂浮试验或试验不符合规范要求，扣4-8分。 沉箱拖运过程中，沉箱顶部未设置航行标志，扣3分。 未设置安全防护挡板，扣5分 海上临时存放未制定专项施工方案，或专项施工方案未进行论证，或存放后未及时布设警示标志，扣5分。 未按要求对气囊额定工作压力、牵引设施、移运通道等进行试验或检查，扣5分。 未按要求划定作业区或布设警戒线，扣3分。 |  |  |
|  |  | 9.3水上水下作业(10分） | *大型水上临时作业平台搭设及拆除应按审批的专项施工方案施工，定期观测、检查维护。 *水上人行通道应符合安全要求。 小型临时作业平台应牢固并满足安全作业条件。 潜水员应持证上岗，潜水作业应有专人指挥。 | 方案与现场比对检查。 | 作业平台搭设及拆除与方案不符，扣6分。 对作业平台观测、检查维护不及时，扣3分。 平台搭设不稳固，未配备救生圈，作业空间不足，扣3分。 水上人行临时通道不牢固，扣1-3分。 小型临时作业平台不牢固，扣1-3分。 潜水员无证上岗，扣5分。 潜水作业时无专人指挥，扣5分。 |  |  |
|  |  | 9.4*水上构件吊装（10分） | 应按审批的方案施工，现场有专人指挥。 吊装使用的钢丝绳磨损、断丝不得超标。 起重设备的基础、轨道固定符合安全要求，保险、限位等装置齐全有效。 构件吊装就位后及时进行稳固。 | 方案与现场比对检查。 | 水上构件吊装与专项方案不符，扣5-10分。 吊装使用的钢丝绳磨损、断丝超标，发现一处扣3分。 起重设备基础、轨道固定等不符合要求，发现一处扣3分。 保险、限位等装置不齐全或失效，发现一处扣3分。 构件吊装就位后未及时进行稳固，发现一处扣1分。 |  |  |
| 10 | 航道工程(30分） | 10.1*爆破船作业（15分） | 采用钻孔爆破船施工时，临时存放的炸药和雷管必须分仓放置，专人监管。 | 查看现场、资料。 | 未按要求临时存放炸药和雷管，扣15分。 未按要求进行工序检查，未设置警戒线，发现一次扣10-15分。 |  |  |
|  |  | 10.2水上抛石以及沉排铺排、充沙袋作业（10分） | 抛石后或船舶在拖航过程中，应对施工机械进行封固。 铺排船上的起重设备吊装及展开排布应有专人指挥，沉排、铺排应按规程作业，防止人员落水。 砂袋或砂枕沉放前，应检查沉放架的制动装置。 | 查看现场。 | 拖航过程中，未对施工机械进行封固，扣4分。 铺排船上起重设备吊装等施工无专人指挥，扣5分。 沉排、铺排不符合规程要求，扣4-6分。 砂袋或砂枕沉放前，未按要求进行有关设备检查，扣4-6分。 |  |  |
|  |  | 10.3疏浚吹填作业（5分） | 放射源测量装置检定有效，使用记录完整，按规定定期自测。 | 查设备档案，查记录。 | 放射源测量装置检定不符合要求，扣5分。 使用记录不符合要求，发现一处扣1分。 |  |  |
| 11 | 船闸工程（10分） | 11.1围堰（5分） | 围堰需按满足挡水、度汛、交通等安全要求确定布置与断面尺寸。 围堰填筑方式满足安全要求。 围堰防护措施等满足安全要求。 | 查看现场。 | 围堰断面尺寸不能满足挡水、度汛、交通要求的，扣4分。 围堰填筑碾压方式不符合要求的，扣3分。 围堰防护措施不符合要求的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 11.2船闸混凝土浇筑（5分） | 采用吊罐浇筑混凝土时，应指派专人指挥起吊、运料和卸料，吊罐下严禁作业人员逗留。 采用泵送混凝土时，布料臂下不得站人。 夜间施工，应配备符合要求的照明设施。 | 查看现场。 | 采用吊罐浇筑混凝土，未指派专人指挥起吊、运料和卸料的，扣3分。 吊罐下严禁作业人员逗留，每发现一次扣1分。 采用泵送混凝土时，布料臂下不得站人，每发现一次扣1分。 夜间施工，照明设施不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 得 分 |  | 应得分 |  | (实得分/应得分)×100= |

考核评价单位（盖章）：                                        评价人：                                    检查日期：  年   月   日

表6  监理单位考核评价表（150分）

项目名称：                                         合同段：                   监理单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任落实（15分） | 1.1岗位职责（5分） | 明确监理各岗位的岗位安全职责。 | 查文件。 | 无岗位职责，扣5分。 岗位职责缺项，发现一处扣1分。 责任针对性不强，扣2-3分。 |  |  |
|  |  | 1.2规章制度（5分） | 建立健全监理安全生产管理制度。 | 查文件。 | 制度少一项，扣2分。 制度针对性不强、可操作性差，扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 1.3监理细则(5分） | *按规定编制监理规划或实施细则，内容应包含安全管理内容。 | 查文件 | 未见行文，扣5分。 监理细则针对性不强，扣1-3分。 |  |  |
| 2 | 审查审批（35分） | 2.1施工组织设计（5分） | 按规定对施工组织设计中的安全技术措施进行审查、审批。 | 查文件。 | 未审查施工组织设计，扣5分。 未认真或未及时审查，扣2-4分。 |  |  |
|  |  | 2.2专项施工方案（10分） | *对危险性较大工程专项施工方案进行审查、审批，监督实施情况。 | 查文件 | 未及时对施工单位上报的专项施工方案进行审查审批，扣5-8分。 经审批的专项施工方案不符合有关要求，扣5-8分。 危险性较大工程专项施工方案未经审查同意，工程已实施，且监理未纠正，扣5分。 未严格监督实施，扣2-6分。 |  |  |
|  |  | 2.3风险预控（10分） | 对施工单位编制的应急预案进行审查，检查演练情况。 履行监理风险评估审查审批职责。 | 查文件、查记录。 | 未督促施工单位申报和进行审查，扣5分。 不认真或不及时审查，扣1-3分。 未对演练进行检查、督促，扣3分。 风险评估监理职责履行不到位，扣2分。 |  |  |
|  |  | 2.4安全生产费用（10分） | 对安全生产费用使用情况进行检查，现场核对。 审查安全生产费用使用凭证。 建立安全生产费用使用监理台账。 | 查记录、现场检查核对。 | 未审查，扣10分。 不认真或不及时审查，扣4-6分。 未建立安全费用使用监理台账、或台账不清，扣2-4分。 |  |  |
| 3 | 安全检查与督促整改（30分） | 3.1安全检查（20分） | 检查施工单位安全生产保障条件、责任制建立及落实情况。 对施工单位设备、材料、人员履约及持证上岗等按规定进行检查。 按规定督促施工单位开展风险辨识并落实，督促重大风险源管控措施落实。 定期开展安全检查及隐患排查，督促施工单位整改落实。 *对重大隐患应要求施工单位立即停工整改，履行报告职责。 对检查发现的问题，及时督促施工单位整改。对施工单位不能立即整改的安全隐患和问题，督促施工单位按整改计划改进，直至消除。 对有关部门检查通报的问题，积极整改。 对有关部门通报施工单位存在的问题，认真督促整改。 | 查文件、记录，现场检查核对。 | 对所列内容，未全面认真及时进行检查，每发现一处扣2分。 对检查发现的问题没有监理措施，复查结果等，每发现一处扣2分。 检查工作台账不清晰，可追溯性差，扣3分。 发现重大隐患未发监理指令，扣5分。 对施工单位重大隐患的检查和复查未附影像资料，发现一处扣1分。 监理隐患排查走过场，扣5分。 指令、通知记录不闭合，发现一份扣3分。 未对专项施工方案实施情况进行分析评价，扣5分。 |  |  |
|  |  | 3.2考核评价（10分） | *定期对施工单位开展考核评价。 考核评价资料真实、准确。 | 查文件及资料。 | 对施工单位的考核评价走过场或不及时，扣5-10分。 考核评价资料欠真实、准确，扣3-5分。 |  |  |
| 4 | 监理人员管理（15分） | 4.1持证上岗（5分） | 按照合同文件配置安全监理人员。 监理人员名册。 | 查名单、资料。 | 安全监理人员不满足合同文件要求，每人扣1分。 未提供监理名册，扣1分。 未提供监理人员上岗及离岗记录（如考勤表等），扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.2监理人员内部培训教育（5分） | 建立培训教育计划，对监理人员进行内部培训教育。 | 查资料及记录。 | 未组织培训教育，扣5分。 未制定培训教育计划或培训教育计划可行性不强，扣1-3分。 未按培训教育计划组织培训，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 4.3安全监理日志（5分） | 认真填写安全监理日志。 按规定旁站和巡视，记录准确、详细、连续。 | 查日志。 | 安全监理日志不连续、签字不全或未经总监定期审查，旁站巡视未记录的，发现一处（次）扣1分。 |  |  |
| 5 | 政府主管部门安全专项工作（10分） | 5.1政府主管部门安全专项工作落实情况（10分） | 严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。 安全专项工作、活动应制定落实方案或工作计划。 按方案或计划执行到位。 | 查文件、记录，现场核对。 | 未按规定落实政府主管部门布置的安全专项工作，发现一次扣2分。 未制定安全专项工作方案或计划，发现一次扣4分。 安全专项工作落实不到位，发现一次扣2-4分。 |  |  |
| 6 | 档案管理（5分） | 6.1安全档案资料（5分） | 安全资料归档及时、齐全，台账明晰。 | 查台账、文件、资料及记录。 | 安全档案资料不真实，发现一份扣2分。 台账不全、不明晰，扣1-2分。 资料不齐全，扣1-2分。 |  |  |
| 7 | 监理工作效能（40分） | 7.1所监理施工单位的考核评价情况（40分） | 所监理的各施工合同段考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。 | 查考核评价资料。 | 各施工合同段考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。 |  |  |
| 实得分 |  | 应得分 |  | (实得分/应得分)×100= |

考核评价单位(盖章）：                                    评价人：                                          检查日期：  年   月   日

表7  建设单位考核评价表（150分）

项目名称：                                                建设单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 | 考核评价方法 | 扣分标准 | 扣分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任落实（25分） | 1.1组织机构及人员配备（5分） | 设立安全管理部门，项目安全组织机构健全。 单位主要领导和分管领导、各部门安全责任明确，明确归口部门和责任人。 | 查文件。 | 未建立独立安全管理部门，扣3分。 安全组织机构不健全，扣1分。 责任未落实或不明确，扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 1.2规章制度（5分） | 建立健全项目安全生产管理制度。 | 查文件。 | 未见行文，扣5分。 制度少一项，扣2分。 制度针对性不强、可操作性差，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 1.3落实执行情况（5分） | 认真执行国家、行业及上级有关工程安全管理工作要求。 制定安全工作计划并督促落实。 | 查文件、资料及会议记录等。 | 执行过程中走过场、形式化，存在明显问题的，发现一处扣2-5分。 未制定安全工作计划的，扣3分。 为督查落实安全工作计划的，扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 1.4 风险评估（10分） | 按要求组织开展桥隧、路堑高边坡及港口工程施工安全风险评估。 按要求对极高风险的施工作业组织专家论证。 按要求组织开展其它风险评估工作。 | 查资料、记录。 | 未按要求组织开展桥隧、路堑高边坡及港口工程工程施工安全风险评估，扣2-5分。 极高风险的施工作业未按要求组织专家论证，发现一处扣3-5分。 未组织其它风险评估工作的，发现一处扣2分。 |  |  |
| 2 | 安全生产费用（15分) | 2.1安全生产费用列支情况（15分） | *安全生产费用不低于投标价的1.5%。 按要求及时支付安全生产费用，并检查安全生产费用管理和使用情况。 | 查招标文件及相关账目。 | 在招投标文件中，未明确不低于1.5%的安全生产费用，安全生产费用未单独列出，扣10分。 安全生产费用未及时支付，扣5分。 安全生产费用管理和使用不符合要求，扣6-8分。 |  |  |
| 3 | 安全生产条件管理（15分） | 3.1安全生产条件审查（15分） | *开工前按照安全生产条件核查表内容进行复核性审查。 按合同规定，对施工单位、监理单位履约情况进行不定期检查 | 查资料、记录。 | 审查不严，存在明显问题的，扣10-15分。 对施工、监理单位履约情况检查不严格，扣5-10分。 |  |  |
| 4 | 检查考核（30分） | 4.1检查及隐患排查（15分） | 建立检查及隐患排查计划，实行闭合管理。 特殊时段安全检查到位。 | 查文件，查回复资料。 | 不按计划开展检查及隐患排查工作，扣4-6分；检查没有记录，不闭合，发现一处扣2分。 特殊时段安全检查没有工作安排不到位，扣3-5分；没有检查、落实记录，发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 4.2考核评价（15分） | *定期对施工和监理单位开展平安工地考核评价。 考核评价资料真实、准确。 | 查文件及资料。 | 对施工和监理单位的考核评价走过场或不及时，扣8-15分。 考核评价资料欠真实、准确，发现一处扣3分。 |  |  |
| 5 | 事故应急（15分） | 5.1事故报告（10分） | 执行事故月报及快报制度。 | 查台账及资料。 | 未执行事故快报或瞒报迟报事故，扣10分。 未执行月报制度，扣2分。 发生事故未按“四不放过”原则进行处理，扣4-8分。 未建立事故管理档案，扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.2应急预案（5分） | 编制项目应急预案，组织应急演练。 | 查文件、记录。 | 未编制预案，扣5分。 预案针对性差或演练不及时，扣1-3分。 |  |  |
| 6 | 政府主管部门安全专项工作（10分） | 6.1政府主管部门安全专项工作落实情况（10分） | 严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。 安全专项工作制定落实方案或计划等。 按方案或计划执行到位。 | 查文件、资料及记录。 | 未制定安全专项工作方案或计划，发现一次扣5分。 安全专项工作落实不到位，发现一次扣2-4分。 |  |  |
| 7 | 建设单位工作效能（40分） | 7.1所管理的监理单位和施工单位考核评价情况（40分） | 监理单位各合同段考核评价得分平均值×0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值×0.3即为建设单位工作效能得分。 | 查考核评价资料。 | 监理单位各合同段考核评价得分平均值×0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值×0.3即为建设单位工作效能得分。 |  |  |
| 实得分 |  | 应得分 |  | (实得分/应得分)×100= |

考核评价单位(盖章）：                                    评价人：                                         检查日期：  年   月   日

表8  综合加分表（5分）

项目名称：                                                建设单位名称：

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 | 考核评价方法 | 说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理创新 （2分） | 在安全管理方面，提出了新的管理理念，或建立了新的管理模式，对项目安全促进作用较大，已公开出版著作。 | 查资料、查佐证材料、查现场核对。 |  |  |
| 2 | 安全科研创新成果 （2分） | 在施工安全科技方面，开展了施工安全科研课题，并取得相应成果，具有较高的社会经济价值，或已获得相关奖励。 | 查佐证材料、查应用情况。 |  |  |
| 3 | 新技术新材料新工艺（2分） | 在施工安全技术方面，推广使用了提升本质安全的新技术、新材料或新工艺，对项目安全水平提升较大，并形成总结推广材料。 | 查现场、查资料、查效果。 |  |  |
| 4 | 安全防护标准化产品（2分） | 在施工安全防护方面，创新了安全防护标准化产品，并推广应用，已申请专利或已获得专利。 | 查现场、查资料、查效果。 |  |  |
| 5 | 安全生产荣誉 （2分） | 项目在安全生产方面获得国家级、省部级荣誉称号。 | 查文件、查资料。 |  |  |
| 6 | 安全管理信息化系统（1分） | 在施工安全信息化方面，推行了先进的安全信息管理系统或智能化系统。智慧工地建设成效显著。 | 查现场、查资料、查应用情况。 |  |  |

考核评价单位(盖章）：                                评价人：                                                 检查日期：  年   月   日

注：1. 对公路水运工程建设项目考核评价等级为“达标”（即得分为70分）及以上的项目，才有资格进行加分；对不达标项目，不予加分。

2. 综合加分项最高分为5分。得分超出5分，按5分计算。

附2

公路水运建设项目“平安工程”冠名资格条件

1.列入省级平安工地示范创建项目名单；

2.交通运输主管部门年度考核评价等级均为“示范”；

3.项目基本建设程序完备，通过交工验收，工程质量合格；

4.项目施工期间未发生生产安全责任事故；

5.积极采用或消化吸收国内外先进技术、工艺，项目安全管理经验突出，示范引导作用明显；

6.经省级交通运输、安全监管部门联合推荐。