勘察设计注册土木工程师（道路工程）

执业资格专业考试大纲

# 1  路线设计

1.1一般要求

1.1.1熟悉公路和城市道路分级、设计车辆、设计速度、建筑限界、设计年限、荷载标准、抗震防灾的规定。

1.1.2熟悉公路和城市道路交通量、通行能力与服务水平的基本规定，并掌握交通量、通行能力、服务水平等相关计算。

1.1.3熟悉现行标准、规范中有关路线设计的内容及其主要技术指标的规定。

1.1.4 了解公路和城市道路勘察设计的阶段和任务。

1.2总体设计

1.2.1掌握总体设计的内容和目的。

1.2.2熟悉总体设计应考虑的因素与设计要点。

1.2.3熟悉速度分段、建设规模、建设方案、横断面布置等总体方面的规定。

1.2.4熟悉项目与沿线路网、建设条件、路线方案论证、改扩建项目等在总体方面的要求。

1.2.5熟悉项目在环境保护与资源节约、设计检验与安全评价方面相关要求。

1.2.6了解城市道路工程与国土空间规划、城市总体规划、控制性详细规划、交通专项规划、排水专项规划、管线综合规划等方面的相互关系。

1.2.7熟悉城市道路工程在敷设形式、交叉口设置、出入口设置以及公共交通设施、人行与非机动车设施、交通设施、安全和运营管理设施、施工方法等方面的总体要求。

1.3选线

1.3.1掌握不同设计阶段选线所必须遵循的原则与要点。

1.3.2熟悉选线所包括的确定路线基本走向、起终点、控制点、走廊带及路线方案选定等全过程的基本内容和设计要求。

1.3.3掌握常用的选线方法及应符合的规定。

1.3.4了解公路选线采用遥感、航测、GPS、数字技术等新技术的方法和步骤。

1.4路线平面设计

1.4.1掌握平面线形要素的组合类型及其设计方法。

1.4.2熟悉平面设计中各线形要素的性质与作用。

1.4.3熟悉平面线形设计中超高、加宽、视距、回头曲线等的规定与运用。

1.4.4熟悉各线形要素主要技术指标的规定与运用。

1.4.5熟悉平面设计结合交通组织设计的相关要求。

1.5路线纵断面设计

1.5.1掌握纵断面设计标高与路基设计洪水频率、城市竖向规划及管线控制等方面的有关规定。

1.5.2掌握竖曲线要素、纵坡、坡长、合成坡度、桥隧及两端路线纵坡、非机动车道纵坡等方面的一般规定与运用。

1.5.3熟悉连续长、陡下坡路段纵断面的设计方法和相关要求。

1.5.4熟悉爬坡车道的设置原则和相关技术要求。

1.6路线横断面设计

1.6.1掌握各级公路和城市道路路基标准横断面布置（包括高架桥、隧道）的特点和要求。

1.6.2掌握车道、中间带、两侧带、路侧带、路肩、路拱坡度、加速车道、减速车道、辅助车道、紧急停车带、错车道、爬坡车道、避险车道、缘石等横断面各组成部分的一般规定与运用。

1.6.3掌握公路和城市道路建筑限界的有关要求和相关规定。

1.6.4熟悉城市道路公共交通设施的设计规定。

1.6.5了解公路和城市道路用地的有关要求和相关规定。

1.7路线线形设计

1.7.1掌握线形设计的原则、要求和内容。

1.7.2熟悉平、纵、横线形设计及其组合设计，线形与桥隧的配合、与沿线设施的配合，及其与环境的协调等的一般规定与运用。

1.8环境保护与景观设计

1.8.1了解公路和城市道路各分项专业环保要求。

1.8.2了解公路和城市道路环境保护技术。

1.8.3了解公路和城市道路环境影响评价的主要内容。

1.8.4了解公路和城市道路景观设计的内容。

# 2  路基工程

2.1一般要求

2.1.1掌握路基土的工程性质，路基设计的基本内容和原则要求。

2.1.2掌握路基干湿类型的划分与确定方法，路基设计高度确定方法。

2.1.3掌握路基设计指标回弹模量及压应变的控制要求，新建路基回弹模量设计值确定方法。

2.1.4 熟悉公路自然区划，了解路基的破坏形式与原因。

2.1.5掌握城市道路路基排水、路基与管道、窨井敷设的一般规定。

2.2一般路基设计

2.2.1掌握填方路基、挖方路基、路基填挖交界、高路堤与陡坡路堤、深路堑的设计原则及要点，路床（路基结构）设计要点，以及路基监测要求。

2.2.2掌握路基填料选用原则、CBR和压实度的控制标准及测定方法。

2.2.3熟悉填石路基的岩石分类、构造与使用条件；轻质材料路堤的用途、适用条件及常用轻质材料的要求；工业废渣路堤的使用条件。

2.2.4熟悉城市道路沟槽路基回填、掘路路基回填、管道检查井和桥梁承台等特殊部位、桥涵台背、地铁等浅埋构筑物的路基填筑与压实要求。

2.2.5熟悉路基拓宽改建的设计原则与要点，既有路基状况调查与评价，既有路基利用与处治，以及路基拓宽处理等方面的要求。

2.2.6了解路基边坡坡度的确定依据；砌石路基、护肩、护脚的构造与使用条件。

2.3路基边坡稳定性设计

2.3.1掌握路基稳定性计算工况及使用条件，以及路基稳定安全系数控制标准。

2.3.2掌握路基边坡稳定性计算所需岩土强度参数及其确定原则。

2.3.3熟悉简化Bishop法与不平衡推力法的适用条件，了解计算方法。

2.4路基排水设计

2.4.1掌握路基排水设计原则、设计内容与要求；排水明沟的水力计算方法。

2.4.2掌握边沟、截水沟、排水沟的设置条件，断面形式及设计要求；渗沟的类型、构造、适用条件及设计要求；熟悉城市道路管道、偏沟、雨水口和连接管道等排水设施以及绿化带排水的一般规定和设计要求。

2.4.3熟悉跌水、急流槽、蒸发池、油水分离池、排水泵站等路基地表排水设施的使用条件，排水垫层、隔离层、暗沟、暗管、仰斜式排水管、渗井、排水隧洞等地下排水设施的使用条件。

2.5路基防护与支挡设计

2.5.1掌握路基防护与支挡结构的设计原则、设计内容与要求；路基坡面防护和冲刷防护的主要工程类型与适用条件。

2.5.2掌握挡土墙的类型及适用条件，熟悉重力式挡土墙和悬臂式挡土墙的构造要求、土压力计算和稳定性验算方法。

2.5.3熟悉边坡预应力锚固的适用条件、构造要求，以及预应力锚杆的锚固力、锚杆体截面积和长度的确定方法。

2.5.4了解加筋土挡墙和钢筋混凝土轻型挡墙的构造，土钉、抗滑桩的适用条件和构造要求。

2.6特殊路基设计

2.6.1掌握软土地区路基设计原则、路基稳定性和沉降控制要求，熟悉软土地基沉降计算方法，及粒料桩、加固土桩、水泥粉煤灰碎石桩、刚性桩处理地基的适用条件与设计要求。

2.6.2熟悉滑坡防治设计要求，滑坡稳定性计算工况、使用条件及稳定控制标准。

2.6.3熟悉黄土路基设计原则，湿陷性黄土的湿陷类型判别方法和常用的湿陷性黄土地基处理措施的适用条件。

2.6.4了解红黏土与高液限土、膨胀土、盐渍土、季节冻土、崩塌、泥石流、岩溶、风沙、雪害等地段路基的主要工程问题与防治措施。

# 3  路面工程

3.1一般要求

3.1.1掌握公路和城市道路路面的基本性能要求及影响因素；路面的分级、分类及相应面层类型；路面的结构层次与功能；路面的设计方法与内容。

3.1.2熟悉汽车荷载和环境影响因素对路面的影响；路面排水设计。

3.1.3了解路面的破坏形式与原因及路面材料与试验方法。

3.2沥青路面

3.2.1掌握公路和城市道路沥青路面的设计标准、结构组合设计、材料性质和设计参数、结构验算等规定和要求。

3.2.2熟悉公路和城市道路沥青路面改建设计、桥面铺装设计、交通荷载参数分析、结构方案、路面结构验算方法等规定和要求。

3.2.3了解粒料类材料回弹模量试验方法、温度调整系数和等效温度等规定和要求。

3.3水泥混凝土路面

3.3.1掌握水泥混凝土路面的设计参数、结构组合设计、接缝设计、混凝土面层配筋设计、材料组成与参数等规定和要求。

3.3.2熟悉水泥混凝土路面加铺层结构设计和交通荷载分析、混凝土板应力分析及厚度计算、连续配筋混凝土面层纵向配筋计算等规定和要求。

3.3.3了解材料设计参数经验参考值的相关规定和要求。

3.4其他路面

3.4.1了解城市道路砌块路面适用条件、材料性能和设计参数、结构层与结构组合设计方法。

# 4  桥涵工程

4.1一般要求

4.1.1掌握公路和城市桥梁的设计原则；桥梁设计荷载种类及其组合。

4.1.2掌握桥梁的组成与分类；桥梁纵、横断面设计及平面布置；桥梁勘测、设计内容。

4.1.3掌握混凝土结构耐久性设计的要求。

4.1.4掌握桥梁抗震设计的原则和要求。

4.1.5掌握城市天桥、地道设计原则及梯（坡）道、踏步设计要点。

4.1.6掌握桥梁支座及墩台类型。

4.1.7掌握涵洞布置原则；涵洞的结构设计；涵洞的类型、构造与选型。

4.2桥面构造

4.2.1熟悉桥面组成与布置；桥面铺装与桥面防排水设施作用、布设；桥面伸缩缝构造与选型。

4.2.2熟悉城市桥梁人行道和路缘石、桥梁栏杆（防撞护栏及人行道护栏）、照明设施与其他附属设施的设计要求。

4.2.3熟悉桥梁桥面铺装的构造要求及其特点。

4.3梁桥的构造与设计

4.3.1掌握弯桥、斜桥、坡桥的受力特点与构造。

4.3.2熟悉连续梁桥、先简支后连续结构桥梁受力特点、构造设计。

4.3.3熟悉简支梁桥受力特点、构造设计。

4.3.4了解桥梁下部结构的设计计算方法。

4.3.5熟悉桥梁下部结构的类型及其构造要求。

4.4钢结构和构造与设计

4.4.1掌握钢结构桥梁的基本构造要求。

4.4.2熟悉钢结构桥梁疲劳裂缝的主要类型。

4.4.3了解钢结构桥梁抗震构造措施。

4.5桥涵水文

4.5.1了解河流的特征，河段分类、桥位选择原则。

4.5.2了解综合考虑水文、地质、气象、水利、通航、环境等影响因素，合理选择桥位。

4.5.3 熟悉水位、流速、流量、设计洪水频率、设计水位、通航水位、设计流量计算及桥面标高确定。

4.5.4熟悉天然冲刷、一般冲刷、局部冲刷的计算方法，以及桥梁墩台基底最小埋置深度的确定。

4.5.5熟悉城市桥位与管线设置的关系。

# 5  隧道工程

5.1一般要求

5.1.1熟悉隧道功能和分类；隧道设计应考虑的因素与设计要点。

5.1.2熟悉隧道调查内容和要求；隧道围岩分级综合评判要求；隧道工程建筑材料性能和选用要求；隧道结构上的荷载分类和组合。

5.1.3掌握混凝土结构耐久性设计的要求。

5.1.4了解现行标准、规范中有关隧道设计的内容及其主要技术指标的规定。

5.1.5熟悉城市地下道路分类、设计原则等基本规定。

5.2隧道工程设计

5.2.1掌握隧道总体设计原则；隧道位置选择、线形设计、横断面设计规定和要求；城市地下道路横断面、平面及纵断面设计要求。

5.2.2掌握隧道洞口位置选择、衬砌结构设计、防水排水设计的规定和要求。

5.2.3熟悉隧道洞门设计、辅助通道设计、特殊形式隧道设计的规定和要求。

5.2.4熟悉城市地下道路出入口设计的规定和要求。

5.2.5了解隧道抗震设防分类、标准及抗震措施；隧道特殊地质分类及设计要求；隧道结构设计计算方法；隧道路基路面设计要求。

5.2.6了解隧道辅助工程措施规定；隧道洞内预留构造物、预埋构件要求；隧道施工计划制订的规定和要求。

5.2.7了解隧道改扩建设计方案选择原则及要求。

5.3交通工程与附属设施设计

5.3.1掌握隧道交通工程与附属设施配置等级的规定和要求。

5.3.2熟悉隧道交通安全设施、通风设施、照明设施、消防设施设计的规定和要求。

5.3.3了解隧道交通监控设施、火灾探测报警设施、供配电设施、中央控制管理系统设计的规定和要求。

# 6  交叉工程

6.1一般要求

6.1.1掌握公路和城市道路交叉工程分类体系及各类交叉设置要点。

6.1.2了解公路和城市道路交叉工程类型选择的主要依据。

6.2服务水平与通行能力

6.2.1掌握公路互通式立体交叉匝道、分流区、合流区、交织区和集散道设计服务水平。

6.2.2熟悉公路互通式立体交叉匝道基本路段的设计通行能力。

6.3平面交叉

6.3.1掌握公路平面交叉间距、公路和城市道路平面交叉范围路线线形条件和视距要求。

6.3.2熟悉公路平面交叉的交通管理方式及选择要点；掌握城市道路平面交叉交通组织方式及交叉分类。

6.3.3熟悉公路和城市道路平面交叉渠化设计要求及设计方法。

6.3.4掌握城市道路平面交叉范围平面与竖向设计、公交停靠站与专用道设置、人行与非机动车过街设施设计要求。

6.3.5了解城市道路环形交叉口、交叉口附属设施设计要求。

6.4立体交叉

6.4.1掌握公路互通式立体交叉间距、城市快速路相邻出入口间距、公路和城市道路交叉范围主线线形条件。

6.4.2掌握公路和城市道路互通式立体交叉出口形式的一致性、车道连续和车道平衡原则。

6.4.3掌握公路和城市道路匝道形式、互通式立体交叉常用形式及方案选择要点。

6.4.4熟悉公路和城市道路互通式立体交叉匝道横断面组成、类型及选择条件。

6.4.5熟悉公路和城市道路互通式立体交叉变速车道、辅助车道和集散道设计要点。

6.4.6熟悉公路和城市道路互通式立体交叉出口匝道线形设计要点。

6.5公路与铁路、管线等交叉

6.5.1掌握公路与铁路交叉形式及设计要点。

6.5.2熟悉公路与乡村道路、公路与管线交叉设计要点。

6.5.3熟悉公路与铁路并行段相关要求及设计要点

6.6城市道路与轨道交通、管线交叉

6.6.1掌握城市道路与轨道交通设计要求。

6.6.2掌握城市道路与管线交叉设计要求。

# 7  交通工程及沿线设施

7.1一般规定

7.1.1了解交通工程概况，研究范围、内容和目的。

7.1.2了解城市道路交通设施、附属设施的概况，研究范围、内容和目的、交通调查。

7.2交通安全设施

7.2.1掌握公路和城市道路交通安全设施的种类、作用、基本规定和设置要求。

7.2.2掌握公路和城市道路交通标志、标线、防护设施及其他附属设施的设置内容、作用、分类分级、技术指标和设计要求。

7.3服务设施

7.3.1掌握公路服务设施的种类、作用和设置条件。

7.3.2 掌握城市广场、公共停车场的种类、作用和设计要求。

7.4管理设施

7.4.1掌握公路管理设施的种类、作用和设置条件。

7.4.2掌握城市道路管理设施的种类、作用、基本规定和总体设计要求。

7.5城市道路其他设施

7.5.1掌握城市道路管线、排水和照明的种类、作用和设置原则。

7.5.2熟悉城市道路绿化和景观的基本规定和设计要求。

7.5.3熟悉城市道路工程无障碍设施的设置范围、设置内容和设计要求。

7.6城市管线综合

7.6.1 熟悉城市地上、下管线的类型、基本规定和覆土深度要求。

7.6.2 熟悉城市地上、下管线布置原则、管线间及管线与建（构）筑物之间的最小水平净距及垂直净距要求。

# 8  公路勘测与工程地质勘察

8.1公路勘测

8.1.1掌握公路勘测的基本要求和内容等。

8.1.2熟悉公路控制测量、地形测绘、路线敷设的基本技术，熟悉公路勘测各阶段勘测的基本内容、要求和方法。

8.1.3了解航空摄影、数字地面模型等基本要求和内容。

8.2工程地质勘察

8.2.1掌握公路工程地质勘察的基本内容、各类勘察技术基本要求。

8.2.2熟悉工程项目勘察各阶段的勘察要求，以及所使用的基本技术。

8.2.3了解各种勘察方法的基本要求和内容。

8.2.4掌握市政工程勘察的基本要求。

# 9  公路项目安全性评价

9.1掌握公路项目安全性评价的基本原理和基本内容。

9.2熟悉公路项目工程可行性研究、初步设计、施工图设计阶段安全性评价的基本要求、主要内容以及所使用的主要方法。

9.3了解公路项目交工、后评价阶段的一般要求和评价方法。

# 10  道路工程施工组织与概预算

10.1道路施工组织

10.1.1了解施工组织设计文件编制原则；机械化施工组织设计内容和特点；材料供应计划编制方法。

10.1.2了解道路建设内容及程序；道路施工程序；道路施工组织调查。

# 10.2道路工程概预算

10.2.1了解定额的种类和应用方法；概预算各部分费用计算。

10.2.2了解概预算编制依据、费用与文件组成；概预算所需资料的调查方法。

勘察设计注册土木工程师（道路工程）执业资格

专业考试时间分配、题量、分值及题型特点

1.考试时间分配题量及分值

勘察设计注册土木工程师（道路工程）执业资格专业考试分2天，每天上、下午各3个小时。第一天为专业知识考试，第二天为专业案例考试。

第一天，专业知识考试，上、下午各85题，选答70题，多选无效。其中单选题50题，选答40题，每题1分；多选题35题，选答30题，每题2分。如单选题作答题量超过40题，或多选题作答题量超过30题，则按题目序号从小到大的顺序分别对单选题作答的前40题、多选题作答的前30题进行机读。上、下午合计计分，试卷满分为200分。

第二天，专业案例考试，上、下午各30题，选答25题，多选无效。如作答题量超过25题，则按题目序号从小到大的顺序对作答的前25题进行机读和人工评分。每题2分，上、下午合计计分，试卷满分为100分。

# 2．题型特点

考题由知识题、综合能力题、简单计算题、连锁计算题及案例分析题组成，连锁计算题中各小题的计算结果一般不株连。