# 附件2

# 《琼州海峡船舶报告制》

# （征求意见稿）

1. 适用的船舶

适用本强制性船舶报告制的船舶为：

1.1 客船；

1.2 外国籍船舶；

1.3 危险品船舶、载运污染危害性货物的船舶；

1.4 从事拖带的船舶；

1.5 操纵能力受到限制的船舶；

1.6 300总吨及以上的其他船舶。

2. 适用的地理范围及相关海图

2.1 适用的地理范围

本报告制适用的地理覆盖范围是以木栏头灯塔（地理位置为20°09′.60N, 110°41′.07E）为圆心、22海里为半径的圆弧线；临高角灯塔（地理位置为20°00′.63N, 109°42′.70E）和灯楼角灯塔（地理位置为20°13′.47N, 109°55′.12E）的连线以及琼州海峡岸线之间水域。

2.2 相关海图

中国人民解放军海军参谋部航海保证局海图图号15770；

中华人民共和国海事局海图图号88001。

3. 报告格式、报告内容、报告线和报告要求

3.1 报告格式

本船舶报告制格式采用IMO A.851（20）号大会决议附则中所规定的格式。

3.2 报告内容

A 船名、呼号和国际海事组织编码（若适用）

C或D 位置（经纬度或相对于陆标的位置）

E 航向

F 航速

G 上一停靠港

I 目的港

O 吃水

Q 缺陷及限制（拖船应报告其拖带长度及被拖物名称）

DG 危险货物

U 总长及总吨

船舶装有AIS设备且工作正常，仅需报告以下内容：

A 船名、呼号

G 上一停靠港

I 目的港

O 吃水

Q 缺陷及限制（拖船应报告其拖带长度及被拖物名称）

DG 危险货物

3.3  报告线

3.3.1东报告线

以木栏头灯塔（地理位置为20°09′.60N, 110°41′.07E）为圆心，22海里为半径向北、向东所画的圆弧与岸线连接的弧线。

3.3.2 西报告线

临高角灯塔（地理位置为20°00′.63N, 109°42′.70E）与灯楼角灯塔（地理位置为20°13′.47N, 109°55′.12E）的连线。

3.3.3 南报告线

木栏头灯塔（地理位置为20°09′.60N, 110°41′.07E）与20°03′.50N, 110°00′.00E地理位置点的连线。

3.3.4 北报告线

三墩灯浮（地理位置为20°12′.10N, 110°05′.40E）与排尾角灯桩（地理位置为20°14′.80N, 110°16′.90E）的连线。

3.4报告要求

3.4.1 船舶抵达报告线驶入本报告制水域时，应按照3.2的要求报告；船舶驶离报告制水域时不要求报告。

3.4.2 在本报告制水域内发生水上险情、交通事故、污染事故、船员或旅客出现意外等紧急情况或发现其他船舶发生上述情况时，船舶应立即报告险情、事故的类型、时间、地点、损害或污染的程度以及是否需要援助,并应按照主管机关的要求提供与事故有关的其他信息。

4. 主管机关、接受报告的机关

4.1 船舶报告制的主管机关为中华人民共和国海口海事局。

4.2 接受报告的机关为“琼州海峡船舶交通管理中心”。

5. 向船舶提供的信息

琼州海峡船舶交通管理中心依请求为参加报告制的船舶提供船舶交通、异常天气情况及海上安全等信息。

6. 报告制要求的通讯频道和报告制使用的语言

6.1 通讯方式及发送报告的频道

琼州海峡船舶交通管理中心守听/工作频道：VHF08，备用频道：VHF25。

替代通讯方式为传真或固定电话：

传真：+86-0898-68663304；

固定电话：+86-0898-68626019。

6.2 报告制所用语言为汉语普通话或英语，无线电话通信应采用航海通信规定格式。

7. 支持报告制运行的岸基设施

7.1 琼州海峡船舶交通管理中心的系统组成有：雷达系统、VHF通信系统、信息处理及显示系统、信息传输、记录/重放系统、气象传感系统及AIS系统。其功能有：数据收集、数据评估与处理、信息提供、交通组织、助航服务、支持联合行动。

7.2 琼州海峡船舶交通管理中心保持24小时不间断值班。

8. 特别规定

8.1 在本报告制水域内航行、停泊和作业的船舶，应严格执行有关国际公约和国内法律法规、标准规范关于大气污染物的排放控制要求。

8.2 使用本报告制的船舶应在琼州海峡船舶交通管理中心指定的频道上保持守听。

8.3 对不遵守本报告制的船舶，由主管机关依据相关法律、法规和规章进行处罚。

附图

琼州海峡船舶报告制示意图（拟修订）